## Slide 1: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρικά Πεδία
Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη μεταξύ των τριχών, με αποτέλεσμα να «σηκώνονται οι τρίχες τους».  (Courtesy of Resonance Research Corporation)

## Slide 2: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρικά Πεδία
Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη μεταξύ των τριχών, με αποτέλεσμα να «σηκώνονται οι τρίχες τους».  (Courtesy of Resonance Research Corporation)

## Slide 3: Ηλεκτρομαγνητισμός
Μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό
Νόμοι του Ηλεκτρομαγνητισμού
  Πανταχού παρόντες!
    Smartphones, τηλεοράσεις, ηλεκτροκινητήρες, Η/Υ, επιταχυντές σωματιδίων, κ.α.
Ηλεκτρικός  ήλεκτρο  κεχριμπάρι
Μαγνητικός  Μαγνησία  περιοχή που βρέθηκε για πρώτη φορά ο μαγνητίτης
Επιστήμονες: Oersted, Faraday, Henry, Maxwell
  James Clerk Maxwell = Isaac Newton του ηλ/σμου

## Slide 4: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρικά Πεδία
Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη μεταξύ των τριχών, με αποτέλεσμα να «σηκώνονται οι τρίχες τους».  (Courtesy of Resonance Research Corporation)

## Slide 5: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρικά Πεδία
Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη μεταξύ των τριχών, με αποτέλεσμα να «σηκώνονται οι τρίχες τους».  (Courtesy of Resonance Research Corporation)

## Slide 6: Ηλεκτρικά Πεδία
Όλοι έχετε δει ηλεκτρικά πεδία γύρω σας
  Τρίψτε ένα μπαλόνι στα μαλλιά σας και θα δείτε ότι έλκει κομματάκια χαρτιού
Μια τέτοια συμπεριφορά της ύλης αναφέρεται ως ηλεκτρική φόρτιση
Απλά πειράματα έδειξαν ότι υπάρχουν δυο είδη ηλεκτρικής φόρτισης
  Θετική και αρνητική
  Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητική φόρτιση
  Τα πρωτόνια έχουν θετική φόρτιση
Φορτία ίδιου προσήμου απωθούνται
Φορτία αντίθετου προσήμου έλκονται

## Slide 7: Ηλεκτρικά Πεδία
Διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου
  σε απομονωμένο σύστημα
  Μεταφορά φορτίου από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο
    Το ένα φορτίζεται θετικά, το άλλο αρνητικά
  Ποιος είναι όμως ο φορέας του φορτίου;
    Ξέρουμε πλέον ότι τα ηλεκτρόνια είναι φορείς φορτίου
    Ηλεκτρόνια μεταφέρονται από ένα υλικό σε ένα άλλο, δημιουργώντας θετικό ή αρνητικό φορτίο
Το 1909, ο Milikan ανακάλυψε ότι το ηλεκτρικό φορτίο συμβαίνει στη φύση σε ακέραια πολλαπλάσια ενός στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου :
  Λέμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο
  Ηλεκτρόνιο: φορτίο -e
  Πρωτόνιο: φορτίο +e

## Slide 8: Ηλεκτρικά Πεδία
Κατηγοριοποίηση υλικών
  Αγωγοί: υλικά όπου κάποια ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα και δεν είναι δεσμευμένα σε άτομα, και μπορούν να κινηθούν σχετικά ελεύθερα στο υλικό
    Όταν φορτιστούν, το φορτίο κατανέμεται σε όλη την επιφάνεια του υλικού
  Μονωτές: υλικά που όλα τα ηλεκτρόνιά τους είναι δεσμευμένα σε άτομα και δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα
    Όταν φορτιστούν, το φορτίο κατανέμεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή
  Ημιαγωγοί: με προσθήκη συγκεκριμένης ποσότητας ατόμων στο υλικό, εναλλάσσονται από αγωγοί σε μονωτές

## Slide 9: Ηλεκτρικά Πεδία
Ο νόμος του Coulomb
  O C. Coulomb μέτρησε το μέτρο των ηλεκτρικών δυνάμεων ανάμεσα σε φορτισμένα σωματίδια
  Από τα πειράματά του προέκυψε ότι η ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε δυο ακίνητα φορτισμένα σωματίδια (μηδενικού μεγέθους) που απέχουν απόσταση μεταξύ τους δίνεται από τη σχέση
  όπου είναι η σταθερά του Coulomb

## Slide 10: Ηλεκτρικά Πεδία
Ο νόμος του Coulomb
  Πειράματα έδειξαν ότι η ηλεκτρική δύναμη είναι συντηρητική
  Μονάδα μέτρησης στο S.I. : Newton (N)
  Σταθερά
    Επίσης, γράφεται ως
      όπου και λέγεται διηλεκτρική σταθερά του κενού
  Το μικρότερο ελεύθερο φορτίο που έχει βρεθεί στη φύση είναι
    μη θεμελιώδης μονάδα μέτρησης
      Εξαρτάται από άλλες μονάδες που θα δούμε στη συνέχεια

## Slide 11: Ηλεκτρικά Πεδία
Ο νόμος του Coulomb – Διανυσματική μορφή
  με το μοναδιαίο διάνυσμα από το φορτίο 1 στο φορτίο 2

## Slide 12: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Τρια σημειακά φορτία βρίσκονται στις γωνίες ενός ισόπλευρου ορθογω- νίου τριγώνου όπως στο σχήμα. Δίδεται ότι και . Βρείτε τη συνισταμένη ηλεκτρική δύναμη που ασκείται στο .

## Slide 13: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Δίδεται ότι και . Βρείτε τη συνισταμένη ηλεκτρική δύναμη στο .

## Slide 14: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Τρία φορτισμένα σωματίδια βρίσκονται επάνω στον x-άξονα όπως στο σχήμα. Το βρίσκεται στη θέση , το βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, και η συνισταμένη των δυνάμεων στο είναι μηδέν. Βρείτε τις συντεταγμένες του .

## Slide 15: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Το στη θέση , το βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, και η συνισταμένη των δυνάμεων στο είναι μηδέν. Βρείτε τις συντεταγμένες του .

## Slide 16: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Δυο όμοιες φορτισμένες σφαίρες, καθεμιά μάζας , κρέμονται σε ισορροπία όπως στο σχήμα. Το μήκος κάθε σχοινιού είναι ενώ η γωνία θ είναι . Βρείτε το μέτρο του φορτίου κάθε σφαίρας.

## Slide 17: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Δυο όμοιες φορτισμένες σφαίρες, καθεμιά μάζας , σε ισορροπία. Το μήκος κάθε σχοινιού είναι ενώ η γωνία θ είναι . Βρείτε το μέτρο του φορτίου κάθε σφαίρας.

## Slide 18: Ηλεκτρικά Πεδία
Ηλεκτρικό πεδίο
  Η έννοια του πεδίου αναπτύχθηκε από τον Faraday
  Ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει σε μια περιοχή του χώρου γύρω από ένα φορτισμένο σωματίδιο
    που λέγεται πηγή φορτίου
  Όταν ένα άλλο (αρκετά μικρότερο) φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται στο ηλεκτρικό πεδίο, μια ηλεκτρική δύναμη ασκείται πάνω του
  Ορίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο λόγω της επίδρασης της πηγής φορτίου επάνω σε άλλα φορτισμένα σωματίδια ως η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται ανά μονάδα φορτίου
    Αλλιώς, ορίζουμε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του χώρου ως η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται σε ένα σωματίδιο , δια το φορτίο αυτό

## Slide 19: Ηλεκτρικά Πεδία
Ηλεκτρικό πεδίο
  Ορίζουμε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του χώρου ως η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται σε ένα σωματίδιο , δια το φορτίο αυτό
  Ένα ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει σε ένα σημείο του χώρου αν ένα φορτισμένο σωματίδιο (με μικρό φορτίο ) υφίσταται μια ηλεκτρική δύναμη

## Slide 20: Ηλεκτρικά Πεδία
Ηλεκτρικό πεδίο
  Αν το είναι θετικό, η δύναμη έχει την ίδια κατεύθυνση με το πεδίο
  Αν το είναι αρνητικό, το πεδίο και η δύναμη έχουν αντίθετες κατευθύνσεις
  Το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο P λόγω της παρουσίας πηγής φορτίου δίνεται ως

## Slide 21: Ηλεκτρικά Πεδία
Ηλεκτρικό πεδίο

## Slide 22: Ηλεκτρικά Πεδία
Ηλεκτρικό πεδίο
  Πολλές πηγές φορτίου
  Ηλεκτρικό πεδίο: διανυσματικό μέγεθος
  όπου η απόσταση κάθε πηγής από ένα σημείο P και το μοναδιαίο διάνυσμα από την πηγή i στο σημείο P

## Slide 23: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Φορτία βρίσκονται στον οριζόντιο άξονα, σε αποστάσεις και , αντίστοιχα, από την αρχή των αξόνων, όπως στο σχήμα. Α) Βρείτε τις συνισταμένες του ηλε- κτρικού πεδίου στο σημείο P (0,y). B) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P στην ειδική περίπτωση που και Γ) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο όταν y .

## Slide 24: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Φορτία βρίσκονται στον οριζόντιο άξονα, σε αποστάσεις και , αντίστοιχα, από την αρχή των αξόνων, όπως στο σχήμα. Α) Βρείτε τις συνισταμένες του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο P (0,y).

## Slide 25: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Φορτία βρίσκονται στον οριζόντιο άξονα, σε αποστάσεις και , αντίστοιχα, από την αρχή των αξόνων, όπως στο σχήμα. B) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P στην ειδική περίπτωση που και

## Slide 26: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Φορτία βρίσκονται στον οριζόντιο άξονα, σε αποστάσεις και , αντίστοιχα, από την αρχή των αξόνων, όπως στο σχήμα. Γ) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο όταν .

## Slide 27: Ηλεκτρικά Πεδία
Η εξίσωση του ηλεκτρικού πεδίου είναι χρήσιμη για μικρά φορτία
Πολλές φορές έχουμε μια κατανομή φορτίου αντί για σημειακά φορτία
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η περιγραφή του ηλεκτρικού φορτίου είναι συνεχώς και ομοιόμορφα κατανεμημένη σε μια γραμμή, επιφάνεια, ή όγκο

## Slide 28: Ηλεκτρικά Πεδία
Προσεγγιστικά
Επειδή όμως τα διαφορετικά φορτία είναι πάρα πολλά
Το ολοκλήρωμα είναι διανυσματικό
  και μπορεί να περιλαμβάνει
    μια γραμμή
    μια επιφάνεια
    ή έναν όγκο.

## Slide 29: Ηλεκτρικά Πεδία
Προς βοήθειά μας, θα ορίσουμε
  Γραμμική πυκνότητα φορτίου
  Επιφανειακή πυκνότητα φορτίου
  Χωρική πυκνότητα φορτίου

## Slide 30: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 1:
  Μια ράβδος μήκους l έχει ομοιόμορφη κατανομή θετικού φορτίου ανά μονάδα μήκους λ και συνολικό φορτίο Q. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση a από το ένα άκρο της ράβδου, στην ευθεία της ράβδου, όπως στο σχήμα.

## Slide 31: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 1 – Λύση:
  Μια ράβδος μήκους l έχει ομοιόμορφη κατανομή θετικού φορτίου ανά μονάδα μήκους λ και συνολικό φορτίο Q. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P.

## Slide 32: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 2:
  Ένας δακτύλιος ακτίνας α φέρει ομοιόμορφα κατανεμημένο θετικό φορτίο Q. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση x από το κέντρο του δακτυλίου και στον κάθετο άξονα στο επίπεδο του δακτυλίου.

## Slide 33: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 2 – Λύση:
  Ένας δακτύλιος ακτίνας α φέρει ομοιόμορφα κατανεμημένο θετικό φορτίο Q. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P.

## Slide 34: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 2 – Λύση:
  Ένας δακτύλιος ακτίνας α φέρει ομοιόμορφα κατανεμημένο θετικό φορτίο Q. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P.

## Slide 35: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 3:
  Ένας δίσκος ακτίνας R έχει ομοιόμορφο επιφανειακό φορτίο πυκνότητας σ. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P σε απόσταση x, και που βρίσκεται στον κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του δίσκου.

## Slide 36: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 3 – Λύση:
  Ένας δίσκος ακτίνας R έχει ομοιόμορφο επιφανειακό φορτίο πυκνότητας σ. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P.

## Slide 37: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα 3 – Λύση:
  Ένας δίσκος ακτίνας R έχει ομοιόμορφο επιφανειακό φορτίο πυκνότητας σ. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο.

## Slide 38: Ηλεκτρικά Πεδία
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου
  Δεν μπορούμε να δούμε ένα ηλεκτρικό πεδίο
  Ένας βολικός τρόπος αναπαράστασης είναι οι δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου
    Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου είναι εφαπτόμενο σε μια δυναμική γραμμή που διέρχεται από κάθε σημείο
    Η κατεύθυνση της γραμμής είναι όμοια με της ηλεκτρικής δύναμης που ασκείται σε ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο που βρίσκεται στο πεδίο
    Ο αριθμός των γραμμών ανά μονάδα επιφάνειας διαμέσου μιας επιφάνειας που είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές είναι ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου
      Με άλλα λόγια, οι δυναμικές γραμμές είναι πιο πυκνές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη

## Slide 39: Ηλεκτρικά Πεδία
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου

## Slide 40: Ηλεκτρικά Πεδία
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου
  Πώς τις σχεδιάζουμε;
    Οι γραμμές πρέπει να ξεκινούν από θετικό φορτίο και να καταλήγουν σε αρνητικό φορτίο. Αν υπάρχει πλεόνασμα κάποιου φορτίου, τότε οι δυναμικές γραμμές θα ξεκινούν ή θα τελειώνουν απειροστά μακριά.
    Ο αριθμός των γραμμών που ξεκινούν από ένα θετικό φορτίο ή πλησιάζουν ένα αρνητικό φορτίο είναι ανάλογη του μέτρου του φορτίου.
    Οι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται.

## Slide 41: Ηλεκτρικά Πεδία
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου

## Slide 42: Ηλεκτρικά Πεδία
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου

## Slide 43: Ηλεκτρικά Πεδία
Κίνηση σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
  Σωματίδιο μάζας m και φορτίου q
  Ηλεκτρικό πεδίο
  Επιταχυνόμενη κίνηση λόγω ηλεκτρικής δύναμης
  Αν το σωματίδιο έχει θετικό φορτίο, η κίνησή του είναι προς την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου
  Αλλιώς, η κίνηση είναι αντίθετη της κατεύθυνσης του ηλεκτρικού πεδίου

## Slide 44: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με κατεύθυνση επάνω στο x-άξονα ανάμεσα σε δυο παράλληλες φορτισμένες πλάκες που απέχουν απόσταση d, όπως στο σχήμα. Σωματίδιο φορτίου +q μάζας m αφήνεται από το σημείο Α και επιταχύνεται στο σημείο Β. Α) Βρείτε την ταχύτητα στη θέση Β. Β) Υπολογίστε το Α) ερώτημα με χρήση εννοιών ενέργειας.

## Slide 45: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Σωματίδιο φορτίου +q μάζας m αφήνεται από το σημείο Α και επιταχύνεται στο σημείο Β. Α) Βρείτε την ταχύτητα στη θέση Β.

## Slide 46: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Σωματίδιο φορτίου +q μάζας m αφήνεται από το σημείο Α και επιταχύνεται στο σημείο Β. Β) Υπολογίστε το Α) ερώτημα με χρήση εννοιών ενέργειας.

## Slide 47: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Ένα ηλεκτρόνιο μπαίνει σε μια περιοχή ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου όπως στο σχήμα. Η αρχική ταχύτητά του είναι m/s και N/C. Το οριζόντιο μήκος των πλακών είναι m. A) Βρείτε την επιτάχυνση του ηλεκτρονίου όσο βρίσκεται ανάμεσα στις πλάκες. Β) Υποθέτοντας ότι το ηλεκτρόνιο μπαίνει στο πεδίο τη χρονική στιγμή , βρείτε το χρόνο που εγκαταλείπει το πεδίο. Γ) Υποθέτοντας ότι η y-συνιστώσα του ηλεκτρονίου όταν μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο είναι , ποια είναι αυτή με την οποία εγκαταλείπει το πεδίο;

## Slide 48: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Η αρχική ταχύτητά του είναι m/s και N/C. Το οριζόντιο μήκος των πλακών είναι m. A) Βρείτε την επιτάχυνση του ηλεκτρονίου όσο βρίσκεται ανάμεσα στις πλάκες.

## Slide 49: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Η αρχική ταχύτητά του είναι m/s και N/C. Το οριζόντιο μήκος των πλακών είναι m. Β) Υποθέτοντας ότι το ηλεκτρόνιο μπαίνει στο πεδίο τη χρονική στιγμή , βρείτε το χρόνο που εγκαταλείπει το πεδίο.

## Slide 50: Ηλεκτρικά Πεδία
Παράδειγμα - Λύση:
  Η αρχική ταχύτητά του είναι m/s και N/C. Το οριζόντιο μήκος των πλακών είναι m. Γ) Υποθέτοντας ότι η y-συνιστώσα του ηλεκτρονίου όταν μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο είναι , ποια είναι αυτή με την οποία εγκαταλείπει το πεδίο;

## Slide 51: Φυσική για Μηχανικούς
Ο νόμος του Gauss
Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss, δείχνουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο που περιβάλλει μια ομοιόμορφα φορτισμένη σφαίρα είναι όμοιο με αυτό γύρω από ένα σημειακό φορτίο.

## Slide 52: Φυσική για Μηχανικούς
Ο νόμος του Gauss
Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss, δείχνουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο που περιβάλλει μια ομοιόμορφα φορτισμένη σφαίρα είναι όμοιο με αυτό γύρω από ένα σημειακό φορτίο.

## Slide 53: O νόμος του Gauss
Ως τώρα, θεωρήσαμε το φαινόμενο των δυναμικών γραμμών ποιοτικά
Τώρα, θα το μελετήσουμε πιο «ποσοτικά»
Έστω ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
  Οι δυναμικές γραμμές περνούν κάθετα την επιφάνεια εμβαδού
  Θυμηθείτε: πυκνότητα γραμμών ανάλογη του μέτρου του πεδίου
  Ο αριθμός γραμμών είναι ανάλογος του γινομένου
  Αυτό το γινόμενο ονομάζεται ηλεκτρική ροή

## Slide 54: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή
  Αν η επιφάνεια δεν είναι κάθετη τότε η ηλεκτρική ροή δίνεται ως
  Επίσης, το πεδίο μπορεί να μην είναι ομογενές.
    Μπορεί να μεταβάλλεται με την απόσταση ή με την επιφάνεια
  Ο παραπάνω ορισμός έχει νόημα για μικρές επιφάνειες με σταθερό ηλεκτρικό πεδίο

## Slide 55: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή
  Μια γενική επιφάνεια μπορεί να χωριστεί σε πολύ μικρά στοιχεία επιφάνειας καθένα με εμβαδό ΔΑ
  Ας ορίσουμε το διάνυσμα του οποίου το μέτρο ισούται με το εμβαδόν του i-οστού στοιχείου
    Το διάνυσμα αυτό είναι κάθετο στο στοιχείο εμβαδού της επιφάνειας
    Έστω ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι στη θέση αυτή και σχηματίζει γωνία με το διάνυσμα

## Slide 56: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή
  Η ηλεκτρική ροή μέσα από την επιφάνεια αυτή είναι
  Το παραπάνω μπορεί να γραφεί ως
    που είναι το γνωστό μας εσωτερικό γινόμενο
  Αθροίζοντας την ηλεκτρική ροή για κάθε μικρό στοιχείο

## Slide 57: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή
  Μας ενδιαφέρουν οι κλειστές επιφάνειες για τον υπολογισμό της ροής
    Μια κλειστή επιφάνεια χωρίζει το χώρο σε μια εσωτερική και μια εξωτερική περιοχή, χωρίς να μπορεί κάποιος να κινηθεί από τον ένα χώρο στον άλλο χωρίς να διασχίσει την επιφάνεια του χώρου
      Π.χ. η επιφάνεια μιας σφαίρας
  Ας δούμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις

## Slide 58: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή

## Slide 59: O νόμος του Gauss
Ηλεκτρική Ροή
  Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ροής σε μια κλειστή επιφάνεια
  με τη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου κάθετη στην επιφάνεια

## Slide 60: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα:
  Θεωρήστε ένα ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο με προσανατολισμό στο x-άξονα του χώρου. Ένας κύβος με μήκος ακμής l τοποθετείται στο πεδίο, όπως στο σχήμα. Βρείτε την ηλεκτρική ροή διαμέσου της επιφάνειας του κύβου.

## Slide 61: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα - Λύση:
  Βρείτε την ηλεκτρική ροή διαμέσου της επιφάνειας του κύβου.

## Slide 62: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Υπάρχει άραγε κάποια σχέση μεταξύ της ηλεκτρικής ροής σε μια κλειστή επιφάνεια και του φορτίου που περικλείεται σε αυτήν;
    Η απάντηση είναι ΝΑΙ, και αυτή η σχέση ονομάζεται νόμος του Gauss
      Είναι θεμελιώδους σημασίας στη μελέτη ηλεκτρικών πεδίων
    Η κλειστή επιφάνεια λέγεται πολλές φορές και γκαουσιανή (Gaussian)

## Slide 63: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Έστω ένα θετικό φορτίο q στο κέντρο μιας σφαίρας ακτίνας r
  Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου είναι
  Οι δυναμικές γραμμές είναι παντού κάθετες στην επιφάνεια της σφαίρας
    Άρα το ηλ. πεδίο είναι παράλληλο στο διάνυσμα
  Άρα η ηλεκτρική ροή θα είναι

## Slide 64: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  γιατί η επιφάνεια είναι σφαιρική
  Όμως
  Άρα τελικά

## Slide 65: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Και τι θα συμβεί αν η επιφάνεια δεν είναι σφαιρική;
  Είπαμε ότι η ηλεκτρική ροή είναι ανάλογη του αριθμού των δυνα- μικών γραμμών που περνούν μέσα από μια επιφάνεια
  Το σχήμα δείχνει ότι ο αριθμός αυτός είναι ίδιος σε όλες τις επιφάνειες!
  Η είναι σφαιρική, άρα
  Άρα η ηλεκτρική ροή διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής επιφάνειας γύρω από ένα σημειακό φορτίο q είναι και είναι ανεξάρτητη από το σχήμα της.

## Slide 66: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Και τι θα συμβεί το φορτίο είναι έξω από την επιφάνεια;
  Κάθε δυναμική γραμμή που εισέρ- χεται στην επιφάνεια βγαίνει από κάποιο άλλο μέρος της
  Ο αριθμός των γραμμών που μπαίνουν ισούται με αυτόν που βγαίνουν
  Άρα η ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας κλειστής επιφάνειας που δεν περιέχει φορτίο είναι μηδέν!

## Slide 67: Επανάληψη…
Ο νόμος του Gauss
  Και τι θα συμβεί αν η επιφάνεια δεν είναι σφαιρική;
  Είπαμε ότι η ηλεκτρική ροή είναι ανάλογη του αριθμού των δυνα- μικών γραμμών που περνούν μέσα από μια επιφάνεια
  Το σχήμα δείχνει ότι ο αριθμός αυτός είναι ίδιος σε όλες τις επιφάνειες!
  Η είναι σφαιρική, άρα
  Άρα η ηλεκτρική ροή διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής επιφάνειας γύρω από ένα σημειακό φορτίο q είναι και είναι ανεξάρτητη από το σχήμα της.

## Slide 68: Επανάληψη…
Ο νόμος του Gauss
  Και τι θα συμβεί το φορτίο είναι έξω από την επιφάνεια;
  Κάθε δυναμική γραμμή που εισέρ- χεται στην επιφάνεια βγαίνει από κάποιο άλλο μέρος της
  Ο αριθμός των γραμμών που μπαίνουν ισούται με αυτόν που βγαίνουν
  Άρα η ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας κλειστής επιφάνειας που δεν περιέχει φορτίο είναι μηδέν!

## Slide 69: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Ας επεκτείνουμε τα αποτελέσματά μας σε δυο γενικές περιπτώσεις:
  1) Πολλά σημειακά φορτία
  2) Συνεχής κατανομή φορτίου

## Slide 70: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Για πολλά (έστω Μ) σημειακά φορτία, έχουμε
  Παράδειγμα:
    για την επιφάνεια S
    για την S’
    για την S’’
    Το φορτίο q4 δε συνεισφέρει ηλεκτρική ροή σε καμιά επιφάνεια

## Slide 71: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  όπου το ηλεκτρικό πεδίο σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας και το συνολικό φορτίο εντός της επιφάνειας
  Προσοχή στο εξής: το είναι το ηλεκτρικό πεδίο που προέρχεται από συνεισφορές από φορτία τόσο εντός όσο και εκτός της επιφάνειας!

## Slide 72: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Ο νόμος του Gauss μπορεί να φανεί χρήσιμος για την εκτίμηση του ηλεκτρικού πεδίου όταν η κατανομή φορτίου είναι συμμετρική
  Αυτό συμβαίνει με κατάλληλη επιλογή γκαουσιανής (κλειστής) επιφάνειας όπου το διάνυσμα στο ολοκλήρωμα ορίζεται και υπολογίζεται απλά
  Επιπλέον, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη συμμετρία της κατανομής φορτίου για να βγάλουμε το ηλεκτρικό πεδίο εκτός ολοκληρώματος
  Αν δεν μπορούμε να βρούμε μια τέτοια επιφάνεια, ο νόμος του Gauss ισχύει ακόμα, αλλά δε μας είναι χρήσιμος στην εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου

## Slide 73: O νόμος του Gauss
Ο νόμος του Gauss
  Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε μια επιφάνεια η οποία να ικανοποιεί μια ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:
  Η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να θεωρηθεί σταθερή λόγω συμμετρίας επάνω σε όλη την επιφάνεια
  Το εσωτερικό γινόμενο του νόμου του Gauss μπορεί να εκφραστεί ως απλό αλγεβρικό γινόμενο δηλ. τα και είναι παράλληλα
  Το εσωτερικό γινόμενο είναι μηδέν γιατί τα παραπάνω διανύσματα είναι κάθετα
  Το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν σε ένα τμήμα επιφάνειας

## Slide 74: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα:
  Μια μονωμένη στερεή σφαίρα ακτίνας a έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου σε όλο τον όγκο της και φέρει συνολικό θετικό φορτίο Q. A) Υπολογίστε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο εκτός της σφαίρας Β) Υπολογίστε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο εντός της σφαίρας

## Slide 75: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα – Λύση:
  Μια μονωμένη στερεή σφαίρα ακτίνας a έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου σε όλο τον όγκο της και φέρει συνολικό θετικό φορτίο Q. A) Υπολογίστε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο εκτός της σφαίρας

## Slide 76: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα – Λύση:
  Μια μονωμένη στερεή σφαίρα ακτίνας a έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου σε όλο τον όγκο της και φέρει συνολικό θετικό φορτίο Q. Β) Υπολογίστε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο εντός της σφαίρας

## Slide 77: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα:
  Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε απόσταση r από μια γραμμή θετικά φορτισμένη και απείρου μήκους. Η γραμμή έχει στα- θερό φορτίο ανά μονάδα μήκους λ.

## Slide 78: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα - Λύση:
  Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε απόσταση r από μια γραμμή θετικά φορτισμένη και απείρου μήκους. Η γραμμή έχει σταθερό φορτίο ανά μονάδα μήκος λ.

## Slide 79: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα:
  Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο λόγω μιας άπειρης επιφάνειας θετικά φορτισμένης με ομοιόμορφη επιφανειακή κατανομή φορτίου σ.

## Slide 80: O νόμος του Gauss
Παράδειγμα – Λύση:
  Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο λόγω μιας άπειρης επιφάνειας θετικά φορτισμένης με ομοιό- μορφη επιφανειακή κατανομή φορτίου σ.

## Slide 81: Ο νόμος του Gauss
Αγωγοί – Ηλεκτρικό Πεδίο
  Μπορεί κανείς να δείξει ότι ένας στέρεος αγωγός σε ηλεκτροστατική ισορροπία έχει τις ακόλουθες ιδιότητες
    Το ηλεκτρικό πεδίο ακριβώς έξω από τον αγωγό είναι κάθετο στην επιφάνειά του και έχει μέτρο
    Το ηλεκτρικό πεδίο εντός του αγωγού είναι μηδέν
      …είτε ο αγωγός είναι συμπαγής είτε «κούφιος»
    Αν ο αγωγός είναι μονωμένος και φέρει φορτίο, το φορτίο βρίσκεται στην επιφάνειά του
    Σε έναν αγωγό ακαθόριστου σχήματος, η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου είναι μεγαλύτερη εκεί που η κυρτότητά του είναι μεγαλύτερη

## Slide 82: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικό Δυναμικό
Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς είναι μια ηλεκτρική εκφόρτιση που τη λέμε «κεραυνό», όπως στην εικόνα.

## Slide 83: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικό Δυναμικό
Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς είναι μια ηλεκτρική εκφόρτιση που τη λέμε «κεραυνό», όπως στην εικόνα.

## Slide 84: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Εισαγωγή
  Στη μελέτη του ηλεκτρισμού ως τώρα, τον σχετίσαμε με την έννοια της ηλεκτρικής δύναμης
  Τώρα, θα συσχετίσουμε τα ηλεκτρικά φαινόμενα με την έννοια της ενέργειας
  Θα ορίσουμε την έννοια του ηλεκτρικού δυναμικού
  Θα περιγράψουμε φαινόμενα με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι με χρήση πεδίων και δυνάμεων
  Το ηλεκτρικό δυναμικό έχει μεγάλη εφαρμογή στη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών

## Slide 85: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Έστω ένα φορτίο q τοποθετείται σε ηλ. πεδίο
  Δύναμη ασκείται στο φορτίο
    Η δύναμη είναι συντηρητική
  Έστω το φορτίο και το πεδίο ως ένα σύστημα
  Η ηλεκτρ. δύναμη είναι εσωτερική δύναμη σε αυτό
    Οπότε το φορτίο μπορεί να κινηθεί λόγω της δύναμης
    Άρα το έργο της είναι εσωτερικό στο σύστημα
    Η δύναμη οφείλεται στο πεδίο
    Άρα το πεδίο παράγει εσωτερικό έργο στο σύστημα
      Όπως ακριβώς η βαρύτητα (βαρυτικό πεδίο) στο σύστημα Γης-βιβλίου, όταν αυτό αφήνεται να πέσει από ύψος

## Slide 86: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Για μια απειροστή μετατόπιση ενός σημειακού φορτίου σε ένα ηλεκτρικό πεδίο
    Το έργο της ηλεκτρ. δύναμης είναι
    Θυμηθείτε: το έργο μιας εσωτερικής δύναμης σε ένα σύστημα ισούται με την αρνητική μεταβολή της δυναμικής του ενέργειας (εδώ: ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας)
    Άρα
    Για πεπερασμένη μετατόπιση από το σημείο (Α) στο (Β) είναι
Δεν εξαρτάται από το μονοπάτι (συντηρητική δύναμη)!

## Slide 87: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Για μια συγκεκριμένη θέση του φορτίου στο πεδίο, το σύστημα έχει μια δυναμική ενέργεια U
    Σε σχέση με μια θέση όπου έχει δυναμική ενέργεια 0
  Διαιρώντας τη U με το φορτίο
  το οποίο ονομάζεται ηλεκτρικό δυναμικό
  Η διαφορά δυναμικού ορίζεται ως η μεταβολή στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος όταν ένα φορτίο q μετακινείται μεταξύ δυο σημείων (Α) και (Β), δια το φορτίο αυτό:
: μετατόπιση μεταξύ δυο σημείων Α, Β στο χώρο

## Slide 88: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Δεν εξαρτάται από το φορτίο q, παρά μόνο από το ηλεκτρικό πεδίο!
  Όπως και με τη δυναμική ενέργεια που έχουμε δει ως τώρα (βαρυτική, ελαστική), μόνο διαφορές δυναμικού έχουν σημασία
    Πολλές φορές ορίζουμε εμείς ένα σημείο του ηλεκτρικού πεδίο ως μηδενικού δυναμικού

## Slide 89: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Προσοχή: η διαφορά δυναμικού δεν είναι το ίδιο με τη διαφορά δυναμικής ενέργειας
    Η διαφορά δυναμικού μεταξύ (Α) και (Β) υπάρχει αποκλειστικά λόγω μιας πηγής φορτίου και εξαρτάται από την κατανομή αυτής
    Για να υπάρχει διαφορά δυναμικής ενέργειας, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα με τουλάχιστον δυο φορτία!
      Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα και αλλάζει μόνον αν ένα φορτίο μετακινηθεί σε σχέση με τη θέση ηρεμίας του συστήματος!
  Σκεφτείτε το όμοια με το ηλεκτρικό πεδίο…
    Το πεδίο υπάρχει λόγω μιας πηγής φορτίου
    Η ηλ. δύναμη εγείρεται σε άλλο φορτίο στο χώρο του πεδίου
      Απαιτούνται δηλαδή τουλάχιστον δυο φορτία!

## Slide 90: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Ας θεωρήσουμε τώρα την περίπτωση όπου κάποια εξωτερική δύναμη μετακινεί ένα φορτίο στο πεδίο
    Από ένα σημείο (Α) σε ένα (Β)
    Χωρίς να αλλάζει την κινητική του ενέργεια
    Αλλάζει όμως η δυναμική ενέργεια!
  Το έργο αυτής της δύναμης θα είναι:
    Το ηλεκτρικό δυναμικό μετρά δυναμική ενέργεια ανά μονάδα φορτίου: J/C = Volt (V)

## Slide 91: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διαφορά Δυναμικού
  Ας απλοποιήσουμε τα πράγματα 
  Έστω ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
  Ας υπολογίσουμε τη ΔV ανάμεσα στα σημεία (Α), (Β), απόστασης d
    H μετατόπιση από το (Α) στο (Β) είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές
    Άρα

## Slide 92: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διαφορά Δυναμικού
  Ας θεωρήσουμε τώρα ένα φορτίο +q που κινείται από το (Α) στο (Β)
  Τότε
  Βλέπουμε ότι ΔU < 0
    Αυτό σημαίνει ότι η δυναμική ενέργεια του συστήματος φθίνει όταν το θετικό φορτίο κατευθύνεται προς την κατεύ- θυνση των δυναμικών γραμμών
    Άρα, αν αφήσουμε στη θέση (Α) ένα φορτίο q > 0, αυτό θα κινηθεί προς τα «κάτω» λόγω ηλεκτρ. δύναμης
      Άρα επιταχύνεται  αποκτά κινητική ενέργεια
      Όσο προχωρά προς τα κάτω, η δυναμική ενέργεια του συστήματος φορτίο-πεδίο μειώνεται!
        Σας εκπλήσσει αυτό;  Γιατί συμβαίνει;

## Slide 93: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διαφορά Δυναμικού
  Ας θεωρήσουμε – στην ίδια διάταξη - τώρα ένα φορτίο –q που κινείται από το (B) στο (A) (δε γίνεται να κινηθεί Α → Β)
  Τότε
  (αφού τώρα μετράμε και όχι )
  Βλέπουμε ότι πάλι ΔU < 0!
    Αυτό σημαίνει ότι η δυναμική ενέργεια του συστήματος φθίνει ξανά όταν το αρνητικό φορτίο κατευθύνεται προς αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών
    Άρα, αν αφήσουμε στη θέση (Β) ένα φορτίο q < 0, αυτό θα κινηθεί προς τα «πάνω» λόγω ηλεκτρ. δύναμης
      Άρα επιταχύνεται  αποκτά κινητική ενέργεια
      Όσο προχωρά προς τα πάνω, η δυναμική ενέργεια του συστήματος φορτίο-πεδίο μειώνεται.

## Slide 94: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διαφορά Δυναμικού
  Ας γενικεύσουμε τώρα
    Έστω ότι η μετατόπιση από το (Α) στο (Β) ΔΕΝ είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές
    Τότε
    Άρα για το σύστημα πεδίο-φορτίο
    Όμως είδαμε πριν ότι
  Συμπέρασμα: όλα τα σημεία που βρίσκονται σε επίπεδο κάθετο στο πεδίο έχουν ίδιο δυναμικό (ισοδυναμική επιφάνεια)

## Slide 95: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διαφορά Δυναμικού
  (μικρό) Παράδειγμα:
    Ποιο το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα στις πλάκες Α, Β, που απέχουν d=0.3 cm;
  Απάντηση:

## Slide 96: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα:
  Ένα πρωτόνιο αφήνεται από το σημείο (Α) σε ομογενές ηλ. πεδίο μέτρου Το πρωτόνιο υπόκειται σε μετατόπιση μέτρου στο σημείο (Β) στην κατεύθυνση του . Βρείτε την ταχύτητα του πρωτονίου αμέσως μετά τη μετατόπισή του. Θεωρήστε ότι και .

## Slide 97: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα - Λύση:
  Ένα πρωτόνιο αφήνεται από το σημείο (Α) σε ομογενές ηλ. πεδίο μέτρου Το πρωτόνιο υπόκειται σε μετατόπιση μέτρου στο σημείο (Β) στην κατεύθυνση του . Βρείτε την ταχύτητα του πρωτονίου αμέσως μετά τη μετατόπισή του. Θεωρήστε ότι και .

## Slide 98: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό από σημειακά φορτία
  Ας θεωρήσουμε τώρα ότι έχουμε ένα σημειακό φορτίο +q
  Ξέρουμε ότι υπάρχει ακτινικό ηλεκτρικό πεδίο γύρω του
  Ας βρούμε το δυναμικό σε απόσταση r απ’το φορτίο, ξεκινώντας από το γενικό ορισμό της διαφοράς δυναμικού

## Slide 99: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό από σημειακά φορτία
  Οπότε
  Βλέπετε ότι είναι ανεξάρτητο της διαδρομής
    Άρα το πεδίο είναι συντηρητικό
  Επίσης, εξαρτάται μόνο από τα

## Slide 100: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό από σημειακά φορτία
  Συνήθως θεωρούμε ότι σε ένα σημείο (Α) όπου
  Το ηλεκτρικό δυναμικό λόγω σημειακού φορτίου σε απόσταση από το φορτίο είναι
  Για πολλά φορτία,

## Slide 101: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό από σημειακά φορτία
  Για ένα φορτίο που έρχεται στο πεδίο φορτίου σε απόσταση μέσω εξωτερικής δύναμης έργου
    Το έργο μετατρέπεται σε δυναμική ενέργεια του συστήματος των φορτίων
    Όμως , άρα η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ενός ζεύγους φορτίων είναι
    Αν , το έργο της δύναμης είναι θετικό
      Τα φορτία απωθούνται, άρα πρέπει να παραχθεί έργο από την εξωτερική δύναμη για να τα φέρει σε απόσταση
    Αν , το έργο της δύναμης είναι αρνητικό
      Χρειάζεται δύναμη αντίθετη στην μετατόπιση (έλξη) των φορτίων

## Slide 102: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Δυναμικό από σημειακά φορτία
  Για ένα φορτίο που έρχεται στο πεδίο φορτίου σε απόσταση μέσω εξωτερικής δύναμης
  Για πολλά φορτία,
    Αθροίζουμε όλες τις τιμές δυναμικής ενέργειας που οφείλονται σε ένα ζεύγος φορτίων

## Slide 103: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα:
  Ένα φορτίο βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, ενώ ένα φορτίο στη θέση . A) Βρείτε το συνολικό ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P με συντεταγμένες . B) Βρείτε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του συστήματος των δυο φορτίων, συν ένα τρίτο φορτίο όταν το τελευταίο έρχεται από το άπειρο στο σημείο P.

## Slide 104: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα - Λύση:
  Ένα φορτίο βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, ενώ ένα φορτίο στη θέση . A) Βρείτε το συνολικό ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P με συντεταγμένες .

## Slide 105: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα - Λύση:
  Ένα φορτίο βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, ενώ ένα φορτίο στη θέση . B) Βρείτε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του συστήματος των δυο φορτίων, συν ένα τρίτο φορτίο όταν το τελευταίο έρχεται από το άπειρο στο σημείο P.

## Slide 106: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα – Εναλλακτική λύση:
  Ένα φορτίο βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, ενώ ένα φορτίο στη θέση . B) Βρείτε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του συστήματος των δυο φορτίων, συν ένα τρίτο φορτίο όταν το τελευταίο έρχεται από το άπειρο στο σημείο P.

## Slide 107: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Πεδίο από Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Μπορούμε να βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο από το δυναμικό ;
  Αν θεωρήσουμε μια μικρή διαφορά δυναμικού μεταξύ δυο σημείων απόστασης , τότε
  Αν το ηλεκτρ. πεδίο έχει μόνο μια συνιστώσα (x), τότε
  και άρα
  και οριακά
Τι σας θυμίζει??

## Slide 108: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Ηλεκτρικό Πεδίο από Ηλεκτρικό Δυναμικό
  Αν όμως η κατανομή φορτίου που δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο έχει σφαιρική συμμετρία, τότε η πυκνότητα φορτίου εξαρτάται από την ακτινική απόσταση r
  Τότε, όμοια με πριν
  Παράδειγμα, ένα σημειακό φορτίο (δείξτε το!)

## Slide 109: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Συνεχής κατανομή φορτίου
  Ας γενικεύσουμε τα αποτελέσματά μας σε μια συνεχή κατανομή φορτίου
  Υπάρχουν δυο τρόποι υπολογισμού δυναμικού σε συνεχή κατανομή φορτίου:
    1. Αν η κατανομή φορτίου είναι γνωστή, θεωρούμε το δυναμικό σε σημείο P απόστασης λόγω σημειακού φορτίου , το οποίο είναι
    και ολοκληρώνουμε, παίρνοντας
    Σημείο μηδενικού δυναμικού θεωρείται ένα σημείο απείρως μακριά από το φορτίο.

## Slide 110: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Συνεχής κατανομή φορτίου
  Ας γενικεύσουμε τα αποτελέσματά μας σε μια συνεχή κατανομή φορτίου
  Υπάρχουν δυο τρόποι υπολογισμού δυναμικού σε συνεχή κατανομή φορτίου:
    2. Αν το ηλεκτρικό πεδίο είναι γνωστό από κάποια άλλη μέθοδο (π.χ. νόμος Gauss). Αν η κατανομή φορτίου είναι επαρκώς συμμετρική, εκτιμούμε το με το νόμο του Gauss, και αντικαθιστούμε στην
    για να βρούμε τη διαφορά δυναμικού . Τέλος, επιλέγουμε βολικό σημείο μηδενικού δυναμικού.

## Slide 111: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 1:
  Ένα ηλεκτρικό δίπολο αποτελείται από δυο φορτία ίσου μέτρου και αντίθετου προσήμου που απέχουν απόσταση 2a μεταξύ τους, όπως στο σχήμα. Το δίπολο βρίσκεται στον άξονα x και έχει κέντρο του την αρχή των αξόνων. Α) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P. B) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο R. Γ) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό και το σε ένα σημείο του άξονα μακριά από το δίπολο.

## Slide 112: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 1 - Λύση:
  Α) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P.

## Slide 113: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 1 - Λύση:
  B) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο R.

## Slide 114: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 1 - Λύση:
  Γ) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό και το σε ένα σημείο του άξονα μακριά από το δίπολο.

## Slide 115: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 2:
  Α) Βρείτε μια έκφραση για το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P, όπως στο σχήμα. Β) Βρείτε μια έκφραση για το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P, όπως στο σχήμα.

## Slide 116: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 2 - Λύση:
  Α) Βρείτε μια έκφραση για το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P, όπως στο σχήμα.

## Slide 117: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 2 - Λύση:
  Β) Βρείτε μια έκφραση για το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P, όπως στο σχήμα.

## Slide 118: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 2 – Αναλυτική λύση με ηλ. πεδίο:
  Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P.
Υπενθύμιση:
Λύση με Πεδίο

## Slide 119: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 3:
  Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος δίσκος έχει ακτίνα R και επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Α) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό σε σημείο P όπως στο σχήμα. Β) Βρείτε τη x-συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο P.

## Slide 120: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 3 – Λύση:
  Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος δίσκος έχει ακτίνα R και επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Α) Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό σε σημείο P όπως στο σχήμα.

## Slide 121: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 3 – Λύση:
  Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος δίσκος έχει ακτίνα R και επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Β) Βρείτε τη x-συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο P.

## Slide 122: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 3 – Λύση (1/2):
  Ένας δίσκος ακτίνας R έχει ομοιόμορφο επιφανειακό φορτίο πυκνότητας σ. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο.
Υπενθύμιση:
Λύση με Πεδίο

## Slide 123: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Παράδειγμα 3 – Λύση (2/2):
  Ένας δίσκος ακτίνας R έχει ομοιόμορφο επιφανειακό φορτίο πυκνότητας σ. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο.
Υπενθύμιση:
Λύση με Πεδίο

## Slide 124: Ηλεκτρικό Δυναμικό
Αγωγοί – Δυναμικό
  Ας δούμε αν υπάρχουν ιδιότητες σχετιζόμενες με το δυναμικό
  Έστω δυο σημεία Α και Β της επιφάνειας
    Για κάθε μονοπάτι στην επιφάνειά του από το Α στο Β, το ηλ. πεδίο είναι κάθετο στη μετατόπιση
    Άρα
  Συμπέρασμα: η επιφάνεια οποιουδήποτε φορτισμένου αγωγού σε ηλεκτροστατική ισορροπία είναι μια επιφάνεια σταθερού δυναμικού: κάθε σημείο της επιφάνειας έχει το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό. Επιπλέον, το ηλεκτρικό δυναμικό είναι σταθερό οπουδήποτε εντός του αγωγού και ίσο με την τιμή του στην επιφάνεια

## Slide 125: Φυσική για Μηχανικούς
Χωρητικότητα
Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε με άλλα για να φτιάξουμε ηλεκτρικά κυκλώματα.

## Slide 126: Φυσική για Μηχανικούς
Χωρητικότητα
Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε με άλλα για να φτιάξουμε ηλεκτρικά κυκλώματα.

## Slide 127: Χωρητικότητα
Εισαγωγή
  Σε αυτή τη διάλεξη θα μιλήσουμε για το πρώτο από τα τρία βασικά συστατικά των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
  Τον πυκνωτή! 
    Οι πυκνωτές είναι διατάξεις που αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο
    Πυκνωτές χρησιμοποιούνται
      για την επιλογή συχνότητας στο ραδιόφωνό σας
      ως φίλτρα σε παροχές ρεύματος
      για αποτροπή σπιθών σε συστήματα ανάφλεξης
      για αποθήκευση ενέργειας σε «φλασάκια» (flash disks)

## Slide 128: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Έστω δυο αγωγοί όπως στο σχήμα
  Αυτή η διάταξη ονομάζεται πυκνωτής
    Οι αγωγοί λέγονται αγώγιμες πλάκες
    Αν οι αγωγοί φέρουν φορτίο ίδιου μέτρου και αντίθετου προσήμου, τότε αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού ανάμεσά τους
  Τι καθορίζει πόσο φορτίο μπορούν να φέρουν;

## Slide 129: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Πειραματικά, έχει δειχθεί ότι η ποσότητα φορτίου Q σε έναν πυκνωτή είναι γραμμικά ανάλογη με τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους αγωγούς
    Δηλ.
  Η σταθερά αναλογίας εξαρτάται από το σχήμα και την απόσταση των αγωγών
  Η σχέση αυτή μπορεί να γραφεί ως , αν ορίσουμε τη χωρητικότητα ως:
    Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή ορίζεται ως ο λόγος του μέτρου του φορτίου σε οποιονδήποτε αγωγό προς το μέτρο της διαφοράς δυναμικού ανάμεσά τους:
    Μονάδα μέτρησης: 1 C/V = 1 Farad (F)

## Slide 130: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Ας θεωρήσουμε έναν πυκνωτή από δυο παράλληλες πλάκες
  Αν είναι αρχικά αφόρτιστος, η μπαταρία δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο στα καλώδια
  Ας δούμε την «αρνητική» πλάκα
    Το πεδίο στο καλώδιο εφαρμόζει δύναμη στα ηλεκτρόνιa του και αυτά κινούνται προς την πλάκα
    Η κίνηση συνεχίζεται ως ότου η πλάκα, το καλώδιο, και ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας έχουν όλα το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό
    Όταν αυτό γίνει, η διαφορά δυναμικού παύει να υπάρχει
    Έτσι, δεν υπάρχει ηλ. πεδίο στο καλώδιο και τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται
    Η πλάκα φέρει πλέον αρνητικό φορτίο
  Όμοια ισχύουν και για τη «θετική» πλάκα
    …μόνο που εκεί τα ηλεκτρόνια κινούνται από την πλάκα στο καλώδιο
    …αφήνοντάς τη φορτισμένη θετικά

## Slide 131: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Ας βρούμε μια έκφραση για τη χωρητικότητα ενός ζεύγους πλακών φορτίου μέτρου Q
  Η διαδικασία είναι εν γένει η εξής:
    1. Υπολογίζουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των πλακών
    2. Βρίσκουμε τη χωρητικότητα με τη σχέση
  Ο υπολογισμός είναι απλός αν η γεωμετρία του πυκνωτή είναι απλή

## Slide 132: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Αν λοιπόν οι πλάκες έχουν απόσταση d και εμβαδόν A, η μια πλάκα φέρει φορτίο Q ενώ η άλλη φορτίο –Q
    Τότε η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σε κάθε πλάκα είναι
    Αν οι πλάκες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, μπορούμε να θεωρήσουμε ως ομογενές το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ τους
    Το μέτρο του ηλ. πεδίου είναι
    Η διαφορά δυναμικού είναι
Άρα τελικά

## Slide 133: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα
  Χωρητικότητα
    Ανάλογη του εμβαδού των πλακών
    Αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης μεταξύ τους
  Παράδειγμα εφαρμογής:

## Slide 134: Χωρητικότητα
Παράδειγμα:
  Ένας στέρεος κυλινδρικός αγωγός ακτίνας a και φορτίου Q είναι ομοαξονικός με κυλινδρικό κέλυφος αμελητέου πάχους, ακτίνας b > a, και φορτίου –Q. Βρείτε τη χωρητικότητά αυτού του κυλινδρικού πυκνωτή αν το μήκος του είναι .

## Slide 135: Χωρητικότητα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένας στέρεος κυλινδρικός αγωγός ακτίνας a και φορτίου Q είναι ομοαξονικός με κυλινδρικό κέλυφος αμελητέου πάχους, ακτίνας b > a, και φορτίου –Q. Βρείτε τη χωρητικότητά αυτού του κυλινδρικού πυκνωτή αν το μήκος του είναι .

## Slide 136: Χωρητικότητα
Συνδυασμοί Πυκνωτών
  Συμβολισμοί

## Slide 137: Χωρητικότητα
Συνδυασμοί Πυκνωτών
  Η διαφορές δυναμικού μεταξύ πυκνωτών συνδεδεμένων πα- ράλληλα είναι η ίδια και ίση με ΔV
    Δηλ.
    Οι πυκνωτές αποκτούν φορτίο ,
    Το συνολικό φορτίο είναι
    Άρα οι δυο πυκνωτές μπορούν να αντικατασταθούν από έναν, με χωρητικότητα
  Γενικότερα: παράλληλη σύνδεση πυκνωτών

## Slide 138: Χωρητικότητα
Συνδυασμοί Πυκνωτών
  Η διαφορές δυναμικού μεταξύ πυκνωτών συνδεδεμένων σε σειρά είναι διαφορετικές
    Η αριστερή πλάκα του και η δεξιά πλάκα του είναι συνδεδεμένες με την πηγή
    Οι άλλες δυο πλάκες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους
    Ας θεωρήσουμε αρχικά αφόρτιστους πυκνωτές
      Όταν συνδέσουμε την μπαταρία, μεταφέρονται ηλεκτρόνια από την αριστερή πλάκα του στη δεξιά πλάκα του
      Ένα ισόποσο αρνητικό φορτίο εγκαταλείπει την αριστερή πλάκα του , και άρα αυτή έχει πλεόνασμα φορτίου (θετικού)
      Το αρνητικό φορτίο που εγκαταλείπει την αριστερή πλάκα του προκαλεί συσσώρευση αρνητικού φορτίου στην δεξιά πλάκα του
    Έτσι, και οι δυο πυκνωτές έχουν δεξιές πλάκες με φορτίο –Q και αριστερές πλάκες με φορτίο +Q

## Slide 139: Χωρητικότητα
Συνδυασμοί Πυκνωτών
  Άρα το φορτίο των δυο πυκνωτών σε σειρά είναι ίδιο,
  Προφανώς ισχύει
  Όμως
  Ας θεωρήσουμε έναν πυκνωτή που έχει την ίδια επίδραση στο κύκλωμα με τους δυο πυκνωτές
  Τότε
  Άρα γενικά

## Slide 140: Χωρητικότητα
Παράδειγμα:

## Slide 141: Χωρητικότητα
Ενέργεια αποθηκευμένη σε πυκνωτή
  Ας θεωρήσουμε μια υπεραπλουστευμένη, «μηχανική» διαδικασία φόρτισης ενός πυκνωτή
    Ένα μικρό ποσό φορτίου μεταφέρεται από τη μια πλάκα μέσω δύναμης προς την άλλη πλάκα
      Ασκείται έργο στο φορτίο
    Δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού (μικρή) ανάμεσα στις πλάκες
    Όσο μεταφέρουμε φορτίο από τη μια πλάκα στην άλλη, τόσο μεγαλώνει η διαφορά δυναμικού
      Περισσότερο έργο απαιτείται για τη μεταφορά μιας ποσότητας φορτίου
    Το έργο που παράγεται στο σύστημα από την εξωτερική δύναμη εμφανίζεται ως μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του συστήματος (διατήρηση της ενέργειας)

## Slide 142: Χωρητικότητα
Ενέργεια αποθηκευμένη σε πυκνωτή
  Ας υποθέσουμε ότι ο πυκνωτής έχει φορτίο q σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας
    Η διαφορά δυναμικού θα είναι
  Το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά ενός φορτίου dq από μια πλάκα φορτίου –q σε αυτή φορτίου +q είναι
  Άρα το συνολικό έργο που απαιτείται για τη φόρτιση του πυκνωτή από μηδενικό φορτίο σε φορτίο Q είναι:

## Slide 143: Χωρητικότητα
Ενέργεια αποθηκευμένη σε πυκνωτή
  Το έργο που παράγεται κατά τη φόρτιση του πυκνωτή αποθηκεύεται ως ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και άρα
  Θεωρούμε την ενέργεια σε έναν πυκνωτή ως αποθηκευμένη στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται ανάμεσα στις πλάκες του, όσο φορτίζεται
  Για έναν πυκνωτή από δυο παράλληλες πλάκες που απέχουν d, είναι
  Πυκνότητα Ενέργειας (ενέργεια ανά μονάδα όγκου):

## Slide 144: Φυσική για Μηχανικούς
Ρεύμα και Αντίσταση
Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα εκατοντάδων χιλιάδων volt. Αν και αυτό καθιστά της ηλεκτροφόρες γραμμές επικίνδυνες, η υψηλή τάση συνεισφέρει στη λιγότερη απώλεια ενέργειας λόγω αντιστάσεων των καλωδίων (Telegraph Colour Library/FPG)

## Slide 145: Φυσική για Μηχανικούς
Ρεύμα και Αντίσταση
Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα εκατοντάδων χιλιάδων volt. Αν και αυτό καθιστά της ηλεκτροφόρες γραμμές επικίνδυνες, η υψηλή τάση συνεισφέρει στη λιγότερη απώλεια ενέργειας λόγω αντιστάσεων των καλωδίων (Telegraph Colour Library/FPG)

## Slide 146: Ρεύμα και Αντίσταση
Εισαγωγή
  Εδώ θα ασχοληθούμε με την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων σε μια περιοχή του χώρου
    Ως τώρα θεωρούσαμε τα φορτία στάσιμα!
  Θα μάθουμε τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα (ή απλώς ρεύμα) για την περιγραφή του ρυθμού της ροής του φορτίου
  Επίσης, θα μιλήσουμε για την ηλεκτρική αντίσταση
  Θα εισάγουμε ένα νέο στοιχείο, τον αντιστάτη

## Slide 147: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό Ρεύμα
  Ας ξεκινήσουμε τη μελέτη της ροής ηλεκτρικού φορτίου σε ένα τμήμα υλικού
  Η ποσότητα της ροής εξαρτάται από
    το είδος του υλικού
    τη διαφορά δυναμικού κατά μήκος του υλικού
  Όταν έχουμε ροή ηλεκτρικού φορτίου μέσα από μια περιοχή, τότε λέμε ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα
    Σκεφτείτε αναλογίες με:
      Ροή νερού, ροή ποταμού κλπ.

## Slide 148: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό Ρεύμα
  Ας ορίσουμε το ρεύμα ποσοτικά:
    Έστω μια ποσότητα φορτίου που κινείται κάθετα σε μια επιφάνεια εμβαδού Α
    Το ρεύμα ορίζεται ως ο ρυθμός με τον οποίο το φορτίο ρέει μέσα από την επιφάνεια
    Αν η ποσότητα του φορτίου που περνάει από την επιφάνεια σε χρόνο είναι , τότε το μέσο ρεύμα ισούται με

## Slide 149: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό Ρεύμα
  Το στιγμιαίο ρεύμα ορίζεται ως το όριο του μέσου ηλεκτρικού ρεύματος όταν
  Μονάδα μέτρηση τους ρεύματος: 1 Ampere (A)
    Ισούται με 1 C/s
  Τα φορτισμένα σωματίδια που διαπερνούν μια επιφάνεια μπορεί να είναι θετικά, αρνητικά, ή και τα δυο
    Έχει συμφωνηθεί να θεωρούμε ως κατεύθυνση του ρεύματος την κατεύθυνση των θετικών φορτίων
      Δηλ. αντίθετη στην κίνηση των ηλεκτρονίων

## Slide 150: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό Ρεύμα
  Αν τα άκρα ενός αγώγιμου καλωδίου ενωθούν σε ένα βρόχο, όλα τα σημεία του βρόχου έχουν το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό
    Άρα το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν
    Άρα δεν υπάρχει ρεύμα
  Αν όμως τα άκρα του συνδεθούν σε μια μπαταρία (πηγή διαφοράς δυναμικού), δεν έχουν όλα τα σημεία του βρόχου το ίδιο δυναμικό!
    Η μπαταρία εγκαθιστά διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων του βρόχου
      Δημιουργώντας ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο καλώδιο
      Το πεδίο προκαλεί ηλεκτρική δύναμη στα ηλεκτρόνια του καλωδίου, προκαλώντας την κίνησή τους
      Δημιουργώντας έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα!

## Slide 151: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό ρεύμα
  Ας ορίσουμε ως πυκνότητα ρεύματος J σε ένα καλώδιο ως το ρεύμα ανά μονάδα επιφάνειας
  Η πυκνότητα ρεύματος περιγράφει πως το φορτίο ρέει μέσα από κάθε κομμάτι ενός συγκεκριμένου είδους μετάλλου ως απάντηση στο ηλεκτρικό πεδίο
    Ισχύει μόνο για ομοιόμορφη πυκνότητα και για επιφάνεια Α κάθετη στη διεύθυνση του ρεύματος
  Ας ορίσουμε ως ειδική αγωγιμότητα ενός υλικού ως μια σταθερά που περιγράφει την πυκνότητα ρεύματος δεδομένης μιας τιμής ηλεκτρ. πεδίου

## Slide 152: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό ρεύμα
  Σε μερικά υλικά, η πυκνότητα ρεύματος είναι ανάλογη του ηλεκτρικού πεδίου
  Υλικά που ικανοποιούν την παραπάνω σχέση λέμε ότι ακολουθούν το νόμο του Ohm:
    Ο λόγος της πυκνότητας ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ίσος με , και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει το ρεύμα
  Ο νόμος του Ohm δεν είναι «νόμος» της Φύσης, αλλά μια εμπειρική σχέση που ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις

## Slide 153: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρικό ρεύμα
  Ο νόμος του Ohm είναι μια σχέση με πολύ μεγάλη σημασία.
  Μας λέει τρία πράγματα:
    Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργείται από ένα ηλεκτρικό πεδίο που ασκεί δυνάμεις στους φορείς φορτίου
    Η πυκνότητα ρεύματος, και ως εκ τούτου το ρεύμα, εξαρτάται με γραμμικό τρόπο από το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου
    Η πυκνότητα ρεύματος εξαρτάται και από την αγωγιμότητα του υλικού

## Slide 154: Ρεύμα και Αντίσταση
Αντίσταση
  Ας θεωρήσουμε ένα καλώδιο με ομοιόμορφη επιφάνεια εμβαδού Α κατά μήκος του, l
  Μια διαφορά δυναμικού ΔV δημιουργείται κατά μήκος του καλωδίου
    Δημιουργώντας έτσι εντός του καλωδίου ένα ηλεκτρικό πεδίο και ένα ρεύμα
  Αν υποθέσουμε ότι το πεδίο είναι ομογενές, το μέτρο της διαφοράς δυναμικού κατά μήκος του καλωδίου είναι
  Έτσι, η πυκνότητα ρεύματος είναι

## Slide 155: Ρεύμα και Αντίσταση
Αντίσταση
  Επειδή όμως , η διαφορά δυναμικού είναι
  Η ποσότητα ονομάζεται αντίσταση του αγωγού
  Ορίζουμε λοιπόν την αντίσταση ως το λόγο της διαφοράς δυναμικού προς το ρεύμα που διαρρέει έναν αγωγό
  Μονάδα μέτρησης: 1 Ohm (Ω)

## Slide 156: Ρεύμα και Αντίσταση
Αντίσταση
  Το αντίστροφο της αγωγιμότητας ονομάζεται ειδική αντίσταση ρ:
    με μονάδες μέτρησης Ω· m
  Επειδή
  μπορούμε να εκφράσουμε την αντίσταση ενός ομογενούς τμήματος υλικού μήκους l ως

## Slide 157: Ρεύμα και Αντίσταση
Παράδειγμα:
  Τα ομοαξονικά καλώδια χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην καλωδιακή τηλεόραση και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ένα ομοαξονικό καλώδιο περιλαμβάνει δυο ομόκεντρους κυλινδρικούς αγωγούς. Η περιοχή ανάμεσά τους είναι γεμάτη με πολυαιθυλένιο (πλαστικό). Η διαρροή ρεύματος μέσα από το πλαστικό, σε ακτινική διεύθυνση, είναι άκρως ανεπιθύμητη. Η ακτίνα του εσωτερικού αγωγού είναι a, του εξωτερικού αγωγού είναι b, και το μήκος του είναι L. Η ειδική αντίσταση του πλαστικού είναι . Βρείτε την αντίσταση του πλαστικού ανάμεσα στους δυο αγωγούς.

## Slide 158: Ρεύμα και Αντίσταση
Παράδειγμα - Λύση: Η ακτίνα του εσωτερικού αγωγού είναι a, του εξωτερικού αγωγού είναι b, και το μήκος του είναι L. Η ειδική αντίσταση του πλαστικού είναι . Βρείτε την αντίσταση του πλαστικού ανάμεσα στους δυο αγωγούς.

## Slide 159: Ρεύμα και Αντίσταση
Παράδειγμα - Λύση: Η ακτίνα του εσωτερικού αγωγού είναι a, του εξωτερικού αγωγού είναι b, και το μήκος του είναι L. Η ειδική αντίσταση του πλαστικού είναι . Βρείτε την αντίσταση του πλαστικού ανάμεσα στους δυο αγωγούς.

## Slide 160: Ρεύμα και Αντίσταση
Αντίσταση
  Ίσως γνωρίζετε ότι η ειδική αντίσταση σχετίζεται γραμμικά με τη θερμοκρασία
  Αυτό ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών
  Η έκφραση είναι
    με την ειδική αντίσταση θερμοκρασίας αναφοράς
    με την θερμοκρασία αναφοράς (συνήθως 20 C)
    με το θερμοκρασιακό συντελεστή ειδικής αντίστασης, ο οποίος μπορεί να εκφραστεί ως
  Άρα η αντίσταση R μπορεί να γραφεί ως

## Slide 161: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
  Σε τυπικά ηλ. κυκλώματα, η ενέργεια μεταφέρεται από μια πηγή όπως η μπαταρία, σε μια λάμπα ή μια συσκευή
  Ας βρούμε μια έκφραση που θα μας δίνει το ρυθμό μεταφοράς αυτής της ενέργειας!
  Ας θεωρήσουμε το παρακάτω κύκλωμα όπου ενέργεια μεταφέρε- ται σε έναν αντιστάτη
    Στην πραγματικότητα, κάποια ενέρ- γεια μεταφέρεται και στα καλώδια, την οποία θεωρούμε αμελητέα

## Slide 162: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
  Ας θεωρήσουμε ότι ακολουθούμε ένα φορτίο Q που κινείται στο κύκλωμα κατά τη φορά του ρολογιού, ξεκινώντας και καταλήγοντας στο σημείο a
    Από το a στο b, η ηλεκτρ. δυναμική ενέργεια του συστήματος αυξάνεται κατά QΔV
      …ενώ η χημική δυναμική ενέργεια της μπαταρίας μειώνεται εξίσου
    Όσο το φορτίο κινείται από το c στο d, η ηλεκτρ. δυναμική ενέργεια του συστήματος μειώνεται λόγω της σύγκρουσης ηλεκτρονίων με τα άτο- μα του αντιστάτη
      Μετατροπή ηλ. δυναμικής ενέργειας σε εσωτερική ενέργεια

## Slide 163: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
    Όταν το φορτίο επιστρέφει στο a, το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι ένα τμήμα της χημικής δυναμικής ενέργειας της μπαταρίας μεταφέρθηκε στον αντιστάτη και έμεινε εκεί ως εσωτερική ενέργεια που σχετίζεται με την κίνηση των ατόμων του αντιστάτη
    Συνήθως ο αντιστάτης είναι σε επαφή με τον αέρα
      Μεταφέρεται ενέργεια μέσω θερμότητας
      Εκπέμπεται επίσης ακτινοβολία
    Μετά από λίγο, ο αντιστάτης επα- νέρχεται σε φυσιολογική θερμοκρα- σία

## Slide 164: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
  Ας μετρήσουμε τώρα το ρυθμό με τον οποίο η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος φθίνει όσο το φορτίο Q περνά από τον αντιστάτη:
  Το σύστημα αποκτά ξανά αυτή τη δυναμική ενέργεια όταν το φορτίο περάσει ξανά από την μπαταρία
    Φυσικά, με το κόστος απώλειας χημικής ενέργειας από την μπαταρία
  Ο ρυθμός αυτός είναι ίσος με το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια στον αντιστάτη
  Ισχύς που παραδίδεται!

## Slide 165: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
  Tο ηλεκτρικό ρεύμα συνήθως χρειάζεται να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις
  Η μεταφορά αυτή γίνεται με πυλώνες υψηλής τάσης και καλώδια
  Όταν η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσα από καλώδια (τα οποία έχουν υψηλό ), στην πράξη ένα μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα, όπως είδαμε
  Όσο περισσότερη θερμότητα δημιουργείται κατά τη μεταφορά, τόσο λιγότερη ωφέλιμη ενέργεια φτάνει στον τελικό χρήστη
    Για να μειωθούν οι απώλειες και το κόστος, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στα καλώδια σε υψηλή τάση
      υψηλή ένταση, υψηλή ενέργεια στα καλώδια
      υψηλή τάση, χαμηλή ενέργεια στα καλώδια

## Slide 166: Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρική Ισχύς
  Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα φτάσει στα σπίτια μας, πρέπει να μετατραπεί σε χαμηλή τάση 240 Volt. Πώς γίνεται αυτό;
    Αν παρατηρήσετε τις κολώνες της ΔΕΗ, ίσως προσέξετε ότι κάποιες από αυτές έχουν επάνω κάποιους κλωβούς που παράγουν συνήθως και κάποιο θόρυβο
    Αυτοί είναι οι λεγόμενοι μετασχηματιστές, που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης που έρχεται από το εργοστάσιο παραγωγής σε ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλότερης τάσης (~4 kV)
    Επιπλέον μετασχηματιστές μετατρέπουν αυτήν την τάση σε κατάλληλη για οικιακή χρήση (240 V)

## Slide 167: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Εικόνα: Επισκευή μιας πλακέτας κυκλωμάτων ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντικείμενα που περιέχουν ηλεκτρικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων με πολύ μικρότερες πλακέτες από την εικονιζόμενη. Μεταξύ αυτών, έχουμε τα φορητά βιντεοπαιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάμε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και μαθαίνουμε πώς να τα αναλύουμε.

## Slide 168: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Εικόνα: Επισκευή μιας πλακέτας κυκλωμάτων ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντικείμενα που περιέχουν ηλεκτρικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων με πολύ μικρότερες πλακέτες από την εικονιζόμενη. Μεταξύ αυτών, έχουμε τα φορητά βιντεοπαιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάμε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και μαθαίνουμε πώς να τα αναλύουμε.

## Slide 169: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εισαγωγή
  Τα κυκλώματα που θα δούμε περιέχουν τους δομικούς λίθους που συζητήσαμε ως τώρα
    Αντιστάσεις, πυκνωτές, και πηγές διαφοράς δυναμικού (μπαταρίες)
  Στην προσπάθεια ανάλυσής τους θα μάθουμε για τους Κανόνες του Kirchhoff
    Προέρχονται από την αρχή διατήρησης της ενέργειας και την αρχή διατήρησης του φορτίου
  Το ρεύμα που θα διαρρέει τα κυκλώματά μας θα είναι σταθερό σε μέτρο και κατεύθυνση

## Slide 170: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Η διαφορά δυναμικού στους πόλους μιας μπαταρίας είναι σταθερή για ένα δεδομένο κύκλωμα, το ρεύμα στο κύκλωμα είναι επίσης σταθερό σε μέτρο και κατεύθυνση, και λέγεται συνεχές ρεύμα
  Η μπαταρία καλείται είτε πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης είτε πηγή ΗΕΔ
  Η ΗΕΔ μιας μπαταρίας είναι η μέγιστη δυνατή τάση ανάμεσα στους πόλους της
  Σε όλη μας τη συζήτηση θα υποθέσουμε ότι τα καλώδια δεν έχουν αντίσταση
  Ο θετικός πόλος της μπαταρίας είναι υψηλότερου δυναμικού από τον αρνητικό

## Slide 171: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Η μπαταρία έχει κι αυτή τη δική της αντίσταση
    Την ονομάζουμε εσωτερική αντίσταση r
  Ιδανικά, η διαφορά δυναμικού στα άκρα της μπαταρίας ισούται με την ΗΕΔ
  Στην πράξη όμως, δεν ισχύει. Γιατί;
    Το σχήμα δείχνει ένα μοντέλο μπαταρίας (κουτί διακεκομμένων)
    Ιδανική ΗΕΔ και αντίσταση r σε σειρά:

## Slide 172: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Τo σχήμα δείχνει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης R είναι
  Σύμφωνα με τη σχέση που υπολογίσαμε πριν, θα έχουμε
  οπότε
  Άρα το ρεύμα εξαρτάται τόσο από την R όσο κι από την

## Slide 173: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Πολλαπλασιάζοντας με , έχουμε
  Αυτό σημαίνει ότι η συνολική ισχύς κατανέμεται τόσο στην εξωτερική αντίσταση R όσο και στην εσωτερική αντίσταση
  Στην πράξη, η R είναι αρκετά μεγαλύτερη από την
    Όσο «γερνάει» η μπαταρία τόσο μεγαλώνει η τιμή του της
  Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μπαταρία είναι μια πηγή σταθερής ΗΕΔ
    Όχι σταθερού ρεύματος
    Όχι σταθερής διαφοράς δυναμικού

## Slide 174: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα
  Μια μπαταρία έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0.05 Ω. Οι πόλοι της συνδέονται σε μια εξωτερική αντίσταση με R=3 Ω.
  Α) Βρείτε το ρεύμα και τη διαφορά δυναμικού της μπαταρίας
  Β) Υπολογίστε την ισχύ που λαμβάνει ο αντιστάτης, η εσωτερική αντίσταση και την ισχύ που δίνει η μπαταρία

## Slide 175: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Μια μπαταρία έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0.05 Ω. Οι πόλοι της συνδέονται σε μια εξωτερική αντίσταση με R=3 Ω.
  Α) Βρείτε το ρεύμα και τη διαφορά δυναμικού της μπαταρίας

## Slide 176: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Μια μπαταρία έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0.05 Ω. Οι πόλοι της συνδέονται σε μια εξωτερική αντίσταση με R=3 Ω.
  Β) Υπολογίστε την ισχύ που λαμβάνει ο αντιστάτης, η εσωτερική αντίσταση και την ισχύ που δίνει η μπαταρία

## Slide 177: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε σειρά & παράλληλα
  Ας δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο «σχέδιο» όπως κάναμε με τους πυκνωτές
  Ας ξεκινήσουμε με μια διάταξη σε σειρά

## Slide 178: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε σειρά
  Προφανώς, η ποσότητα φορτίου Q που εξέρχεται του αντιστάτη R1 θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που εισέρχεται στον R2
  Άρα , αν είναι το ρεύμα που άγει η μπαταρία
  Η διαφορά δυναμικού δίνεται ως
  Άρα ένας ισοδύναμος αντιστάτης θα πρέπει να έχει αντίσταση
  Γενικότερα

## Slide 179: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε παραλληλία
  Προφανώς, η διαφορά δυναμικού στα άκρα τους είναι η ίδια
  Άρα , αν είναι η διαφορά δυναμικού που εγκαθιστά η μπαταρία
  Το ρεύμα χωρίζεται σε δυο μονοπάτια
  Επειδή όμως το συνολικό φορτίο διατηρείται
  Άρα ένας ισοδύναμος αντιστάτης θα πρέπει να έχει αντίσταση
  Γενικότερα

## Slide 180: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα
  Α) Βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση
  Β) Ποιο το ρεύμα σε κάθε αντιστάτη αν διατηρούμε μια διάφορά δυναμικού 42 V ανάμεσα στα a, c;

## Slide 181: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Οι Κανόνες του Kirchhoff
  Για πιο περίπλοκα κυκλώματα, ακολουθούμε κάποιους κανόνες, του λεγόμενους κανόνες του Kirchhoff
    1. Κανόνας κόμβου: σε οποιονδήποτε κόμβο, το άθροισμα των ρευμάτων πρέπει να είναι μηδέν
      Τα ρεύματα που μπαίνουν στον κόμβο έχουν θετικό πρόσημο, ενώ αυτά που βγαίνουν, αρνητικό.
    2. Κανόνας βρόχου: το άθροισμα των διαφορών δυναμικού σε ένα βρόχο πρέπει να είναι μηδέν

## Slide 182: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Οι Κανόνες του Kirchhoff
  1. Κανόνας κόμβου:
    Προέρχεται από την αρχή διατήρησης του φορτίου
  2. Κανόνας βρόχου:
    Προέρχεται από την αρχή διατήρησης της ενέργειας

## Slide 183: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Κανόνες προσήμου
  Α. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα αντιστάτη κατά τη φορά του ρεύ- ματος είναι –
  B. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα αντιστάτη κατά την αντίθετη φορά του ρεύματος είναι +
  C. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας πηγής ΗΕΔ είναι + αν τη διατρέχουμε από τα αρνητικά προς τα θετικά
  D. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας πηγής ΗΕΔ είναι - αν τη διατρέχουμε από τα θετικά προς τα αρνητικά

## Slide 184: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Ένα κύκλωμα απλού βρόχου περιέχει δυο αντιστάτες και δυο πηγές όπως στο σχήμα. Βρείτε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.

## Slide 185: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Βρείτε τα ρεύματα του διπλανού κυκλώματος

## Slide 186: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα - Λύση:

## Slide 187: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Κυκλώματα RC
  Ως τώρα αναλύσαμε κυκλώματα όπου το ρεύμα είναι σταθερό.
  Αν όμως αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε πυκνωτές στα κυκλώματά μας, το ρεύμα εξακολουθεί να έχει την ίδια κατεύθυνση αλλά το μέτρο του μπορεί να αλλάζει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
  Ένα κύκλωμα που αποτελείται από συνδυασμούς αντιστάσεων και πυκνωτών ονομάζεται RC-κύκλωμα

## Slide 188: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ας θεωρήσουμε ένα απλό RC κύκλωμα με αφόρτιστο αρχικά πυκνωτή
  Όταν ο διακόπτης κλείσει τη χρονική στιγμή ξεκινά να υπάρχει ρεύμα στο κύκλωμα, κι ο πυκνωτής ξεκινά να φορτίζεται
  Όσο φορτίζεται, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αυξάνεται
  Όταν επιτευχθεί το μέγιστο φορτίο, το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μηδενίζεται! Γιατί;
    Γιατί δεν υπάρχει πια διαφορά δυναμικού στο κύκλωμα!
      Ο πυκνωτής έχει ΔV = - !

## Slide 189: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ας αναλύσουμε τη διαδικασία ποσοτικά
  Σύμφωνα με το 2ο κανόνα του Kirchhoff:
    με το ρεύμα και το φορτίο του πυκνωτή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή
      Αποτελούν δηλαδή στιγμιαίες τιμές
  Αρχικά, το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι
    …γιατί το φορτίο του πυκνωτή είναι αρχικά μηδέν
    Τότε, η διαφορά δυναμικού της μπαταρίας εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στα άκρα της αντίστασης

## Slide 190: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Στο τέλος, όταν ο πυκνωτής είναι φορτισμένος στη μέγιστη τιμή του, τα φορτία παύουν να κινούνται και το ρεύμα στο κύκλωμα είναι μηδέν
    Τότε, η διαφορά δυναμικού της μπαταρίας εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στα άκρα του πυκνωτή
    Το φορτίο του πυκνωτή είναι
  Θα ήταν επιθυμητό να γνωρίζουμε αναλυτικά τις τιμές του φορτίου και του ρεύματος για κάθε χρονική στιγμή , και όχι μόνο τι συμβαίνει στις δυο ακραίες καταστάσεις που περιγράψαμε
  Ας το δούμε…

## Slide 191: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ξέρουμε ότι και άρα
  Πολλαπλασιάζοντας με και αναδιατάσσοντας
  Ολοκληρώνοντας
  Άρα

## Slide 192: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Παραγωγίζοντας τη σχέση
  ως προς το χρόνο έχουμε ότι
  Η ποσότητα ονομάζεται χρονική σταθερά
    Εκφράζει το χρονικό διάστημα όπου το ρεύμα φθίνει στο της αρχική του τιμής (, δηλ.
    Αντίστοιχα, το χρονικό διάστημα όπου το φορτίο αυξάνει από στην τιμή , δηλ.

## Slide 193: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Έστω ότι ο πυκνωτής είναι φορτισμένος
  Στα άκρα του θα έχει μια διαφορά δυναμικού
  Ο αντιστάτης έχει μηδενική διαφορά δυναμικού, αφού δεν υπάρχει πλέον ροή ρεύματος
  Αν τη χρονική στιγμή , κλείσουμε το διακόπτη στη θέση b, τότε ο πυκνωτής θα εκφορτιστεί μέσω του αντιστάτη
  Έστω μια χρονική στιγμή
    Ο πυκνωτής θα έχει φορτίο q
    Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι

## Slide 194: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Από το 2ο κανόνα του Kirchhoff στο κύκλωμα, έχουμε
  Ξανά, θέτοντας , έχουμε
  Ολοκληρώνοντας, έχουμε
  Άρα

## Slide 195: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Παραγωγίζοντας τη σχέση
  ως προς το χρόνο, έχουμε
  Το παραπάνω αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το ρεύμα έχει αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που είχε όταν ο πυκνωτής φορτιζόταν

## Slide 196: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά όπως δείξαμε πριν, με τιμές = 12 V, C = 5 μF, και Ω. Ο διακόπτης γυρίζει στη θέση a. Βρείτε τη χρονική σταθερά , το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή, το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα και τις συναρτήσεις ρεύματος και φορτίου.

## Slide 197: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα - Λύση:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά όπως δείξαμε πριν, με τιμές = 12 V, C = 5 μF, και Ω. Ο διακόπτης γυρίζει στη θέση a. Βρείτε τη χρονική σταθερά , το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή, το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα και τις συναρτήσεις ρεύματος και φορτίου.

## Slide 198: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης R, όπως είδαμε νωρίτερα. Α) Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται το φορτίο του πυκνωτή ίσο με το ¼ της αρχικής του τιμής; Β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή φθίνει με το χρόνο όσο ο πυκνωτής εκφορτίζεται. Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται η ενέργεια του πυκνωτή ίση με το ¼ της αρχικής της τιμής;

## Slide 199: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα - Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης R, όπως είδαμε νωρίτερα. Α) Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται το φορτίο του πυκνωτή ίσο με το ¼ της αρχικής του τιμής;

## Slide 200: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα - Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης R, όπως είδαμε νωρίτερα. Β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή φθίνει με το χρόνο όσο ο πυκνωτής εκφορτίζεται. Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται η ενέργεια του πυκνωτή ίση με το ¼ της αρχικής της τιμής;

## Slide 201: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C = 5 μF φορτίζεται υπό διαφορά δυναμικού ΔV = 800 V και μετά εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη. Πόση ενέργεια αποδίδεται στον αντιστάτη στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκφορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής?

## Slide 202: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C = 5 μF φορτίζεται υπό διαφορά δυναμικού ΔV = 800 V και μετά εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη. Πόση ενέργεια αποδίδεται στον αντιστάτη στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκφορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής?

## Slide 203: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C = 5 μF φορτίζεται υπό διαφορά δυναμικού ΔV = 800 V και μετά εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη. Πόση ενέργεια αποδίδεται στον αντιστάτη στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκφορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής?

## Slide 204: Φυσική για Μηχανικούς
Μαγνητισμός
Μαγνητικά Πεδία
Εικόνα: Το Σέλας συμβαίνει όταν υψηλής ενέργειας, φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο ταξιδεύουν στην άνω ατμόσφαιρα της Γης λόγω της ύπαρξης του μαγνητικού της πεδίου.

## Slide 205: Φυσική για Μηχανικούς
Μαγνητισμός
Μαγνητικά Πεδία
Εικόνα: Το Σέλας συμβαίνει όταν υψηλής ενέργειας, φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο ταξιδεύουν στην άνω ατμόσφαιρα της Γης λόγω της ύπαρξης του μαγνητικού της πεδίου.

## Slide 206: Μαγνητισμός
Εισαγωγή
  Πυξίδα: Κίνα, 13ος αιώνας π.Χ.
  Μαγνητισμός: Ελλάδα, 800 π.Χ.
    Ο θρύλος λέει ότι ο μαγνητίτης πήρε το όνομά του από το βοσκό Μάγνη, του οποίου τα καρφιά από τα παπούτσια και η μύτη του μπαστουνιού μπορούσαν να έλξουν κομμάτια μαγνητίτη
  1269: Pierre de Maricout (Γάλλος) – μαγνητικοί πόλοι
  1600: William Gilbert – πρότεινε ότι η Γη είναι ένας μεγάλος μαγνήτης
  1819: Oersted – σχέση ηλεκτρισμού-μαγνητισμού
  1820: Faraday, Henry - ---------------»--------------------

## Slide 207: Φυσική για Μηχανικούς
Μαγνητισμός
Μαγνητικά Πεδία
Εικόνα: Το Σέλας συμβαίνει όταν υψηλής ενέργειας, φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο ταξιδεύουν στην άνω ατμόσφαιρα της Γης λόγω της ύπαρξης του μαγνητικού της πεδίου.

## Slide 208: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Στον ηλεκτρισμό, περιγράψαμε τις σχέσεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων με όρους ηλεκτρικών πεδίων
    Αγνοήσαμε το μαγνητικό πεδίο που περιέχεται σε ένα χώρο ενός κινούμενου φορτίου!
  Στο μαγνητικό πεδίο, το σύμβολο έχει καθιερωθεί για την αναπαράστασή του
    Η κατεύθυνσή του σε οποιαδήποτε τοποθεσία είναι η κατεύθυνση που θα έδειχνε μια πυξίδα
    Όπως και στον ηλεκτρισμό, το μαγνη- τικό πεδίο μπορεί να αναπαρασταθεί με μαγνητικές γραμμές

## Slide 209: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο του χώρου μετρώντας τη μαγνητική δύναμη επάνω σε ένα σωματίδιο που βρίσκεται στο σημείο εκείνο
    Όπως κάναμε στον ηλεκτρισμό!
  Τα αποτελέσματα είναι:
    Η μαγνητική δύναμη είναι ανάλογη του φορτίου q
    Η μαγνητική δύναμη για ένα αρνητικό φορτίο είναι αντίθετης κατεύθυνσης από αυτή ενός θετικού φορτίου που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση
    Η μαγνητική δύναμη είναι ανάλογη του μέτρου του διανύσματος μαγνητικού πεδίου

## Slide 210: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Μαζί με τα προηγούμενα όμως, παρατηρούμε (με έκπληξη!) τα ακόλουθα:
    Η μαγνητική δύναμη είναι ανάλογη με την ταχύτητα (!) του σωματιδίου
    Αν το διάνυσμα της ταχύτητας σχηματίζει γωνία θ με το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου, το μέτρο της μαγνητικής δύναμης είναι ανάλογο του !()
    Όταν το σωματίδιο κινείται παράλληλα με το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου, η μαγνητική δύναμη είναι μηδέν (!)
    Η μαγνητική δύναμη είναι κάθετη στο επίπεδο που δημιουργούν τα διανύσματα και (!!)

## Slide 211: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Αν μη τι άλλο, τα προηγούμενα δείχνουν ότι η μαγνητική δύναμη είναι πιο πολύπλοκη από την ηλεκτρική

## Slide 212: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να περιγράψουμε τη μαγνητική δύναμη με τη σχέση
  Η σχέση αυτή ονομάζεται εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων
  Το εξωτερικό γινόμενο είναι διάνυσμα!
    Όχι αριθμός, όπως το εσωτερικό γινόμενο!
  Το μέτρο της μαγνητικής δύναμης ισούται με
  με θ τη γωνία μεταξύ

## Slide 213: Μαγνητικά Πεδία
Εξωτερικό Γινόμενο
  Έστω δυο διανύσματα Το εξωτερικό τους γινόμενο είναι ένα διάνυσμα που δίνεται ως
  Το μέτρο του είναι
  με θ τη γωνία μεταξύ των
  Το διάνυσμα είναι κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν τα διανύσματα
  Φορά: κανόνας δεξιού χεριού

## Slide 214: Μαγνητικά Πεδία
Εξωτερικό Γινόμενο - Ιδιότητες
  (Μη-)αντιμεταθετικότητα
  κάθετο
  Επιμεριστικότητα
  Μοναδιαία διανύσματα
  Επίσης

## Slide 215: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Κανόνες δεξιού χεριού για μαγνητικά πεδία

## Slide 216: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία – Ηλεκτρικά Πεδία : Σύγκριση
  > Η ηλεκτρική δύναμη εγείρεται κατά την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου > Η μαγνητική δύναμη εγείρεται κάθετα στο μαγνητικό πεδίο
  > Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται σε φορτισμένο σωματίδιο άσχετα με την ταχύτητά του > Η μαγνητική δύναμη ασκείται σε φορτίο μόνο όταν αυτό κινείται
  > Η ηλεκτρική δύναμη παράγει έργο μετατοπίζοντας ένα φορτισμένο σωματίδιο > Η μαγνητική δύναμη που σχετίζεται με ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο ΔΕΝ παράγει έργο κατά τη μετατόπιση του φορτίου, αφού η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση!

## Slide 217: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Η 3η παρατήρηση μας πληροφορεί για κάτι πολύ σημαντικό:
    Η κινητική ενέργεια ενός φορτισμένου σωματιδίου που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο δεν μπορεί να αλλάξει από το μαγνητικό πεδίο (μόνο)
    Το μαγνητικό πεδίο μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το μέτρο της ή την κινητική ενέργειά του
  Μονάδα μέτρησης του μαγνητικού πεδίου:
  N/(Cm/s) = T (Tesla)

## Slide 218: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Ένα ηλεκτρόνιο σε μια παλαιά
  τηλεόραση καθοδικού σωλήνα κινείται προς το μπροστινό μέρος του σωλήνα με ταχύτητα m/s κατά μήκος του άξονα x (Σχήμα). Γύρω από το σωλήνα βρίσκονται σπείρες από καλώδια που δημιουργούν μαγνητικά πεδία μέτρου T, υπό γωνία 60 μοιρών με τον άξονα x και το διάνυσμα του μέτρου αυτού κείται στο xy επίπεδο. Βρείτε τη μαγνητική δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο.

## Slide 219: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα ηλεκτρόνιο σε μια παλαιά τηλεόραση καθοδικού σωλήνα κινείται προς το μπρο- στινό μέρος του σωλήνα με ταχύτητα m/s κατά μήκος του άξονα x (Σχήμα). Γύρω από το σωλήνα βρίσκονται σπείρες από καλώδια που δημιουργούν μαγνητικά πεδία μέτρου T, υπό γωνία 60 μοιρών με τον άξονα x και το διάνυσμα του μέτρου αυτού κείται στο xy επίπεδο. Βρείτε τη μαγνητική δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο.

## Slide 220: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Ας μελετήσουμε την κίνηση ενός σωματιδίου εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου
  Πολλές φορές το μαγνητικό πεδίο βολεύει να σχεδιάζεται κάθετα στη σελίδα (στη διαφάνεια)
  Υιοθετούμε τα σχέδια που ακολουθούν

## Slide 221: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία

## Slide 222: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Έστω ένα θετικό φορτίο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
  Η αρχική του ταχύτητα είναι κάθετη στο πεδίο
  Η μαγνητική δύναμη είναι κάθετη επίπεδο που σχη- ματίζουν τα διανύσματα της ταχύτητας και του μαγνητικού πεδίου
    Σε κάθε χρονική στιγμή
  Εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση! 

## Slide 223: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Το μέτρο της μαγνητικής δύναμης είναι
  Από το 2ο ν. Newton:
  Λόγω κυκλικής κίνησης, έχουμε , με την ακτίνα του κύκλου
  Άρα

## Slide 224: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Γωνιακή ταχύτητα
  Περίοδος
  Τα παραπάνω μας πληροφορούν ότι η γωνιακή ταχύτητα και η περίοδος της κίνησης:
    ΔΕΝ εξαρτάται από την ταχύτητα του σωματιδίου
    ΔΕΝ εξαρτάται από την ακτίνα της τροχιάς του

## Slide 225: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
  Στο παράδειγμα που μόλις μελετήσαμε, η ταχύτητα ήταν κάθετη στο πεδίο
  Αν η γωνία μεταξύ τους είναι τυχαία, η τροχιά του σωματιδίου είναι ελικοειδής!
  Η προβολή της τροχιάς στο zy επίπεδο είναι κύκλος
  Η προβολή της τροχιάς στο xy είναι ημιτονοειδής
    Το ίδιο και στο xz

## Slide 226: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
Σε ένα πείραμα μέτρησης του μέτρου ενός ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου, ακίνητα ηλεκτρόνια επιταχύνονται μέσω διαφοράς δυναμικού ΔV=350 V και μετά εισέρχονται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο που έχει διεύθυνση κάθετη στο διάνυσμα ταχύτητας των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν σε κυκλικό μονοπάτι λόγω της μαγνητικής δύναμης. Η ακτίνα του μονοπατιού είναι m. Α) Ποιο είναι το μέτρο του μαγνητικού πεδίου; Β) Ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα των ηλεκτρονίων;

## Slide 227: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
ακίνητα ηλεκτρόνια επιταχύνονται μέσω διαφοράς δυναμικού ΔV=350 V εισέρχονται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο που έχει διεύθυνση κάθετη στο διάνυσμα ταχύτητας των ηλεκτρονίων. Η ακτίνα του μονοπατιού είναι m. Α) Ποιο είναι το μέτρο του μαγνητικού πεδίου;

## Slide 228: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
ακίνητα ηλεκτρόνια επιταχύνονται μέσω διαφοράς δυναμικού ΔV=350 V εισέρχονται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο που έχει διεύθυνση κάθετη στο διάνυσμα ταχύτητας των ηλεκτρονίων. Η ακτίνα του μονοπατιού είναι m. Β) Ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα των ηλεκτρονίων;

## Slide 229: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητικά και Ηλεκτρικά Πεδία
  Είναι πολύ σύνηθες στις εφαρμογές να υπάρχει φορτισμένο σωματίδιο εντός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου
  Η συνολική δύναμη που του ασκείται είναι

## Slide 230: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό
  Από όλη τη συζήτηση που προηγήθηκε, δεν πρέπει να μας εκπλήξει ότι ένας ρευματοφόρος αγωγός υπόκειται σε δύναμη εντός μαγνητικού πεδίου
    Θυμηθείτε ότι το ρεύμα είναι μια «συλλογή» πολλών φορτισμένων σωματιδίων εν κινήσει
  Η δύναμη αυτή θα είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε φορτισμένο σωματίδιο που συνεισφέρει στο ρεύμα
  Η δύναμη αυτή μεταδίδεται στον αγωγό όταν τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με τα άτομα του αγωγού

## Slide 231: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό

## Slide 232: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό
  Ας ποσοτικοποιήσουμε το προηγούμενο πείραμα
  Έστω ένα τμήμα αγωγού μήκους L και διατομής Α (Σχήμα)
  Για κάθε φορτίο q, η μαγνητική δύναμη που του ασκείται είναι:
  Πόσα φορτία βρίσκονται στον αγωγό;
    Όγκος αγωγού: AL
    Πλήθος σωματιδίων/μονάδα όγκου: n
    Πλήθος σωματιδίων στον αγωγό: nAL

## Slide 233: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό
  Συνολική μαγνητική δύναμη
  Μπορεί κανείς να αποδείξει ότι το ρεύμα δίνεται ως
  Συνολικά
  με το διάνυσμα που δείχνει στην κατεύθυνση του ρεύματος και έχει μέτρο ίσο με το μήκος του αγωγού, L

## Slide 234: Μαγνητικά Πεδία
Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό
  Τι συμβαίνει σε έναν ρευματοφόρο αγωγό τυχαίου σχήματος;
  Έστω ένα πολύ μικρό τμήμα αγωγού μήκους ds (
  Τότε η (πολύ μικρή) μαγνητική δύναμη που εγείρεται σε αυτό το τμήμα είναι
  Συνολικά

## Slide 235: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
  Ένα καλώδιο λυγίζει σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και σχηματίζει κλειστό βρόχο ρεύματος I. Το καλώδιο κείται στο επίπεδο xy (Σχήμα). Μαγνητικό πεδίο μέτρου B δημιουργείται κατά μήκος του άξονα y. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στο Α) ευθύγραμμο τμήμα Β) καμπύλο τμήμα του καλωδίου

## Slide 236: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα καλώδιο λυγίζει σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και σχηματίζει κλειστό βρόχο ρεύματος I. Το καλώδιο κείται στο επίπεδο xy (Σχήμα). Μαγνητικό πεδίο μέτρου B δημιουργείται κατά μήκος του άξονα y. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στο Α) ευθύγραμμο τμήμα

## Slide 237: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα καλώδιο λυγίζει σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και σχηματίζει κλειστό βρόχο ρεύματος I. Το καλώδιο κείται στο επίπεδο xy (Σχήμα). Μαγνητικό πεδίο μέτρου B δημιουργείται κατά μήκος του άξονα y. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στο Β) καμπύλο τμήμα του καλωδίου

## Slide 238: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα καλώδιο λυγίζει σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και σχηματίζει κλειστό βρόχο ρεύματος I. Το καλώδιο κείται στο επίπεδο xy (Σχήμα). Μαγνητικό πεδίο μέτρου B δημιουργείται κατά μήκος του άξονα y. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στο Β) καμπύλο τμήμα του καλωδίου

## Slide 239: Μαγνητικά Πεδία
Πηγές Μαγνητικού Πεδίου
Ως τώρα θεωρήσαμε ότι το μαγνητικό πεδίο «υπήρξε με κάποιο τρόπο»
Στη συνέχεια θα δείξουμε την προέλευση του μαγνητικού πεδίου: τα κινούμενα φορτία (!)
Πολλοί σημαντικοί νόμοι:
  Νόμος των Biot-Savart
  Νόμος του Ampere
  Νόμος του Gauss για το μαγνητισμό
Θα αξιοποιήσουμε ξανά τις συμμετρίες των προβλημάτων

## Slide 240: Μαγνητικά Πεδία
Πηγές Μαγνητικού Πεδίου
Jean-Baptiste Biot – Felix Savart : περιέγραψαν τη δύναμη που εγείρεται από ηλεκτρικό ρεύμα κοντά σε ένα μαγνήτη
Τα πειράματά τους κατέληξαν σε μια μαθηματική έκφραση που δίνει το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο του χώρου με όρους του ρεύματος, το οποίο παράγει το πεδίο (!)
Ξεκίνησαν από ένα απειροστά μικρό τμήμα ds καλωδίου σταθερού ρεύματος που παράγει μαγνητικό πεδίο dB σε ένα σημείο P
  Έχουμε ακολουθήσει τη μέθοδό τους πολλές φορές 

## Slide 241: Μαγνητικά Πεδία
Πηγές Μαγνητικού Πεδίου
Επιγραμματικά, έδειξαν ότι:
  Το διάνυσμα είναι κάθετο τόσο στο (που δείχνει στην κατεύθυνση του ρεύματος) όσο και στο μοναδιαίο διάνυσμα που κατευθύνεται από το στο σημείο P
  Το μέτρο του είναι αντιστρόφως ανάλογο του , με την απόσταση από το στο P
  Το μέτρο του είναι ανάλογο του ρεύματος και του μέτρου ds του τμήματος μήκους
  Το μέτρο του είναι ανάλογο του , με θ τη γωνία μεταξύ των διανυσμάτων και

## Slide 242: Μαγνητικά Πεδία
Πηγές Μαγνητικού Πεδίου
Όλα αυτά γράφονται ως
Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως ο νόμος των Biot-Savart
To ονομάζεται διαπερατότητα του ελεύθερου χώρου και έχει τιμή Tm/A
Γενικεύοντας την παραπάνω σχέση για την εύρεση του συνολικού μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο του χώρου από ένα ρεύμα πεπερασμένου μεγέθους, πρέπει να αθροίσουμε όλα τα .

## Slide 243: Μαγνητικά Πεδία
Πηγές Μαγνητικού Πεδίου
Ολοκληρώνοντας λοιπόν, έχουμε
με το ολοκλήρωμα να λαμβάνεται σε όλη την κατανομή ρεύματος
Ολοκλήρωμα με εξωτερικό γινόμενο!  Προσοχή!
  Έχουμε ήδη δει - και θα ξαναδούμε - πως το χειριζόμαστε

## Slide 244: Μαγνητικά Πεδία
Ας περιγράψουμε τις (ενδιαφέρουσες) ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μαγνητικού πεδίου «σημειακού ρεύματος» και ηλεκτρικού πεδίου σημειακού φορτίου
Το μέτρο του μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο P είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης r από αυτό. Το ίδιο συνέβαινε και στο ηλεκτρικό πεδίο.
Οι κατευθύνσεις των πεδίων είναι πολύ διαφορετικές:
  Ηλεκτρικό πεδίο: ακτινική διεύθυνση
  Μαγνητικό πεδίο: κάθετο στο «σημειακό ρεύμα» και στο
Ένα «σημειακό ρεύμα» δεν έχει τόσο νόημα όσο ένα σημειακό φορτίο
  Απαιτείται κύκλωμα για να υπάρχει ρεύμα

## Slide 245: Μαγνητικά Πεδία
Βρείτε το διάνυσμα στα δυο σημεία!

## Slide 246: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
Θεωρήστε ένα λεπτό, ευθύ- γραμμο ρευματοφόρο αγωγό που φέρει σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα Ι και κείται στον x-άξονα. Βρείτε το μέτρο και την κατεύ- θυνση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P.

## Slide 247: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
Θεωρήστε ένα λεπτό, ευθύγραμμο ρευματο- φόρο αγωγό που φέρει σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα Ι και κείται στον x-άξονα. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P.

## Slide 248: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
Θεωρήστε ένα λεπτό, ευθύγραμμο ρευματο- φόρο αγωγό που φέρει σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα Ι και κείται στον x-άξονα. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P.

## Slide 249: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο στο σημείο Ο για το ρευματοφόρο καλώδιο του Σχήματος. Το καλώδιο αποτελείται από δυο ευθύγραμμα τμήματα και ένα κυκλικό τόξο ακτίνας a, που σχηματίζει γωνία θ.

## Slide 250: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο στο σημείο Ο για το ρευματοφόρο καλώδιο του Σχήματος. Το καλώδιο αποτελείται από δυο ευθύγραμμα τμήματα και ένα κυκλικό τόξο ακτίνας a, που σχηματίζει γωνία θ.

## Slide 251: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα:
Θεωρήστε το κυκλικό καλώδιο ακτίνας α στο επίπεδο yz. Το καλώδιο φέρει ρεύμα σταθερού μέτρου Ι όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο P του άξονα x που διαπερνά το κέντρο του κυκλικού καλωδίου.

## Slide 252: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
Θεωρήστε το κυκλικό καλώδιο ακτίνας α στο επίπεδο yz. Το καλώδιο φέρει ρεύμα σταθερού μέτρου Ι όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο P του άξονα x που διαπερνά το κέντρο του κυκλικού καλωδίου.

## Slide 253: Μαγνητικά Πεδία
Παράδειγμα – Λύση:
Θεωρήστε το κυκλικό καλώδιο ακτίνας α στο επίπεδο yz. Το καλώδιο φέρει ρεύμα σταθερού μέτρου Ι όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο P του άξονα x που διαπερνά το κέντρο του κυκλικού καλωδίου.

## Slide 254: Τέλος Ενότητας