## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 4η
Συστήματα διακριτού χρόνου
Εξισώσεις διαφορών

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη…
Εξισώσεις διαφορών
Αρχικές συνθήκες
Έξοδος
Zero-input response: η έξοδος του συστήματος λόγω αρχικών συνθηκών ()
Zero-state response: η έξοδος του συστήματος παρουσία εισόδου (αρχική ηρεμία)

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη…
Zero-input response: η έξοδος του συστήματος λόγω αρχικών συνθηκών ()
Ομογενής εξίσωση
Χαρακτηριστικό πολυώνυμο
Χαρακτηριστικές ρίζες
Γενική μορφή
Εύρεση των σταθερών από τις αρχικές συνθήκες

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη…
Zero-state response: η έξοδος του συστήματος παρουσία εισόδου ()
Μεγάλο πλήθος πιθανών εισόδων
  Εύρεση μέσω κρουστικής απόκρισης
  : έξοδος για είσοδο
  Η συνάρτηση Δέλτα εισάγει (ψευδο-)αρχικές συνθήκες στο σύστημα
Απλό σύστημα
Χαρακτηριστικό πολυώνυμο
Χαρακτηριστικές ρίζες
Γενική μορφή
Εύρεση των σταθερών από τις (ψευδο-)αρχικές συνθήκες

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη…
Κρουστική Απόκριση: η έξοδος του συστήματος για είσοδο
Γενικό σύστημα
Κρουστική απόκριση
Η κρουστική απόκριση περιγράφει πλήρως ένα ΓΧΑ σύστημα
Ας δούμε γιατί…

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση μηδενικής κατάστασης
  Παρ’ όλο που βρήκαμε την κρουστική απόκριση οποιουδήποτε ΓΧΑ συστήματος, πως αυτή βοηθά στην εύρεση της απόκρισης μηδενικής κατάστασης?
  Θυμηθείτε ότι κάθε σήμα μπορεί να γραφεί ως
  Άρα
Γραμμικότητα (αθροιστικότητα)
Γραμμικότητα (ομογένεια)
Χρον. Αμεταβλητότητα

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Γραμμικότητα (ομογένεια)
Χρον. Αμεταβλητότητα
Γραμμικότητα
Γραμμικότητα

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Το προηγούμενο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά σημαντικό
  Η πράξη
  είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην ανάλυση συστημάτων και δε θα μπορούσε να μην έχει το δικό της όνομα: συνέλιξη (convolution)
  Η συνέλιξη μπορεί να ιδωθεί και ως ξεχωριστή πράξη, έξω από το πλαίσιο της ανάλυσης συστημάτων
  Για παράδειγμα μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνέλιξη δυο σημάτων που δε σχετίζονται απαραίτητα με ένα σύστημα

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Πως υπολογίζουμε αυτό το φαινομενικά περίεργο άθροισμα?

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Τα βήματα υπολογισμού είναι τα εξής:
  Παρατηρήστε ότι έχουμε δυο σήματα, το και το στην πρώτη γραμμή του σχήματος. Επιλέγουμε να μεταβάλλουμε το , δηλ. αυτό θα μετατοπίσουμε και θα ανακλάσουμε σύμφωνα με τον ορισμό
  Στη δεύτερη γραμμή, έχουμε ξανά τα δυο σήματα, μόνο που τώρα είναι συναρτήσει του και όχι του , όπως ακριβώς επιτάσσει το άθροισμα της συνέλιξης, και το έχει ανακλαστεί ως προς τον κατακόρυφο άξονα, και έχει μετατοπιστεί κατά . Θυμίζουμε ότι αυτό το το χειριζόμαστε ως σταθερά. Δείτε την αλλαγή στα άκρα του , και πώς αυτά προσαρμόστηκαν μετά την ανάκλαση και τη μετατόπιση
  Στην τρίτη γραμμή, παίρνουμε το που μόλις φτιάξαμε και ξεκινάμε να το ‘‘ολισθαίνουμε’’ πάνω στον ίδιο άξονα με το , ξεκινώντας από το − και προς το +.
  Στην πορεία (τέταρτη γραμμή), βλέπετε ότι συναντάει κάποια στιγμή το . Όταν το συναντάει, έχουμε γινόμενο μεταξύ των δυο σημάτων και άρα αρχίζουμε να υπολογίζουμε το άθροισμα της συνέλιξης.
  Στην πέμπτη γραμμή, το έχει προχωρήσει κι άλλο μέσα στο , αλλά δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την παραπάνω περίπτωση. Οπότε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν.

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Παράδειγμα:
  Έστω το ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται από την κρουστική απόκριση . Βρείτε την έξοδο του συστήματος για
  .
1η)
2η)
3η)

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Παράδειγμα:
1η)
2η)
3η)

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Παράδειγμα:

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Παράδειγμα:
  Έστω το ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται από την κρουστική απόκριση . Βρείτε την έξοδο του συστήματος για .

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Παράδειγμα:

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  H γραφική ή η αλγεβρική μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη όταν ένα τουλάχιστον εκ των δυο σημάτων που εμπλέκονται στη συνέλιξη είναι άπειρης διάρκειας
  Τι συμβαίνει όμως αν και τα δυο σήματα είναι πεπερασμένης (και συνήθως μικρής) διάρκειας?
  Τότε βολικότερη είναι η μέθοδος της ολισθαίνουσας ταινίας (sliding tape)
  Έστω ότι έχουμε δυο σήματα
  Θα κάνουμε την ίδια διαδικασία, απλά χωρίς σχήματα αυτή τη φορά

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Το αποτέλεσμα είναι
  Η ιδιότητα του εύρους προβλέπει σωστά τη διάρκεια του παραπάνω σήματος?
  Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με χρήση ιδιοτήτων συνέλιξης?

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη
  Το αποτέλεσμα είναι

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνέλιξη

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνολική έξοδος συστήματος
  Η συνολική έξοδος ενός συστήματος με κρουστική απόκριση δίνεται ως
  Θα μας απασχολήσουν κατά κανόνα ΓΧΑ συστήματα, δηλ. τέτοια ώστε

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διατάξεις ΓΧΑ συστημάτων

## Slide 24: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διατάξεις ΓΧΑ συστημάτων
  Παράδειγμα:
  Έστω το σύστημα της εικόνας, που αποτελείται από τα υποσυστήματα
  Δείξτε ότι το συνολικό σύστημα έχει
  κρουστική απόκριση

## Slide 25: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διατάξεις ΓΧΑ συστημάτων
  Παράδειγμα:

## Slide 26: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος
  Έχουμε συζητήσει για την έννοια της ευστάθειας ενός συστήματος
  Γνωρίζουμε ότι για ένα ΓΧΑ σύστημα η έξοδος δίνεται ως
  Άρα θα πρέπει
  Ξέρουμε ότι , οπότε
  Η τελευταία σχέση ισχύει αν

## Slide 27: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος
  Η σχέση
  είναι ισοδύναμη με τη
  και η οποία αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ευστάθεια ενός ΓΧΑ συστήματος
    Δεν αποδεικνύουμε την αναγκαιότητα εδώ
  Η κρουστική απόκριση μπορεί να αποτελείται από όρους της μορφής
  Προφανώς η κρουστική απόκριση είναι απολύτως αθροίσιμη αν και μόνον αν
  οι χαρακτηριστικές ρίζες έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας!
Κρουστική απόκριση απολύτως αθροίσιμη

## Slide 28: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος

## Slide 29: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ