## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 5&6η
Αιτιατότητα ΓΧΑ συστημάτων
Απόκριση σε Συχνότητα

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Αιτιατότητα ΓΧΑ Συστήματος
  Για δυο εισόδους και δυο αντίστοιχες εξόδους το σύστημα θεωρείται αιτιατό αν και μόνο αν
  Αν το σύστημα βρίσκεται σε αρχική ηρεμία, τότε αυτό είναι αιτιατό, δηλ.
  Αν θέλαμε να εκφράσουμε μια σχέση αιτιατότητας και κρουστικής απόκρισης, ποια θα ήταν αυτή;
  Σκεφτείτε ότι ένα σύστημα αποκρίνεται την κρουστική του απόκριση αν στην είσοδό του εμφανιστεί η συνάρτηση Δέλτα
    Όμως αυτή εμφανίζεται τη χρονική στιγμή και όχι νωρίτερα
  Άρα ένα ΓΧΑ σύστημα είναι αιτιατό αν και μόνον αν

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Πεπερασμένης και Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης ΓΧΑ Συστήματα
Αν η κρουστική απόκριση ενός ΓΧΑ συστήματος είναι της μορφής
τότε λέμε ότι το σύστημα είναι ένα FIR (Finite Impulse Response) σύστημα
Παρατηρήστε ότι στα FIR συστήματα, η κρουστική απόκριση είναι πεπερασμένης διάρκειας – όπως «προδίδει» και το όνομά τους… 
Αντίθετα, αν η κρουστική απόκριση δεν είναι πεπερασμένης διάρκειας, τότε τα συστήματα αυτά λέγονται IIR (Infinite Impulse Response) συστήματα.

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ως τώρα μελετήσαμε τα συστήματα στο πεδίο του χρόνου
Είδαμε τη χρησιμότητα της συνάρτησης Δέλτα στην όλη διαδικασία εύρεσης της εξόδου ενός ΓΧΑ συστήματος
Παρ’ όλα αυτά
  Δεν έχουμε περισσότερη διαίσθηση του γιατί τα συστήματα συμπεριφέρονται έτσι
  Δεν ξέρουμε πώς να σχεδιάσουμε ένα σύστημα με μια επιθυμητή συμπεριφορά
Στην προσπάθειά μας αυτή θα εφαρμόσουμε μια διαφορετική είσοδο στο σύστημα αντί της συνάρτησης Δέλτα
  Ας δούμε που θα μας οδηγήσει αυτό…

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος
  Έστω το σήμα
  Η έξοδος τότε θα είναι
  με
  να είναι αριθμός (εν γένει μιγαδικός)

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος
  Καταλήξαμε στο ότι
  δηλ. η έξοδος είναι ίδια με την είσοδο , με τη διαφορά ότι έχει πολλαπλασιαστεί με τον (μιγαδικό εν γένει) αριθμό
  Έτσι, η συνάρτηση ονομάζεται ιδιοσυνάρτηση του συστήματος ενώ ο αριθμός ονομάζεται ιδιοτιμή του συστήματος
  Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μας αποκαλύπτει ότι ένα ΓΧΑ σύστημα αφήνει αναλλοίωτα τα σήματα της μορφής στην έξοδό του, μεταβάλλοντάς τα πολλαπλασιαστικά με ένα μιγαδικό αριθμό
  Ας μελετήσουμε λίγο τη συνάρτηση της ιδιοτιμής

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος
  Εν γένει, έχουμε την συνάρτηση
  η οποία ως μιγαδική συνάρτηση του μπορεί να γραφεί ως
  με
  και

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος
  Το άθροισμα
  συγκλίνει ομοιόμορφα άραγε για κάθε κρουστική απόκριση ?
  Αρκεί
  αφού
  Η συνθήκη αυτή δεν είναι όμως και αναγκαία
    Θα πούμε περισσότερα αργότερα…

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος
  Η συνάρτηση ως προς
  δεδομένης της σημασίας της, δε θα μπορούσε να μην έχει το δικό της όνομα. Ονομάζεται
  Απόκριση σε Συχνότητα (frequency response)
  Παρατηρήστε ότι η απόκριση σε συχνότητα είναι μια πράξη που εμπλέκει την κρουστική απόκριση του συστήματος
  Μπορεί κανείς εύκολα να δείξει ότι αν η κρουστική απόκριση είναι πραγματική συνάρτηση, η απόκριση σε συχνότητα είναι συζυγής συμμετρική συνάρτηση του

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Η ιδιότητα
  συνεπάγεται ότι
  και
  Οι δυο τελευταίες συναρτήσεις του ονομάζονται απόκριση πλάτους και απόκριση φάσης, αντίστοιχα
  Μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα για αυτές τις συναρτήσεις?

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Αν για είσοδο γράψουμε την έξοδο του ΓΧΑ συστήματος αναλυτικότερα, θα έχουμε
  Ξεκάθαρα βλέπουμε ότι
  Η απόκριση πλάτους επηρεάζει πολλαπλασιαστικά το πλάτος του σήματος εισόδου
  Η απόκριση φάσης επηρεάζει αθροιστικά τη φάση του σήματος εισόδου
  Πώς μας βοηθά όλη αυτή η ανάλυση στο να καταλάβουμε περισσότερα για το πώς δουλεύουν τα συστήματα?
    Ας κάνουμε ένα βήμα ακόμα

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Για είσοδο σε ένα ΓΧΑ σύστημα με πραγματική κρουστική απόκριση
  θα έχουμε
  Όμως

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Άρα
  Αν ένα ΓΧΑ σύστημα έχει πραγματική κρουστική απόκριση , με απόκριση σε συχνότητα
  και η είσοδος είναι της μορφής
  τότε η έξοδος θα είναι της μορφής

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Ξανά από τη σχέση του Euler, μπορούμε να εκφράσουμε ένα άθροισμα ημιτόνων ως άθροισμα εκθετικών μιγαδικών σημάτων!
  Έτσι, δεδομένου ότι τα συστήματα που μελετάμε είναι ΓΧΑ, μπορούμε εύκολα να δείξουμε ότι:
  Αν ένα ΓΧΑ σύστημα έχει πραγματική κρουστική απόκριση , με απόκριση σε συχνότητα
  και η είσοδος είναι της μορφής
  τότε η έξοδος θα είναι της μορφής

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Μην ξεχνάτε την ιδιαίτερη παρατήρηση που έχουμε κάνει στην αρχή του μαθήματος
  Ο χώρος της συχνότητας είναι περιοδικός με περίοδο !
  Πράγματι
  Εφόσον η απόκριση σε συχνότητα αποτελεί μια συνάρτηση του , δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή είναι περιοδική με περίοδο
    Το ίδιο ισχύει ασφαλώς για την απόκριση πλάτους και την απόκριση φάσης της
  Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί κοιτώντας τον ορισμό της απόκρισης σε συχνότητα
    Αποτελείται από ένα άθροισμα μιγαδικών εκθετικών σημάτων με συντελεστές
    Τα εκθετικά αυτά είναι -περιοδικά στη συχνότητα
  Εναλλακτικά, αφού τα σήματα και είναι ουσιαστικά ίδια, ένα σύστημα θα πρέπει να αποκρίνεται το ίδιο σε αυτές τις συχνότητες

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:
  Έστω το απλό σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών . Μελετήστε την απόκριση σε συχνότητα .

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:
  Έστω ένα ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση
  Μελετήστε την απόκριση σε συχνότητα του συστήματος αυτού.

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 24: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Απόκριση σε Συχνότητα
  Παράδειγμα:

## Slide 25: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
  Ως τώρα μελετήσαμε την είσοδο της μορφής
  σε ένα ΓΧΑ σύστημα
  Όμως τέτοια σήματα () δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα
  Οπότε η ιδιότητα της ιδιοσυνάρτησης + ιδιοτιμής δεν ισχύει ακριβώς στην πράξη
  Ας κάνουμε τα πράγματα πιο κοντά στην πραγματικότητα
  Έστω ότι έχουμε ένα σήμα που εφαρμόζεται σε μια τυχαία χρονική στιγμή σε ένα αιτιατό ΓΧΑ σύστημα
    Για λόγους ευκολίας έστω ότι η στιγμή αυτή είναι
  Το σήμα αυτό θα είναι το

## Slide 26: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
  Εφαρμόζοντας το άθροισμα της συνέλιξης θα έχουμε
  Για έχουμε
  Ο όρος ονομάζεται απόκριση σταθερής κατάστασης (steady state response) ενώ ο όρος ονομάζεται μεταβατική απόκριση (transient response)

## Slide 27: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
  Η απόκριση σταθερής κατάστασης είναι ακριβώς το αποτέλεσμα που θα λαμβάναμε από την ιδιότητα της ιδιοσυνάρτησης
  Η μεταβατική απόκριση μπορεί κανείς να τη δει ως το «πόσο απέχει» η έξοδός μας από το αποτέλεσμα της ιδιοσυνάρτησης
  Άραγε πως συμπεριφέρεται η μεταβατική απόκριση;
    Μήπως μπορεί να εξαφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις και να καταλήγουμε μόνο με την απόκριση σταθερής κατάστασης;
  Ας δούμε πότε – και αν – συμβαίνει αυτό…

## Slide 28: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
  Από το παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε δυο πράγματα:
  Αν η κρουστική απόκριση είναι πεπερασμένης διάρκειας έτσι ώστε
  τότε ο παραπάνω όρος είναι μηδέν για . Οπότε θα έχουμε μόνο την απόκριση
  σταθερής κατάστασης στην έξοδο για
  Αν η κρουστική απόκριση έχει άπειρη διάρκεια, τότε η μεταβατική απόκριση δεν εξαφανίζεται ακαριαία αλλά φθίνει στο μηδέν αν οι τιμές της κρουστικής απόκρισης πλησιάζουν το μηδέν όταν
    Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν το σύστημα είναι ευσταθές, όπως βλέπουμε από την τελευταία ανίσωση!

## Slide 29: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα

## Slide 30: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
  Ας υλοποιήσουμε στο Octave/MATLAB το σύστημα του προηγούμενου παραδείγματος για μια συχνότητα εισόδου
  δηλ. για το ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση
  με .
  Αναμένουμε από την προηγούμενη ανάλυση μας ότι η έξοδος θα είναι μηδενική!
  Επίσης αναμένουμε να δούμε τη μεταβατική απόκριση και την απόκριση σταθερής κατάστασης, αφού το ημίτονο ξεκινά «ξαφνικά» για

## Slide 31: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ξαφνική είσοδος σε ΓΧΑ συστήματα
Transient Response
Steady State Response

## Slide 32: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεχίζεται… 