## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 11η
Μετασχηματισμός Ζ

## Slide 2: Τι περιέχει το ΗΥ370?
Μετασχηματισμός Z
Συστήματα στο χώρο του Z
Δομές Συστημάτων
Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων
Φασματική Ανάλυση
2ο Κομμάτι
Βασικά Σήματα
Συστήματα και Ιδιότητες
Εξισώσεις Διαφορών ως συστήματα
Μετασχηματισμός Fourier
Συστήματα στο χώρο του Fourier
1ο Κομμάτι

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ως τώρα έχουμε αρκετά εργαλεία ανάλυσης σημάτων και συστημάτων τόσο στο χώρο του χρόνου όσο και σε αυτόν της συχνότητας
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα τα εξής προβλήματα:
  Υπάρχουν σήματα που δεν έχουν μετασχηματισμό Fourier
  Υπάρχουν συστήματα που δεν έχουν μετασχηματισμό Fourier
  Δεν έχουμε έναν εύκολο τρόπο να σχεδιάζουμε συστήματα
Αυτό σημαίνει πως για τα μεν σήματα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το συχνοτικό τους περιεχόμενο, για τα δε συστήματα πως δεν μπορούμε να τα μελετήσουμε!
Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό?
Μπορούμε να ορίσουμε ένα γενικότερο μετασχηματισμό που να περιλαμβάνει και τέτοιου είδους σήματα και συστήματα?

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Κάθε μετασχηματισμός Fourier αποτελείται από ένα άθροισμα μιγαδικών εκθετικών σημάτων μοναδιαίου πλάτους
Λόγω της περιοδικότητάς του, μπορούμε εναλλακτικά να τον φανταστούμε να «ζει» επάνω στον μοναδιαίο κύκλο ενός μιγαδικού επιπέδου
Όλα τα σήματα που έχουμε συζητήσει έχουν μετασχ. Fourier που απεικονίζεται όπως στο σχήμα
Κι αυτά τα σήματα που δεν έχουν μετασχ. Fourier?
  Μήπως «ζουν» επάνω σε άλλους κύκλους του μιγαδικού επιπέδου?

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Έστω το σήμα
Το σήμα αυτό δεν έχει μετασχ. Fourier
Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε συναρτήσει μιγαδικών εκθετικών σημάτων μοναδιαίου πλάτους
Διαφορετικού πλάτους ίσως?

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ας χρησιμοποιήσουμε μιγαδικά εκθετικά σήματα της μορφής
Αυτός ο μετασχηματισμός θα γράφεται
Ορίζεται σε κύκλο ακτίνας

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ας ορίσουμε το μετασχηματισμό που χρησιμοποιεί μιγαδικά εκθετικά σήματα της μορφής
Αυτός ο μετασχηματισμός θα γράφεται
Πότε υπάρχει αυτός ο μετασχηματισμός?
Προφανώς όταν
Σήματα που μεγαλώνουν πιο αργά από το ικανοποιούν την παραπάνω απαίτηση
  Στα πλαίσια του μαθήματος, δε θα μας απασχολήσει η ύπαρξη – θα τη θεωρούμε δεδομένη
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, το σήμα θα έχει μετασχηματισμό όταν

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Θέτοντας
η προηγούμενη σχέση γίνεται
και ονομάζεται Πεδίο Σύγκλισης του Μετασχηματισμού
Ο νέος αυτός μετασχηματισμός ονομάζεται Μετασχηματισμός Ζ και ορίζεται ως
και ο αντίστροφός του ως
  Δε θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του αντιστρόφου
Πίσω στο παράδειγμά μας

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:
Βρείτε το μετασχ. Ζ του σήματος

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:
Βρείτε το μετασχ. Ζ του σήματος

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:
Βρείτε το μετασχ. Ζ του σήματος

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:
Βρείτε το μετασχ. Ζ του σήματος

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:
Βρείτε το μετασχ. Ζ του σήματος

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Παράδειγμα:

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σύνδεση με το Μετασχηματισμό Fourier
  Είναι προφανές πως αν , τότε
  Εκτιμούμε το μετασχ. Ζ επάνω στο μοναδιαίο κύκλο
  Για παράδειγμα:
  Μπορούμε πάντα να το κάνουμε αυτό?
    ΌΧΙ!
    Πρέπει ο μοναδιαίος κύκλος να περιλαμβάνεται στο πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Ζ!
  Αντιπαράδειγμα:

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σύνδεση με το Μετασχηματισμό Fourier
  Για το σήμα δείξαμε ότι
  Ας βάλουμε τιμές στον πόλο , κι ας υπολογίσουμε το μέτρο των δυο μετασχηματισμών
  Έστω ότι και
  Δείτε τι συμβαίνει…

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σύνδεση με το Μετασχηματισμό Fourier

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σύνδεση με το Μετασχηματισμό Fourier
  Τι περιμένετε να δείτε για τα σήματα ?

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεχίζεται… 