## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 24η
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα φίλτρων που υλοποιούνται ως IIR φίλτρα διακριτού χρόνου
  Βασιζόμαστε ιδιαίτερα στις γνώσεις μας από το συνεχή χρόνο
Αντιθέτως, για τα FIR φίλτρα βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στο διακριτό χρόνο!
Αυτό σημαίνει ότι στη σχεδίαση FIR φίλτρων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κατάλληλη απόκριση σε συχνότητα κατευθείαν στο διακριτό χρόνο
Η πιο απλή μέθοδος σχεδίασης ονομάζεται η μέθοδος του παραθύρου
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις γνωστές σχέσεις μετ. Fourier
για μια ιδανική κρουστική απόκριση
Τα ιδανικά φίλτρα ξέρετε ότι έχουν άπειρης διάρκειας κρουστική απόκριση και είναι και μη αιτιατά!
Μπορούμε να πάρουμε μια καλή προσέγγισή τους «κόβοντας» σε μικρότερο τμήμα την ιδανική κρουστική απόκριση

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Το νέο σύστημα θα έχει κρουστική απόκριση
Δηλ. έχουμε κρατήσει δείγματα από την ιδανική κρουστική απόκριση
Το παραπάνω μπορεί να ιδωθεί ως ο πολλαπλασιασμός της ιδανικής κρουστικής απόκρισης με ένα τετραγωνικό παλμό («παράθυρο») διάρκειας , δηλ.
με
Στο χώρο του Fourier το γινόμενο γίνεται συνέλιξη:
Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχ. Fourier του ιδανικού φίλτρου συνελίσσεται  στη συχνότητα (περιοδικά) με το μετασχ. Fourier του παραθύρου

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ένα μικρό σε διάρκεια τετραγωνικό παράθυρο στο χρόνο θα έχει μετασχ. Fourier όπως στο Σχήμα (μπλε καμπύλη)
Ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια τετραγωνικό παράθυρο στο χρόνο θα έχει μετασχ. Fourier όπως στο Σχήμα (μπλε καμπύλη)
Transition width
Transition width

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ιδανικά, αν τότε ο μετ. Fourier του θα ήταν
Θα θέλαμε λοιπόν το επιλεχθέν παράθυρο να πλησιάζει όσο γίνεται το ιδανικό:
Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετασχ. Fourier του θα πλησιάζει όλο και πιο πολύ στη συνάρτηση Δέλτα,
Όμως θέλουμε ένα παράθυρο όσο το δυνατόν μικρότερο σε διάρκεια στο χρόνο για να μην έχουμε πολλές πράξεις κατά την υλοποίηση…
… και ταυτόχρονα να έχει όσο γίνεται στενότερο φάσμα, δηλ. να έχει συγκεντρωμένο όλο το φασματικό περιεχόμενο γύρω από μια συχνότητα
  Γιατί αυτό? Ώστε η συνέλιξη στο πεδίο της συχνότητας να αναπαράγει όσο γίνεται πιστότερα την επιθυμητή απόκριση συχνότητας
Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι αντικρουόμενες προδιαγραφές! 

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ας δούμε λίγο το τετραγωνικό παράθυρο
Γνωρίζουμε ότι
Φάσμα πλάτους
Δω
Κεντρικός λοβός (mainlobe)
Εύρος (width)
Πλευρικοί λοβοί

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Δω
Κεντρικός λοβός
Εύρος
Πλευρικοί λοβοί
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Όταν το Μ αυξάνει, το «ύψος» του κεντρικού λοβού μεγαλώνει και το εύρος του μικραίνει
Οι πλευρικοί λοβοί έχουν «ύψος» που δεν εξαρτάται ουσιαστικά από το Μ αλλά από το σχήμα του παραθύρου
Όμως το εμβαδό κάτω από τους λοβούς παραμένει σταθερό με την αύξηση του Μ!
Η συνέλιξη θα παράγει ισχυρές ταλαντώσεις κάθε φορά που οι πλευρικοί λοβοί περνούν από την ασυνέχεια του !

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Δω
Κεντρικός λοβός
Εύρος
Πλευρικοί λοβοί
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Αν όμως χρησιμοποιήσουμε κάποιο παράθυρο που δεν είναι τόσο «απότομο» στα άκρα του όπως το τετραγωνικό, τότε μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα φαινόμενα
  Οι ασυνέχειες του τετραγωνικού παραθύρου χρειάζονται υψηλές συχνότητες για να «συντεθούν»
Τέτοια παράθυρα «σβήνουν» σταδιακά προς το μηδέν στα άκρα τους στο χρόνο (περιορίζουν την ασυνέχεια)
Κόστος? «Φαρδύτερος» κεντρικός λοβός «μακρύτερη» μετάβαση γύρω από την ασυνέχεια του ιδανικού φίλτρου
Κέρδος? Χαμηλότεροι πλευρικοί λοβοί μικρότερες ταλαντώσεις γύρω απ’ την ασυνέχεια
Ας δούμε μερικά τέτοια γνωστά παράθυρα…

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τετραγωνικό
Τριγωνικό (Bartlett)
Hanning
Hamming
Blackman

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τετραγωνικό παράθυρο

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τριγωνικό (Bartlett) παράθυρο

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Hanning

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Hamming

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Blackman

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ιδιότητες Παραθύρων
Τύπος Παραθύρου | Σχετικό πλάτος πλευρικών λοβών | Εύρος κεντρικού λοβού (προσέγγιση)
Τετραγωνικό | -13 dB | 
Τριγωνικό (Bartlett) | -25 dB | 
Hanning | -31 dB | 
Hamming | -41 dB | 
Blackman | -57 dB | 
Τύπος Παραθύρου | Σχετικό πλάτος πλευρικών λοβών | Εύρος κεντρικού λοβού (προσέγγιση)
Τετραγωνικό | -13 dB | 
Τριγωνικό (Bartlett) | -25 dB | 
Hanning | -31 dB | 
Hamming | -41 dB | 
Blackman | -57 dB | 

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Μιλήσαμε πολύ για τα συστήματα γραμμικής φάσης
Όλα τα προηγούμενα παράθυρα ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση
Όλα ικανοποιούν άρτια συμμετρία:
Έστω ότι η επιθυμητή κρουστική απόκριση είναι γραμμικής φάσης τύπου Ι ή ΙΙ (π.χ.), δηλ.
Στο χώρο του Fourier
Αν το παράθυρο είναι συμμετρικό (αντίστοιχα για αντισυμμετρικό), τότε

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα trade-off μεταξύ εύρους κεντρικού λοβού και πλάτους πλευρικών λοβών
Το trade-off αυτό μπορεί να ποσοτικοποιηθεί αναζητώντας το παράθυρο που είναι “βέλτιστα” συγκεντρωμένο γύρω από τη συχνότητα
Ο Kaiser βρήκε μια σχεδόν βέλτιστη λύση που υλοποιείται από μια γνωστή και εύκολη στην υλοποίηση συνάρτηση
  Την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel , μηδενικής τάξης και 1ου είδους
Παράθυρο Kaiser:
με την περίφημη συνάρτηση Bessel που αναφέρθηκε

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Kaiser:
Δυο παράμετροι: μήκος σήματος παραθύρου , παράμετρος σχήματος
«Παίζοντας» με τις τιμές των παραμέτρων μπορούμε να ελέγξουμε το εύρος του λοβού και το πλάτος των πλευρικών λοβών
Ας δούμε μερικές τιμές του παραθύρου

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ο Kaiser έκανε εκτενή πειράματα και κατέληξε σε κλειστούς τύπους που επιτρέπουν στο σχεδιαστή να προβλέψει τις τιμές των που απαιτούνται για συγκεκριμένες προδιαγραφές ενός φίλτρου επιλογής συχνοτήτων
Έστω η προδιαγραφή του παρακάτω χαμηλοπερατού φίλτρου (δεδομένη)
Τότε η ορίζεται ως η μέγιστη συχνότητα που ικανοποιεί:
Τότε η ορίζεται ως η μικρότερη συχνότητα που ικανοποιεί:

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Το εύρος ζώνης μετάβασης είναι
Αν , τότε ο Kaiser βρήκε την τιμή του για δεδομένες τιμές του
Η τιμή του πρέπει να είναι τότε

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ας δούμε ένα πλήρες παράδειγμα σχεδίασης lowpass φίλτρου γραμμικής φάσης με συχνότητα αποκοπής με παράθυρο Kaiser
Βήμα 1: Ορίζουμε τις προδιαγραφές
Βήμα 2: Βρίσκουμε τη συχνότητα αποκοπής
Βήμα 3: ,
Βήμα 4:
Βήμα 5: Η τιμή του πρέπει να είναι τότε

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Βήμα 6: Υπολογίζουμε την κρουστική απόκριση του φίλτρου μας, πολλαπλασιάζοντας το παράθυρο με την κρουστική απόκριση ενός ιδανικού φίλτρου γραμμικής φάσης
Μπορείτε να δείξετε ότι το ιδανικό φίλτρο γραμμικής φάσης της μορφής
έχει κρουστική απόκριση
Άρα

## Slide 24: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
…
…

## Slide 25: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 26: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 27: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 28: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 29: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 30: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 31: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων

## Slide 32: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ