Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Εαρινό Εξάμηνο 2000-2001

ΗΥ536: Εργαστήριο Τεχνολογίας Δικτύων ΙΙ

Διδάσκοντες: Σ. Σαρτζετάκης, Β. Σύρης

4η ΑΣΚΗΣΗ: Προγραμματισμός συστήματος αποδοχής κλήσεων RSVP

Ημερομηνία Παράδοσης: 9 Μαρτίου 2001

---------------------------------------------------------

Η άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον προγραμματισμό και στη

λειτουργία συστήματος αποδοχής κλήσεων RSVP.

Ενεργοποιήστε στον δρομολογητή τη λειτουργία προώθησης πακέτων RSVP με το

πρωτόκολλο COPS.

Μελετήστε το δείγμα του κώδικα του εξυπηρετητή COPS που θα σας δοθεί. Το

δείγμα θα περιλαμβάνει συνάρτηση για την ανάγνωση των πεδίων του RSVP

μηνύματος και κώδικα για δημιουργία του μηνύματος που θα επιστρέφει στον

δρομολογητή μετά την επεξεργασία του RSVP μηνύματος.

Συμπληρώστε τον κώδικα ώστε να τυπώνεται, για κάθε αίτηση RSVP, ο τύπο

της υπηρεσίας που ζητείται (guaranteed ή controlled load), και οι τιμές

των παραμέτρων των Rspec και Tspec. Ο εξυπηρετητής COPS να επιστρέφει

μήνυμα ^ΣAccept without modification of flowspec^Τ στον δρομολογητή.

Χρησιμοποιείστε τα προγράμματα του αποστολέα και δέκτη της προηγούμενης

άσκησης για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του εξυπηρετητή COPS.

Εξετάστε τη λειτουργία του προγράμματος msa. Το πρόγραμμα επεξεργάζεται

ίχνος από πραγματική κίνηση που περιέχεται σε αρχείο (θα σας δοθεί ένα

τέτοιο αρχείο). Μια από τις λειτουργίες του msa είναι ο υπολογισμός της

ελάχιστης χωρητικότητας που απαιτείται για να εγγυηθεί η μέγιστη

επιτρεπτή πιθανότητα υπερχείλισης., για συγκεκριμένη κίνηση και μεγέθους

του ενταμιευτή.

Χρησιμοποιώντας την ανωτέρω λειτουργία του msa, και βασιζόμενοι στο

δείγμα του κώδικα του εξυπηρετητή COPS, σχεδιάστε και υλοποιήστε ένα

σύστημα αποδοχής κλήσεων για υπηρεσίες controlled load στο οποίο ο

εξυπηρετητής COPS επιστρέφει μήνυμα accept ή reject αν υπάρχουν ή δεν

υπάρχουν αντίστοιχα οι διαθέσιμοι πόροι για να γίνει δεκτή η αίτηση.

Θεωρήστε ότι η αποδοχή κλήσεων γίνεται για σύνδεσμο με μέγεθος ενταμιευτή

Β=20000 bytes και χωρητικότητα C=34 Mb/s, και η κίνηση που διέρχεται από

τον σύνδεσμο δίνεται από το αρχείο που περιέχει το ίχνος πραγματικής

κίνησης.

Στον έλεγχο αποδοχής, τι θα χρησιμοποιήσετε ως ποσότητα πόρων που

αιτείται σε μια κλήση τύπου controlled load και γιατί;

Περιγράψτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αποστολέα, του

δέκτη, του δρομολογητή, και του εξυπηρετητή COPS στην περίπτωση που μια

αίτηση γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που μια αίτηση απορρίπτεται.

Σε τι θα διαφέρει το ανωτέρω σύστημα αποδοχής κλήσεων για υπηρεσίες

controlled load από ένα σύστημα αποδοχής κλήσεων για υπηρεσίες guaranteed

service;

Για την άσκηση θα σας δοθούν το δείγμα του κώδικα του εξυπηρετητή COPS,

το εκτελέσιμο msa, και αρχείο με ίχνος πραγματικής κίνησης.

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους εξής συνδέσμους:

Configuring COPS for RSVP

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121t/1

1t1/copsrsvp.htm

RFC2748: The COPS (Common Open Policy Service) Protocol

http://www.ietf.org/rfc/rfc2748.txt?number=2748

Platform SDK for Windows 2000: Quality of Service

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/psdk/gqos/gqos_rsvp_

q0j.htm

To πρόγραμμα msa (Many Sources Asymptotic) για επεξεργασία μετρήσεων

κίνησης δικτύου

http://www.ics.forth.gr/netgroup/msa/

http://www.ics.forth.gr/netgroup/msa/distr/msa.README