## Slide 1
Η διάλεξη θα ξεκινήσει
στις 10:15 ακριβώς

## Slide 2: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Εικόνα: Επισκευή μιας πλακέτας κυκλωμάτων ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντικείμενα που περιέχουν ηλεκτρικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων με πολύ μικρότερες πλακέτες από την εικονιζόμενη. Μεταξύ αυτών, έχουμε τα φορητά βιντεοπαιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάμε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και μαθαίνουμε πώς να τα αναλύουμε.

## Slide 3: Φυσική για Μηχανικούς
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Εικόνα: Επισκευή μιας πλακέτας κυκλωμάτων ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντικείμενα που περιέχουν ηλεκτρικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων με πολύ μικρότερες πλακέτες από την εικονιζόμενη. Μεταξύ αυτών, έχουμε τα φορητά βιντεοπαιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάμε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και μαθαίνουμε πώς να τα αναλύουμε.

## Slide 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εισαγωγή
  Τα κυκλώματα που θα δούμε περιέχουν τους δομικούς λίθους που συζητήσαμε ως τώρα
    Αντιστάσεις, πυκνωτές, και πηγές διαφοράς δυναμικού (μπαταρίες)
  Στην προσπάθεια ανάλυσής τους θα μάθουμε για τους Κανόνες του Kirchhoff
    Προέρχονται από την αρχή διατήρησης της ενέργειας και την αρχή διατήρησης του φορτίου
  Το ρεύμα που θα διαρρέει τα κυκλώματά μας θα είναι (αρχικά) σταθερό σε μέτρο και κατεύθυνση
  Ας μιλήσουμε αρχικά για τον «πάροχο της ενέργειας»
    Την «μπαταρία»

## Slide 5: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Η διαφορά δυναμικού στους πόλους μιας μπαταρίας είναι σταθερή για ένα δεδομένο κύκλωμα, το ρεύμα είναι επίσης σταθερό σε μέτρο και κατεύθυνση, και λέγεται συνεχές ρεύμα
  Στην πραγματικότητα, η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής
    Ξεκινά δίνοντας διαφορά δυναμικού ΔV, η οποία φθίνει με την πάροδο του χρόνου
  Η μπαταρία καλείται είτε πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης είτε πηγή ΗΕΔ
  Η ΗΕΔ μιας μπαταρίας είναι η μέγιστη δυνατή τάση (ΔV) που μπορεί να δώσει ανάμεσα στους πόλους της
  Σε όλη μας τη συζήτηση θα υποθέσουμε ότι: α) τα καλώδια δεν έχουν αντίσταση β) ο θετικός πόλος της μπαταρίας είναι υψηλότερου δυναμικού από τον αρνητικό γ) το ρεύμα κινείται από τον αρνητικό πόλο προς το θετικό πόλο της μπαταρίας

## Slide 6: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Η μπαταρία έχει κι αυτή τη δική της αντίσταση
    Την ονομάζουμε εσωτερική αντίσταση r
    Αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου
  Ιδανικά, η διαφορά δυναμικού στα άκρα της μπαταρίας ισούται με την ΗΕΔ
  Στην πράξη όμως, δεν ισχύει. Γιατί;
    Το σχήμα δείχνει ένα μοντέλο μπαταρίας (κουτί διακ/μένων)
    Ιδανική ΗΕΔ και αντίσταση r σε σειρά:

## Slide 7: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Τo σχήμα δείχνει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης είναι
  Σύμφωνα με τη σχέση που υπολογίσαμε πριν, θα έχουμε
  οπότε από τις δυο σχέσεις
  Άρα το ρεύμα εξαρτάται τόσο από την όσο κι από την

## Slide 8: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
  Πολλαπλασιάζοντας με , έχουμε
  Αυτό σημαίνει ότι η συνολική ισχύς κατανέμεται τόσο στην εξωτερική αντίσταση όσο και στην εσωτερική αντίσταση
  Στην πράξη, η είναι αρκετά μεγαλύτερη από την
    Όσο «γερνάει» η μπαταρία τόσο
    μεγαλώνει η τιμή του της
  Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μπαταρία είναι μια πηγή σταθερής ΗΕΔ
    Όχι σταθερού ρεύματος
    Όχι σταθερής διαφοράς δυναμικού

## Slide 9: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα
  Μια μπαταρία έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0.05 Ω. Οι πόλοι της συνδέονται σε μια εξωτερική αντίσταση με Ω.
  Α) Βρείτε το ρεύμα και τη διαφορά δυναμικού της μπαταρίας
  Β) Υπολογίστε την ισχύ που λαμβάνει ο αντιστάτης, η εσωτερική αντίσταση και την ισχύ που δίνει η μπαταρία

## Slide 10: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Μια μπαταρία έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0.05 Ω. Οι πόλοι της συνδέονται σε μια εξωτερική αντίσταση με R=3 Ω. Α) Βρείτε το ρεύμα και τη διαφορά δυναμικού της μπαταρίας Β) Υπολογίστε την ισχύ που λαμβάνει ο αντιστάτης, η εσωτερική αντίσταση και την ισχύ που δίνει η μπαταρία

## Slide 11: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε σειρά & παράλληλα
  Ας δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο «σχέδιο» στους αντιστάτες, όπως κάναμε με τους πυκνωτές
  Ας ξεκινήσουμε με μια διάταξη σε σειρά

## Slide 12: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε σειρά
  Η διαφορά δυναμικού δίνεται ως
  Η ποσότητα φορτίου που εξέρχεται του αντιστάτη θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που εισέρχεται στον , αφού το φορτίο στο κύκλωμα δεν αλλάζει!
  Άρα , αν είναι το ρεύμα που άγει η μπαταρία
  Έτσι,
  Οπότε ένας ισοδύναμος αντιστάτης θα πρέπει να έχει αντίσταση
  Γενικότερα

## Slide 13: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Αντιστάτες σε παραλληλία
  Προφανώς, η διαφορά δυναμικού στα άκρα τους είναι η ίδια
  Άρα , αν είναι η διαφορά δυναμικού που εγκαθιστά η μπαταρία
  Το ρεύμα «χωρίζεται» σε δυο, αφού οι αντιστάσεις είναι διαφορετικές
  Επειδή όμως το συνολικό φορτίο διατηρείται
  Άρα ένας ισοδύναμος αντιστάτης θα πρέπει να έχει αντίσταση
  Γενικότερα

## Slide 14: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Πυκνωτές
Σε σειρά:
Σε παραλληλία:
Αντιστάτες
Σε σειρά:
Σε παραλληλία:

## Slide 15: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Quiz:
  Α) Βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση Β) Αν η διάταξη συνδεθεί σε μια διαφορά δυναμικού 7 V, πόση θα είναι η διαφορά δυναμικού στον πρώτο αντιστάτη, των 8 Ω?
Σε σειρά:
Σε παραλληλία:

## Slide 16: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Οι Κανόνες του Kirchhoff
  Για πιο περίπλοκα κυκλώματα, ακολουθούμε κάποιους κανόνες, του λεγόμενους κανόνες του Kirchhoff
    1. Κανόνας κόμβου: σε οποιονδήποτε κόμβο, το άθροισμα των ρευμάτων πρέπει να είναι μηδέν
      Τα ρεύματα που μπαίνουν στον κόμβο έχουν θετικό πρόσημο, ενώ αυτά που βγαίνουν, αρνητικό.
      Εναλλακτικά:
    2. Κανόνας βρόχου: το άθροισμα των διαφορών δυναμικού σε ένα βρόχο πρέπει να είναι μηδέν

## Slide 17: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Οι Κανόνες του Kirchhoff
  1. Κανόνας κόμβου:
    Προέρχεται από την αρχή διατήρησης του φορτίου
  2. Κανόνας βρόχου:
    Προέρχεται από την αρχή διατήρησης της ενέργειας

## Slide 18: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Κανόνες προσήμου
  a. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα αντιστάτη κατά τη φορά του ρεύ- ματος είναι –
  b. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα αντιστάτη κατά την αντίθετη φορά του ρεύματος είναι +
  c. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας πηγής ΗΕΔ είναι + αν τη διατρέχουμε από τα αρνητικά προς τα θετικά
  d. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας πηγής ΗΕΔ είναι - αν τη διατρέχουμε από τα θετικά προς τα αρνητικά

## Slide 19: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Ένα κύκλωμα απλού βρόχου περιέχει δυο αντιστάτες και δυο πηγές όπως στο σχήμα. Βρείτε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.

## Slide 20: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Βρείτε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.

## Slide 21: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Βρείτε τα ρεύματα του διπλανού κυκλώματος και υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού και την ισχύ που παραδίδεται στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης 2 Ω.

## Slide 22: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:

## Slide 23: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:

## Slide 24: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Κυκλώματα RC
  Ως τώρα αναλύσαμε κυκλώματα όπου το ρεύμα είναι σταθερό.
  Αν όμως αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε πυκνωτές στα κυκλώματά μας, το ρεύμα εξακολουθεί να έχει την ίδια κατεύθυνση αλλά το μέτρο του μπορεί να αλλάζει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
  Ένα κύκλωμα που αποτελείται από συνδυασμούς αντιστάσεων και πυκνωτών ονομάζεται RC-κύκλωμα

## Slide 25: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ας θεωρήσουμε ένα απλό RC κύκλωμα με αφόρτιστο αρχικά πυκνωτή
  Όταν ο διακόπτης κλείσει τη χρονική στιγμή , (θέση α) ξεκινά να υπάρχει ρεύμα στο κύκλωμα, κι ο πυκνωτής ξεκινά να φορτίζεται
  Όσο φορτίζεται, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αυξάνεται
  Όταν επιτευχθεί το μέγιστο φορτίο, το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μηδενίζεται! Γιατί;
    Γιατί δεν υπάρχει πια διαφορά δυναμικού στο κύκλωμα!
    Ο πυκνωτής έχει !

## Slide 26: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ας αναλύσουμε τη διαδικασία ποσοτικά
  Σύμφωνα με το 2ο κανόνα του Kirchhoff:
    με το ρεύμα και το φορτίο του πυκνωτή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή
    Αποτελούν δηλαδή στιγμιαίες τιμές
  Αρχικά, το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι
    …γιατί το φορτίο του πυκνωτή είναι αρχικά μηδέν
    Τότε, η διαφορά δυναμικού της μπαταρίας εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στα άκρα της αντίστασης

## Slide 27: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Στο τέλος, όταν ο πυκνωτής είναι φορτισμένος στη μέγιστη τιμή του, τα φορτία παύουν να κινούνται και το ρεύμα στο κύκλωμα είναι μηδέν
    Τότε, η διαφορά δυναμικού της μπαταρίας εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στα άκρα του πυκνωτή
    Το φορτίο του πυκνωτή είναι
  Θα ήταν επιθυμητό να γνωρίζουμε αναλυτικά τις τιμές του φορτίου και του ρεύματος για κάθε χρονική στιγμή , και όχι μόνο τι συμβαίνει στις δυο ακραίες καταστάσεις που περιγράψαμε
  Ας το δούμε…

## Slide 28: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Ξέρουμε ότι και άρα
  Πολλαπλασιάζοντας με και αναδιατάσσοντας
  Ολοκληρώνοντας
  Άρα

## Slide 29: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
  Παραγωγίζοντας τη σχέση
  ως προς το χρόνο έχουμε ότι
  Η ποσότητα ονομάζεται χρονική σταθερά
    Εκφράζει τη χρονική στιγμή όπου το ρεύμα φθίνει στο της αρχική του τιμής (,
    Αντίστοιχα, τη χρονική στιγμή όπου το φορτίο αυξάνει από στην τιμή

## Slide 30: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή

## Slide 31: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Έστω ότι ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με κάποιο φορτίο
  Στα άκρα του θα έχει μια διαφορά δυναμικού
  Ο αντιστάτης έχει μηδενική διαφορά δυναμικού, αφού δεν υπάρχει πλέον ροή ρεύματος
  Αν τη χρονική στιγμή , κλείσουμε το διακόπτη στη θέση b, τότε ο πυκνωτής θα εκφορτιστεί μέσω του αντιστάτη
  Έστω μια χρονική στιγμή
    Ο πυκνωτής θα έχει φορτίο q
    Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι

## Slide 32: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Από το 2ο κανόνα του Kirchhoff στο κύκλωμα, έχουμε
  Ξανά, θέτοντας , έχουμε
  Ολοκληρώνοντας, έχουμε
  Άρα

## Slide 33: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή
  Παραγωγίζοντας τη σχέση
  ως προς το χρόνο, έχουμε
  Το παραπάνω αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το ρεύμα έχει αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που είχε όταν ο πυκνωτής φορτιζόταν

## Slide 34: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Εκφόρτιση πυκνωτή

## Slide 35: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Φόρτιση πυκνωτή
Εκφόρτιση πυκνωτή
Όλα τα παραπάνω ορίζονται για t > 0

## Slide 36: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά όπως δείξαμε πριν, με τιμές = 12 V, C = 5 μF, και Ω. Ο διακόπτης γυρίζει στη θέση a. Βρείτε τη χρονική σταθερά , το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή, το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα και τις συναρτήσεις ρεύματος και φορτίου.

## Slide 37: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά με τιμές = 12 V, C = 5 μF, και Ω. Ο διακόπτης γυρίζει στη θέση a. Βρείτε τη χρονική σταθερά , το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή, το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα και τις συναρτήσεις ρεύματος και φορτίου.

## Slide 38: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης , όπως είδαμε νωρίτερα. Α) Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται το φορτίο του πυκνωτή ίσο με το ¼ της αρχικής του τιμής; Β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή φθίνει με το χρόνο όσο ο πυκνωτής εκφορτίζεται. Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται η ενέργεια του πυκνωτή ίση με το ¼ της αρχικής της τιμής;

## Slide 39: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης , όπως είδαμε νωρίτερα. Α) Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται το φορτίο του πυκνωτή ίσο με το ¼ της αρχικής του τιμής;

## Slide 40: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Έστω ένας πυκνωτής χωρητικότητας C που εκφορτίζεται μέσω αντιστάτη αντίστασης , όπως είδαμε νωρίτερα. Β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή φθίνει με το χρόνο όσο ο πυκνωτής εκφορτίζεται. Μετά από πόσες χρονικές σταθερές γίνεται η ενέργεια του πυκνωτή ίση με το ¼ της αρχικής της τιμής;

## Slide 41: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά όπως δείξαμε πριν, με τιμές = 30 V, C = 5 μF, και Ω. Βρείτε το ρεύμα στον αντιστάτη 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του διακόπτη.

## Slide 42: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένας αφόρτιστος πυκνωτής κι ένας αντιστάτης συνδέονται σε σειρά όπως δείξαμε πριν, με τιμές = 30 V, C = 5 μF, και Ω. Βρείτε το ρεύμα στον αντιστάτη 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του διακόπτη.

## Slide 43: Τέλος Διάλεξης