## Slide 2: Reminder…
Διαλέξεις
  Προαιρετική παρουσία!
  Είστε εδώ γιατί θέλετε να ακούσετε/συμμετέχετε
  Δεν υπάρχουν απουσίες
  Υπάρχει σεβασμός στους συναδέλφους σας και στην εκπαιδευτική διαδικασία
  Προστατέψτε εσάς και τους συναδέλφους σας: απέχετε από το μάθημα αν δεν είστε/αισθάνεστε καλά

## Slide 3: Φυσική για Μηχανικούς
Ηχητικά Κύματα
Εικόνα: Τα αυτιά του ανθρώπου έχουν εξελιχθεί να ακούν και να ερμηνεύουν ηχητικά κύματα ως φωνή ή ως ήχους. Κάποια ζώα, όπως το είδος αλεπούς με τα αυτιά νυχτερίδας, έχουν αυτιά που είναι προσαρμοσμένα να ακούν πολύ αδύναμους ήχους.

## Slide 4: Ηχητικά Κύματα
Τρεις κατηγορίες ηχητικών κυμάτων
  Ακουστικά κύματα
    Μουσική, φωνή
  Κύματα υποήχων (υπόηχοι)
    Ελέφαντες, φάλαινες, και άλλα ζώα επικοινωνούν με υπόηχους
    Έντονα φυσικά φαινόμενα παράγουν υπόηχους
      Καταιγίδες, κατολισθήσεις, σεισμοί, ηφαιστειακή δραστηριότητα κ.α.
  Κύματα υπερήχων (υπέρηχοι)
    Σφυρίχτρες σκύλων, επικοινωνία νυχτερίδων
    Ιατρική απεικόνιση

## Slide 5: Ηχητικά Κύματα
  Έμβολο σε ακινησία – (a)
    Αέριο ασυμπίεστο και σε ομοιόμορφη κατανομή
  Έμβολο σε κίνηση προς τα δεξιά – (b)
    Πίεση και πυκνότητα αερίου μπροστά στο έμβολο είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο υπόλοιπο μέρος του
  Έμβολο σε ακινησία – (c)
    Διάμηκες κύμα διαδίδεται με ταχύτητα
  Η διάδοση συνεχίζεται – (d)

## Slide 6: Ηχητικά Κύματα
Έμβολο σε απλή αρμονική ταλάντωση
  Πίεση προς τα εμπρός
    Περιοχές συμπίεσης (σκούρο)
      Πυκνώματα
  Τράβηγμα προς τα πίσω
    Περιοχές αραίωσης (ανοιχτό)
      Αραιώματα
Διάδοση με ταχύτητα ήχου στο μέσο

## Slide 7: Ηχητικά Κύματα
Έμβολο σε απλή αρμονική ταλάντωση
Απόσταση μεταξύ διαδοχικών πυκνωμάτων ή αραιωμάτων
  Μήκος κύματος λ
Κάθε μικρός όγκος αερίου εκτελεί απλή αρμονική κίνηση παράλληλη προς τη διεύθυνση διάδοσης
Ο όρος δηλώνει το πλάτος μετατόπισης
  Είναι η μέγιστη μετατόπιση ενός στοιχείου από τη θέση ισορροπίας

## Slide 8: Ηχητικά Κύματα
Μεταβολή πίεσης αερίου ΔΡ
Η πίεση σε κάθε θέση μεταβάλλεται γύρω από μια τιμή ισορροπίας
όπου η μέγιστη μεταβολή της πίεσης γύρω από την τιμή ισορροπίας
Ο όρος ονομάζεται πλάτος πίεσης

## Slide 9: Ηχητικά Κύματα
Μεταβολή πίεσης αερίου ΔΡ

## Slide 10: Ηχητικά Κύματα
Μεταβολή πίεσης αερίου ΔΡ

## Slide 11: Ηχητικά Κύματα
Μεταβολή πίεσης αερίου και μετατόπισης
Η μετατόπιση που περιγράψαμε ως συνημιτονοειδής συνάρτηση οδηγεί σε μεταβολή πίεσης ως ημιτονοειδή συνάρτηση
Διαφορά φάσης
Μεταβολή πίεσης μέγιστη (κατ’ απόλυτη τιμή)  μετατόπιση μηδενική!
Μετατόπιση μέγιστη (κατ’ απόλυτη τιμή)  μεταβολή πίεσης μηδενική!

## Slide 12: Ηχητικά Κύματα
Ταχύτητα διάδοσης ήχου στον αέρα
όπου η θερμοκρασία του αέρα (σε βαθμούς C)
Παράδειγμα:
Πώς θα μετρήσουμε σε πόση απόσταση από μας έπεσε ένας κεραυνός που μόλις εί- δαμε, αν ακούσουμε τον κρότο του (βροντή) σε δευτερόλεπτα?

## Slide 13: Ηχητικά Κύματα
Ταχύτητα διάδοσης ήχου σε άλλα υλικά
= μέτρο ελαστικότητας όγκου
= πυκνότητα
Γιατί συμβαίνει αυτό???
Αύξηση θερμοκρασίας ⟹ αύξηση κινητικής ενέργειας μορίων

## Slide 14: Ηχητικά Κύματα
Ταχύτητα διάδοσης ήχου σε άλλα υλικά
Ο πίνακας μας δείχνει ότι . Γιατί??

## Slide 15: Ηχητικά Κύματα
Ένταση περιοδικών ηχητικών κυμάτων
όπου η μέση ισχύς του κύματος και το εμβαδό της επιφάνειας κάθετης στη διεύθυνση διάδοσης
Τα κύματα που είδαμε ως τώρα μοντελοποιούνταν ως διαμήκη κύματα
  Διαδίδονταν σε ευθεία γραμμή
Στην πράξη, τα ηχητικά κύματα διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις
  Σφαιρικά κύματα
  Ισοτροπική διάδοση  ίδια ένταση προς κάθε κατεύθυνση

## Slide 16: Ηχητικά Κύματα
Σφαιρικό κύμα
  Ομόκεντρα κυκλικά τόξα
Μέτωπο κύματος
  Επιφάνεια όπου η φάση
  του κύματος έχει ίδια τιμή
Ακτίνες
  Ευθείες που ξεκινούν απ’την πηγή
  Δείχνουν την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος
Ένταση κύματος σε απόσταση r
Εμβαδό μετώπου

## Slide 17: Ηχητικά Κύματα

## Slide 18: Ηχητικά Κύματα

## Slide 19: Ηχητικά Κύματα

## Slide 20: Ηχητικά Κύματα

## Slide 21: Ηχητικά Κύματα
Οι ασθενέστεροι ήχοι που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί στη συχνότητα των Hz έχουν ένταση περίπου
Αυτό είναι το λεγόμενο κατώφλι ακοής (στα 1000 Hz).
Οι δυνατότεροι ήχοι που μπορούμε να ακούσουμε (χωρίς πόνο) είναι έντασης
Λόγος μέγιστης προς ελάχιστη ένταση: !!!

## Slide 22: Ηχητικά Κύματα
Ηχοστάθμη
  Μεγάλο εύρος εντάσεων αντιληπτό απ’ το αυτί μας
  Μια λογαριθμική κλίμακα είναι βολικότερη
  Ηχοστάθμη (sound level)
  : ένταση αναφοράς (κατώφλι ακοής)
    Για συχνότητες 1000 Hz
    Στην πραγματικότητα, είναι μεταβλητή
  : μετριέται σε Decibel (dΒ)
    Προς τιμήν του A. G. Bell
  Κατώφλι ακοής: 0 dB
  Όριο πόνου: 120-130 dB
More interesting dB range :)

## Slide 23: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα:
Δυο ίδιες μηχανές βρίσκονται στην ίδια απόσταση από έναν εργάτη. Η ένταση του ήχου που λαμβάνει ο εργάτης κατά τη λειτουργία κάθε μηχανής είναι ίση με W/m2. A) Βρείτε την ηχοστάθμη που ακούει ο εργάτης όταν λειτουργεί η μια μηχανή. Β) Βρείτε την ηχοστάθμη που ακούει ο εργάτης όταν λειτουργούν και οι δυο μηχανές. Γ) Αν ο εργάτης δε λαμβάνει την ίδια ένταση ήχου από κάθε μηχανή και γνωρίζει ότι αυτές βρίσκονται σε απόσταση m και m αντίστοιχα, τότε ποιός είναι ο λόγος των εντάσεών τους?

## Slide 24: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα – Λύση:
Δυο ίδιες μηχανές βρίσκονται στην ίδια απόσταση από έναν εργάτη. Η ένταση του ήχου κατά τη λειτουργία κάθε μηχανής είναι ίση με W/m2. A) Βρείτε την ηχοστάθμη που ακούει ο εργάτης όταν λειτουργεί η μια μηχανή.

## Slide 25: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα – Λύση:
Δυο ίδιες μηχανές βρίσκονται στην ίδια απόσταση από έναν εργάτη. Η ένταση του ήχου κατά τη λειτουργία κάθε μηχανής είναι ίση με W/m2. Β) Βρείτε την ηχοστάθμη που ακούει ο εργάτης όταν λειτουργούν και οι δυο μηχανές.

## Slide 26: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα – Λύση:
Γ) Αν ο εργάτης δε λαμβάνει την ίδια ένταση ήχου από κάθε μηχανή και γνωρίζει ότι αυτές βρίσκονται σε απόσταση m και m αντίστοιχα, τότε ποιός είναι ο λόγος των εντάσεών τους?

## Slide 27: Ηχητικά Κύματα
Ακουστότητα και Συχνότητα – Ψυχοακουστική

## Slide 28: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα εφαρμογής:
  Συμπίεση ήχου (MPEG3 standard – MP3)
  Τρεις σημαντικοί παράγοντες
    Α. Εξάλειψη ήχων που δεν ακούγονται (< κατώφλι ακοής)
      Μπορούμε να τους αφαιρέσουμε (μην αποθηκεύσουμε)
    Β. Κάποιοι ήχοι είναι πιο «ευαίσθητοι» από άλλους
      Χρήση κρίσιμων ευρών ζώνης (critical bands)
    Γ. Κάποιοι ήχοι επικαλύπτουν άλλους γειτονικούς
      Το φαινόμενο του masking (masking effect)

## Slide 29: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα εφαρμογής:
  Συμπίεση ήχου (MP3 standard)
  Α. Εξάλειψη ήχων που δεν ακούγονται (< κατώφλι ακοής)
    Μπορούμε να τους αφαιρέσουμε
    Ό,τι βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, δε χρειάζεται να από- θηκευτεί

## Slide 30: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα εφαρμογής:
  Συμπίεση ήχου (MP3 standard)
  Β. Κάποιοι ήχοι είναι πιο «ευαίσθητοι» από άλλους
    Χρήση κρίσιμων ευρών ζώνης (critical bands)
    Διαφορετική «βαρύτητα» σε κάθε ζώνη
    Διαφορετική «ευαισθησία» του αυτιού σε κάθε ζώνη

## Slide 31: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα εφαρμογής:
  Συμπίεση ήχου (MP3 standard)
  Γ. Masking effect (σε χρόνο και συχνότητα)
    Ένας πιο δυνατός ήχος μπορεί να επικαλύψει ένα γειτονικό του
    Η πληροφορία του γειτονικού ήχου δε χρειάζεται να αποθηκευτεί

## Slide 32: Ηχητικά Κύματα
Παράδειγμα εφαρμογής:
  Συμπίεση ήχου (MP3 standard)
  Απλοποιημένο διάγραμμα
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

## Slide 33: Τέλος Διάλεξης