## Slide 2: Φυσική για Μηχανικούς
Μηχανική
Μαθηματικό Υπόβαθρο:
Διανύσματα
Εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου σε ένα πιλοτήριο βοηθά τον πιλότο να κρατά το αεροσκάφος υπό έλεγχο – δηλ. να ελέγχει πόσο γρήγορα ταξιδεύει και σε ποια κατεύθυνση – επιτρέποντάς του να το προσγειώσει με ασφάλεια. Ποσότητες που ορίζονται τόσο από το μέτρο τους όσο και από την κατεύθυνσή τους (όπως η ταχύτητα) λέγονται διανυσματικές ποσότητες. (Mark Wagner/Getty Images)

## Slide 3: Φυσική για Μηχανικούς
Μηχανική
Μαθηματικό Υπόβαθρο:
Διανύσματα
Εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου σε ένα πιλοτήριο βοηθά τον πιλότο να κρατά το αεροσκάφος υπό έλεγχο – δηλ. να ελέγχει πόσο γρήγορα ταξιδεύει και σε ποια κατεύθυνση – επιτρέποντάς του να το προσγειώσει με ασφάλεια. Ποσότητες που ορίζονται τόσο από το μέτρο τους όσο και από την κατεύθυνσή τους (όπως η ταχύτητα) λέγονται διανυσματικές ποσότητες. (Mark Wagner/Getty Images)

## Slide 4: Διανύσματα
Στην μελέτη της κίνησης είναι απαραίτητη η χρήση της έννοιας του διανύσματος
Διάνυσμα : προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα
  Μέτρο (συμβολιζεται με )
  Διεύθυνση
  Φορά
Καρτεσιανές συντεταγμένες
  τετμημένη
  τεταγμένη
κατεύθυνση

## Slide 5: Διανύσματα
Πολικές συντεταγμένες
Στο τρίγωνο ΟΑΒ:
όπου

## Slide 6: Διανύσματα
Πολικές συντεταγμένες
Στο τρίγωνο ΟΑΒ:
Πώς προκύπτει η γωνία ?
Από το ορθογώνιο τρίγωνο OAB
Γραφή πολικής μορφής:

## Slide 7: Διανύσματα
Πολικές συντεταγμένες
Παράδειγμα:
  Βρείτε την πολική μορφή του διανύσματος με συντεταγμένες (,) = (1,1) και ύστερα αυτού με συντεταγμένες (,) = (-1, -1).

## Slide 8: Διανύσματα
Πολικές συντεταγμένες
Η συνάρτηση εφαπτομένης δεν είναι 1-1 στο ℝ, π.χ.
Για να ορίσουμε την αντίστροφή της, πρέπει να την «περιορίσουμε» στο
Τότε
Η “είσοδος” της μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, αλλά η “έξοδός” της είναι πάντοτε μία γωνία αυστηρά μεταξύ και (ή και )

## Slide 9: Διανύσματα
Μέτρηση γωνίας
Η αντίστρ. εφαπτομένη «βγάζει γωνίες» μόνο στο
Προτιμούμε να εκφράζουμε τις γωνίες μας στο διάστημα , καθώς και η συνάρτηση αντίστροφης εφαπτομένης επιστρέφει γωνίες με αρνητικό πρόσημο.
1ο
2ο
3ο
4ο

## Slide 10: Διανύσματα
Μέτρηση γωνίας
Γωνίες στο αντί του
Πώς όμως θα «βγούμε» από το της αντίστροφης εφαπτομένης στο ?
Αρνητικό πρόσημο γωνίας μετράται με τη φορά του ρολογιού

## Slide 11: Διανύσματα
Πολικές συντεταγμένες
Διόρθωση γωνίας
Για ένα διάνυσμα με συντεταγμένες , η γωνία που θα σχηματίζει με τον άξονα x’x θα είναι
και θα ανήκει πάντα στο διάστημα .
Χρησιμοποιούμε την παρακάτω παράσταση όταν θέλουμε να υπολογίσουμε γωνίες στο χαρτί μας (υπολογίζουμε μόνο την στην αριθμομηχανή).

## Slide 12: Διανύσματα
Γωνία (σημείωση)
Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που έχουν μαθηματικές βιβλιοθήκες (όλα δηλαδή ) έχουν συνήθως δυο συναρτήσεις για τον υπολογισμό της γωνίας ενός διανύσματος:
  Την atan(), με , το λόγο δηλαδή της τεταγμένης προς την τετμημένη
  Την atan2(), που παίρνει δυο ορίσματα, τόσο την τετμημένη όσο και την τεταγμένη
Προφανώς η 2η υπολογίζει πάντα το σωστό αποτέλεσμα γιατί λαμβάνει υπ’όψη τα πρόσημα των

## Slide 13: Διανύσματα
Ιδιότητες διανυσμάτων
  Ισότητα διανυσμάτων
    Ίδιο μέτρο και κατεύθυνση
  Πρόσθεση διανυσμάτων

## Slide 14: Διανύσματα
Ιδιότητες
  Αντιμεταθετικότητα
  Προσεταιριστικότητα

## Slide 15: Διανύσματα
Αρνητικό διάνυσμα ενός διανύσματος
  Ορίζεται ως το διάνυσμα εκείνο που όταν προστεθεί στο , μας δίνει το μηδενικό διάνυσμα, δηλ.
Παράδειγμα:
  Πράξη

## Slide 16: Διανύσματα
Πολλαπλασιασμός διανύσματος με αριθμό
  Το διάνυσμα διατηρεί τη διεύθυνση, αλλά αλλάζει (πιθανώς) η φορά και το μέτρο του

## Slide 17: Διανύσματα
Η γραφική μέθοδος είναι βολική για απλά ή διαισθητικά προβλήματα ή ως πρώτο βήμα πριν κάποια άλγεβρα
Για μεγαλύτερη ακρίβεια και ευχρηστία, προτιμούμε την ανάλυση σε συνιστώσες (μια κάθετη και μια παράλληλη στον x-άξονα)

## Slide 18: Διανύσματα
Πολλές φορές εκφράζουμε σύνθετα διανύσματα με όρους μοναδιαίων διανυσμάτων
Μοναδιαία διανύσματα
  Έχουν μέτρο 1 (μονάδα)
  Περιγράφουν έναν άξονα (διεύθυνση)
  Κάθετα μεταξύ τους
    ,

## Slide 19: Διανύσματα
Το διάνυσμα σε ένα επίπεδο μπορεί να γραφεί ως
με χρήση των μοναδιαίων διανυσμάτων
Διάνυσμα θέσης
  Σημείο Α ()
  Οι συνιστώσες του είναι οι

## Slide 20: Διανύσματα
με
Πρόσθεση όλων των -συνιστωσών και όλων των -συνιστωσών
, αν χρειάζεται, όπως είδαμε σε προηγ. διαφάνεια

## Slide 21: Διανύσματα
Παράδειγμα:
  Βρείτε το άθροισμα των διανυσμάτων τόσο σε καρτεσιανή όσο και σε πολική μορφή

## Slide 22: Διανύσματα
Παράδειγμα:
  Ένα ρομπότ αεροδρομίου προχωρά 25m ΝA
  από το σημείο αφετηρίας του. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης εμποδίων του το σταματά και το «στέλνει» 40m σε διεύθυνση 60ο ΒΑ, όπου και βρίσκει το σημείο ελέγχου του (Δείτε το σχήμα).
  Βρείτε τις συνιστώσες του ρομπότ για κάθε κίνησή του.
  Ορίστε τις συνιστώσες της συνολικής μετατό- πισης του ρομπότ. Βρείτε μια έκφραση για το με όρους μοναδιαίων διανυσμάτων.
  Τι θα συνέβαινε αν το ρομπότ έπρεπε να επιστρέψει στο σημείο αφετηρίας του, μετά την επαφή του με το σημείο ελέγχου του; Ποιες συνιστώσες θα περιέγραφαν την πορεία του; Ποια θα ήταν η κατεύθυνση του ρομπότ;

## Slide 23: Διανύσματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα ρομπότ αεροδρομίου προχωρά 25m ΝA
  από το σημείο αφετηρίας του. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης εμποδίων του το σταματά και το «στέλνει» 40m σε διεύθυνση 60ο ΒΑ, όπου και βρίσκει το σημείο ελέγχου του. (Δείτε το σχήμα)
  Βρείτε τις συνιστώσες του ρομπότ για κάθε κίνησή του.

## Slide 24: Διανύσματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα ρομπότ αεροδρομίου προχωρά 25m ΝA
  από το σημείο αφετηρίας του. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης εμποδίων του το σταματά και το «στέλνει» 40m σε διεύθυνση 60ο ΒΑ, όπου και βρίσκει το σημείο ελέγχου του. (Δείτε το σχήμα)
  Βρείτε τις συνιστώσες του ρομπότ για κάθε κίνησή του.

## Slide 25: Διανύσματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα ρομπότ αεροδρομίου προχωρά 25m ΝA
  από το σημείο αφετηρίας του. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης εμποδίων του το σταματά και το «στέλνει» 40m σε διεύθυνση 60ο ΒΑ, όπου και βρίσκει το σημείο ελέγχου του. (Δείτε το σχήμα)
  Ορίστε τις συνιστώσες της συνολικής μετατό- πισης του ρομπότ. Βρείτε μια έκφραση για το με όρους μοναδιαίων διανυσμάτων.

## Slide 26: Διανύσματα
Παράδειγμα – Λύση:
  Ένα ρομπότ αεροδρομίου προχωρά 25m ΝA
  από το σημείο αφετηρίας του. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης εμποδίων του το σταματά και το «στέλνει» 40m σε διεύθυνση 60ο ΒΑ, όπου και βρίσκει το σημείο ελέγχου του. (Δείτε το σχήμα)
  Τι θα συνέβαινε αν το ρομπότ έπρεπε να επιστρέψει στο σημείο αφετηρίας του, μετά την επαφή του με το σημείο ελέγχου του; Ποιες συνιστώσες θα περιέγραφαν την πορεία του; Ποια θα ήταν η κατεύ- θυνση του ρομπότ;

## Slide 27: Διανύσματα
  Έστω δυο διανύσματα
  Το εσωτερικό τους γινόμενο είναι μια βαθμωτή ποσότητα (= αριθμός) που ορίζεται ως
  με τη μεταξύ τους γωνία
Το εσωτερικό γινόμενο σχετίζεται με τη έννοια της προβολής του ενός διανύσματος στο άλλο και μας πληροφορεί «πόσο» από το ένα διάνυσμα «δείχνει» στην ίδια κατεύθυνση με το άλλο.

## Slide 28: Διανύσματα
Αντιμεταθετικότητα
Επιμεριστικότητα
Ειδικές περιπτώσεις

## Slide 29: Διανύσματα
Μοναδιαία διανύσματα
  Ορίζουν ένα 3Δ χώρο
Εύκολα αποδεικνύεται (κάντε το! ) ότι
Για
έχουμε

## Slide 30: Διανύσματα
Παράδειγμα:
Βρείτε το εσωτερικό γινόμενο και τη γωνία μεταξύ των δυο διανυσμάτων

## Slide 31: Τέλος Διάλεξης