## Slide 1: HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών
Μαρία Παπαδοπούλη
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
O
R
E
K
W
N
T
net works
Επίπεδο Μεταφοράς

## Slide 2: Review
Revisiting
layers, encapsulation, decapsulation
& packet

## Slide 3: Ενθυλάκωση (encapsulation)
φυσικό
εφαρμογής
μεταφοράς
δικτύου
ζεύξης
@ Καθε επίπεδο:
Λαμβάνει δεδομένα από το ανώτερο επίπεδο
Προσθέτει επικεφαλίδα και δημιουργεί νέα μονάδα δεδομένων
Προωθεί την νέα μονάδα στο επόμενο επίπεδο
@ the receiver: the “reverse” process (decapsulation)
Μοντέλο επιπέδων Διαδικτύου (Στοίβα TCP/IP)
Payload (data)
Payload (data)
Payload (data)
Payload (data)
H1
H1
Μήνυμα
Τμήμα (segment)
H2
H2
H3
(IP) Datagram
frame
H1

## Slide 4: Ενθυλάκωση

## Slide 5: Brief Review on Network layer
transport segment from sending to receiving host
on sending side encapsulates segments into datagrams
on rcving side, delivers segments to transport layer
network layer protocols in every host, router
router examines header fields in all IP datagrams passing through it
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 6
source port #
dest port #
32 bits
δεδομένα εφαρμογής
(μήνυμα)
άλλα πεδία επικεφαλίδας
TCP/UDP Segment
File
Δεδομένα εφαρμογής για το 1st segment
Δεδομένα για το ν-ιοστό segment

## Slide 7: Υπενθύμιση: IP datagram format
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
IP protocol version
number
header length
(bytes)
max number
remaining hops
(decremented at
each router)
for
fragmentation/
reassembly
total datagram
length (bytes)
upper layer protocol
to deliver payload to
head.
len
type of
service
“type” of data
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
Options (if any)
E.g. timestamp,
record route
taken, specify
list of routers
to visit.
how much overhead with TCP?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead

## Slide 8: Υπενθύμιση: Ethernet Frame (πλαίσιο)
Ο αποστέλλων adapter “βάζει” το IP δεδομενόγραμμα (ή πακέτο κάποιου άλλου πρωτοκόλλου Επιπέδου Δικτύου) στο Ethernet πλαίσιο
MAC addresses of neighbors
in the link
Preamble:
7 bytes με το μοτίβο 10101010 ακολουθούμενο από ένα byte με το μοτίβο 10101011
χρησιμοποιείται για να συγχρονίζει τις τιμές του ρολογιού του παραλήπτη και του αποστολέα
Διόρθωση λαθών
Συγχρονισμός
6bytes
6bytes
46-1500bytes
4bytes
8bytes
Ο adapter “ξέρει” πότε ένα πλαίσιο τελειώνει εντοπίζοντας την απουσία ρεύματος
Οι Ethernet adapters μετράνε την τάση πριν και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης

## Slide 9: Κεφ. 3: Επίπεδο μεταφοράς
Αρχές πίσω από τις υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς:
  Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής (flow control)
  Έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς στο Internet:
  UDP: ασυνδεσιστρεφής μεταφορά
  TCP: συνδεσιστρεφής μεταφορά
  & έλεγχος συμφόρησης & ροής
Στόχος μας είναι η κατανόηση των:

## Slide 10: Υπηρεσίες και πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς
παρέχουν επικοινωνία με τη μορφή “λογικής” σύνδεσης μεταξύ των διεργασιών που δημιουργούν οι εφαρμογές που τρέχουν σε διαφορετικούς hosts
Πρωτόκολλα μεταφοράς τρέχουν σε τερματικά συστήματα
  Αποστέλλουσα πλευρά:
  Χωρίζει τα μηνύματα της εφαρμογής σε
  τμήματα (segments) και τα προωθεί στο
  επίπεδο δικτύου
  Λαμβάνουσα πλευρά:
  Επανασυναρμολογεί τα segments μηνύματα
  και τα προωθεί στο επίπεδο εφαρμογών
Πάνω από ένα πρωτόκολλα μεταφοράς
διαθέσιμα στις εφαρμογές
  Internet: TCP & UDP
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 11: Επίπεδο μεταφοράς vs. δικτύου
Επίπεδο δικτύου:
“επικοινωνία” μεταξύ hosts
Το IP πρωτόκολλο δεν εγγυάται αξιόπιστη μετάδοση των πακέτων και λήψη τους σύμφωνα με τη σειρά που στάλθηκαν , ούτε ότι δεν θα υπάρξουν λάθη σε bits των πακέτων
Επίπεδο μεταφοράς:
“λογική” επικοινωνία μεταξύ διεργασιών
  Βασίζεται και επεκτείνει τις υπηρεσίες επιπέδου δικτύου
  Ανάλογα με το πρωτόκολλο θα «προσφέρει» κάποιου είδους «εγγυήσεις»
  για τη ροή των πακέτων που στέλνονται μεταξύ δύο διεργασιών μέσω δικτύου

## Slide 12: Διαδικτυακά πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς
UDP: Αναξιόπιστη, χωρίς εγγύηση στη σειρά παράδοσης των πακέτων
  Δεν βελτιώνει τον “best-effort” χαρακτήρα του IP!!!!
TCP: Αξιόπιστη, με εγγύηση στη σειρά παράδοσης των πακέτων
  Έλεγχος συμφόρησης
  Έλεγχος ροής
  Εγκαθίδρυση σύνδεσης
Προσοχή: Το διαδίκτυο ΔΕΝ δίνει εγγυήσεις καθυστέρησης ή bandwidth
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 13: Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία (multiplexing/demultiplexing)
application
transport
network
link
physical
P1
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
P2
P3
P4
P1
host 1
host 2
host 3
= process
= socket
Μεταφέροντας τα segments που έχουν
ληφθεί στο σωστό socket
Αποπολυπλεξία στο λαμβάνοντα host:
Μαζεύοντας δεδομένα από πολλαπλά sockets, προσθέτοντας επικεφαλίδα
(που αργότερα χρησιμοποιείται για demultiplexing)
Πολυπλεξία στον αποστέλλοντα host:

## Slide 14: Πώς δουλεύει η αποπολυπλεξία (demultiplexing)
Το host λαμβάνει IP datagrams
  Κάθε datagram έχει IP διεύθυνση “πηγής”, IP διεύθυνση “προορισμού”
   Κάθε datagram “μεταφέρει” 1 segment επιπέδου μεταφοράς
  Κάθε segment έχει αριθμό θύρας (port) της πηγής και προορισμού
 Η συσκευή χρησιμοποιεί
IP διευθύνσεις & αριθμούς θυρών
για να κατευθύνει το segment
στο κατάλληλο socket
source port #
dest port #
32 bits
δεδομένα
εφαρμογής
(μήνυμα)
άλλα πεδία επικεφαλίδας
Μορφή TCP/UDP segment

## Slide 15: Aποπολυπλεξία χωρίς “σύνδεση” (connectionless demultiplexing )
Δημιουργεί sockets με αριθμούς θυρών:
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(99111);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket(99222);
 UDP socket χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω δύο πεδία:
IP διεύθυνση προορισμού, αριθμός θύρας προορισμού
Οταν ένας host λαμβάνει ένα UDP segment:
  Ελέγχει τον αριθμό θύρας προορισμού στο segment
  Κατευθύνει το UDP segment στο socket με βάση αυτό τον αριθμό θύρας
   IP datagrams με διαφορετική IP διεύθυνση πηγής ή/και αριθμό θύρας πηγής κατευθύνονται στο ίδιο socket

## Slide 16: Aποπολυπλεξία χωρίς σύνδεση (συνέχεια)
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);
Client
IP:B
P2
client
IP: A
P1
P1
P3
server
IP: C
SP: 6428
DP: 9157
SP: 9157
DP: 6428
SP: 6428
DP: 5775
SP: 5775
DP: 6428
Η θύρα πηγής (SP) παρέχει “διεύθυνση επιστροφής”

## Slide 17: Αποπολυπλεξία με σύνδεση (Connection-oriented demultiplexing )
Το TCP socket χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω 4 πεδία:
  source IP address
  source port number
  dest IP address
  dest port number
Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί και τα 4 πεδία για να προωθήσει το segment στο κατάλληλο socket
Ένας server host μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά TCP sockets ταυτόχρονα:
   κάθε socket χαρακτηρίζεται από μια μοναδική τετράδα πεδίων
Web servers έχουν διαφορετικά sockets για κάθε client που συνδέεται
  Μάλιστα οι non-persistent HTTP έχουν διαφορετικά sockets για κάθε αίτημα

## Slide 18: Αποπολυπλεξία με σύνδεση (συνέχεια)
Client
IP:B
P1
client
IP: A
P1
P2
P4
server
IP: C
SP: 9157
DP: 80
SP: 9157
DP: 80
P5
P6
P3
D-IP:C
S-IP: A
D-IP:C
S-IP: B
SP: 5775
DP: 80
D-IP:C
S-IP: B

## Slide 19: Αποπολυπλεξία με σύνδεση: Threaded Web Server
Client
IP:B
P1
client
IP: A
P1
P2
server
IP: C
SP: 9157
DP: 80
SP: 9157
DP: 80
P4
P3
D-IP:C
S-IP: A
D-IP:C
S-IP: B
SP: 5775
DP: 80
D-IP:C
S-IP: B

## Slide 20: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
Μινιμαλιστικό πρωτόκολλο μεταφοράς του Διαδικτύου
Υπηρεσία “καλύτερης δυνατής προσπάθειας” (best-effort service),
τα UDP segments μπορεί να:
   χαθούν
  παραληφθούν από την εφαρμογή με λάθος σειρά
  ασυνδεσιστρεφές:
   Δεν γίνεται χειραψία (handshaking) μεταξύ UDP sender, receiver
  Κάθε UDP segment το χειρίζεται το UDP ανεξάρτητα από τα άλλα
Τι εξυπηρετεί το UDP?
 Δεν χρειάζεται να προηγηθεί εγκατάσταση σύνδεσης (που προσθέτει καθυστέρηση)
 απλό: δεν διατηρεί “κατάσταση” στους sender, receiver
Μικρή επικεφαλίδα segment
Δεν παρέχει έλεγχο συμφόρησης: το UDP μπορεί να στείλει δεδομένα όσο γρήγορα μπορεί

## Slide 21: Περισσότερες πληροφορίες για το UDP
Συχνά χρησιμοποιείται για πολυμεσικές εφαρμογές συνεχούς ροής (streaming multimedia apps)
  Ανοχή σε απώλειες
  Ευαισθησία στο ρυθμό
Άλλες χρήσεις του UDP
  DNS
  SNMP
Αξιόπιστη μεταφορά πάνω από UDP:
Προστίθεται η αξιοπιστία στο επίπεδο εφαρμογής
   Ανάκαμψη από λάθη με βάση την εφαρμογή!
source port #
dest port #
32 bits
δεδομένα
εφαρμογής
(μήνυμα)
Μορφή UDP segment
length
checksum
μήκος, σε bytes του UDP segment, μαζί με την επικεφαλίδα

## Slide 22: Domain Name Server (DNS)
Τρέχει στο επίπεδο εφαρμογής
Η εφαρμογή DNS τρέχει σε ένα host. Όταν θέλει να στείλει ένα αίτημα-ερώτηση (query)
  Φτιάχνει ένα μήνυμα query και το “περνά” στο UDP
  Δεν γίνεται κάποιο handshake με το UDP που τρέχει στον παραλήπτη που είναι μία άλλη συσκευή στο δίκτυο
  Το UDP προσθέτει μια επικεφαλίδα στο μήνυμα και προωθεί το μήνυμα στο επίπεδο δικτύου
  To DNS στον querying host περιμένει την απάντηση στο query που έστειλε
  Εάν δεν λάβει απάντηση (γιατί είτε το query είτε η απάντηση χάθηκαν) τότε στέλνει το query σε άλλο name server ή ειδοποιεί την εφαρμογή ότι δε έχει λάβει απάντηση

## Slide 23: UDP checksum
Αποστολέας:
Χειρίζεται τα περιεχόμενα του segment ως ακολουθία ακεραίων
16-bit
checksum:
συμπλήρωμα ως προς 1 του αθροίσματος των περιεχομένων του segment
Βάζει την τιμή του checksum στο πεδίο checksum του UDP
Παραλήπτης:
Υπολογίζει το checksum του λαμβανόμενου segment
Ελέγχει εάν η υπολογισθείσα τιμή του checksum ισούται με την τιμή στο πεδίο checksum:
  NO – ανίχνευση λάθους
  YES – καμία ανίχνευση σφάλματος
Aλλά μήπως υπάρχουν λάθη παρά
όλα αυτά;
Στόχος: ανίχνευση λαθών (π.χ. ανεστραμμένα bits) στο μεταδιδόμενο segment
Αίτια λαθών: θόρυβος και παρεμβολές στη σύνδεση (δηλαδή χαμηλό SNR) ή πρόβλημα στο δρομολογητή
Αφού τα χαμηλότερα επίπεδα έχουν ανίχνευση λαθών γιατί γίνεται από το UDP?
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλες οι συνδέσεις (links) μεταξύ αποστολέα & παραλήπτη
χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ανίχνευσης λάθους

## Slide 24: Παράδειγμα Internet Checksum
 Σημείωση
  Όταν προσθέτουμε αριθμούς ένα κρατούμενο από το πιο σημαντικό bit πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα
Παράδειγμα: πρόσθεση δύο ακεραίων 16-bit
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
wraparound
sum
checksum
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 25: Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
Σημαντικό στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς και ζεύξης
 top-10 λίστα με σημαντικά θέματα δικτύου!
 Τα χαρακτηριστικά του μη αξιόπιστου καναλιού θα προσδιορίσουν την πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων

## Slide 26: Συμφόρηση (congestion)
Οι χρήστες παράγουν φόρτο κίνησης και ανταγωνίζονται για τους πόρους του δικτύου, αλλά
  δεν έχουν γνώση των πόρων του δικτύου (state of resource)
  δεν ξέρουν την ύπαρξη ο ένας του άλλου
Με αποτέλεσμα:
  Πακέτα να χάνονται (λόγω buffer overflow στους δρομολογητές)
  Μεγάλες καθυστερήσεις (αναμονή στις ουρές των buffers στους δρομολογητές)
  throughput μικρότερο από το bottleneck link (1.5Mbps για την
  παραπάνω τοπολογία)  κατάρρευση λόγω συμφόρησης
10 Mbps
100 Mbps
1.5 Mbps
bottleneck link

## Slide 27: Κατάρρευση λόγω συμφόρησης (Congestion Collapse)
Ορισμός: Αύξηση στο φόρτο δικτύου οδηγεί σε μείωση της χρήσιμης δουλειάς που γίνεται (transmission of data)
Πολλές πιθανές αιτίες
  επαναμεταδόσεις πακέτων βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη
    “κατάρρευση” λόγω συμφόρησης
    Πώς μπορεί να συμβεί αυτό με τη διατήρηση των πακέτων?
    Λύση: καλύτεροι timers και TCP έλεγχος συμφόρησης
  Μη παραδοθέντα πακέτα
    Τα πακέτα καταναλώνουν πόρους και γίνονται drop κάπου αλλού στο δίκτυο
    Λύση: έλεγχος συμφόρησης για ΌΛΗ την κίνηση

## Slide 28: Προσεγγίσεις Ελέγχου Συμφόρησης
1. End-to-end congestion control
TCP takes this approach since IP does NOT provide feedback to the end system regarding network congestion
2. Network-assisted congestion control
Οι δρομολογητές στέλνουν άμεση πληροφόρηση στον αποστολέα, για παράδειγμα με τους παρακάτω τρόπους:
  a bit indicating congestion at a link or
  an explicit control message
In ATM, the router can inform the sender explicitly of the transmission rate, this router can support on an outgoing link
Στο σημερινό Διαδίκτυο ακολουθείται η end-to-end congestion.

## Slide 29: Γενικές Προσεγγίσεις Ελέγχου Συμφόρησης
1. End-end congestion control:
  Η συσκευή του χρήστη (end system) δεν παίρνει άμεσο feedback (πληροφορία) από το δίκτυο
  Προβλέπει/συμπεραίνει την συμφόρηση από τις διάφορες μετρήσεις που κάνει η συσκευή του χρήστη (end-system) από τις καθυστερήσεις ή τις απώλειες πακέτων
  Approach taken by TCP
  Αυτό χρησιμοποιείται τώρα στο Διαδίκτυο
2. Network-assisted congestion control:
  Οι δρομολογητές πληροφορούν τη συσκευή του χρήστη (end system)
  Single bit indicating congestion (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
    Explicit rate sender should send at
     Problem: makes routers complicated

## Slide 30: Congestion Control and Avoidance
A mechanism which:
  Uses network resources efficiently
  Preserves fair network resource allocation
  Prevents or avoids collapse
  Congestion collapse is not just a theory
  Has been frequently observed in many networks

## Slide 31: TCP: Επισκόπηση (1/4) RFCs: 793, 1122, 1323,2018, 2581
Πλήρως αμφίδρομα δεδομένα:
  Ροή δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις στην ίδια “σύνδεση”
  MSS: maximum segment size
  (μέγιστο μέγεθος του segment)
“συνδεσιστρεφές”: χειραψία (ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου) αρχικοποιούν την κατάσταση του αποστολέα και του παραλήπτη, πριν την ανταλλαγή δεδομένων
Ελεγχόμενη ροή:
  Ο αποστολέας δεν θα “κατακλύσει” τον παραλήπτη
σημείο-προς-σημείο:
  Ένας αποστολέας, ένας παραλήπτη
  (σε αντίθεση με το multicasting)
αξιόπιστο, σε σειρά ροή των byte:
  Η εφαρμογή από επάνω θα “παραλάβει” τα πακέτα στη σωστή σειρά
pipelined:
  Ο TCP έλεγχος συμφόρησης & ροής θέτουν το μέγεθος παραθύρου
  Πολλά πακέτα μπορούν να έχουν σταλθεί “ταυτόχρονα” και να μην έχουν γίνει ACKed
Buffers αποστολής & παραλαβής!!!
Σημαντικά χαρακτηριστικά του TCP

## Slide 32: TCP seq. #’s and ACKs
Seq. #’s:
byte stream “number” of first byte in segment’s data
ACKs:
  seq # of next byte
  που αναμένεται από την άλλη πλευρά
  Υπάρχουν και τα cumulative ACK
Q: πώς χειρίζεται ο παραλήπτης πακέτα που έρχονται σε λανθασμένη σειρά?
  A: TCP δεν προσδιορίζει τον τρόπο.
  Το αφήνει στον προγραμματιστή που υλοποιεί τη συγκεκριμένη έκδοση

## Slide 33: TCP seq. #’s and ACKs
Seq. #’s:
byte stream “number” of first byte in segment’s data
ACKs:
  seq # of next byte
  που αναμένεται από την άλλη πλευρά
  Υπάρχουν και τα cumulative ACK
Q: πώς χειρίζεται ο παραλήπτης πακέτα που έρχονται σε λανθασμένη σειρά?
  A: TCP δεν προσδιορίζει τον τρόπο. Το αφήνει στον προγραμματιστή που υλοποιεί
  τη συγκεκριμένη έκδοση
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
time
simple telnet scenario

## Slide 34: TCP: Επισκόπηση (2/4)
Ελεγχόμενη ροή: αποστολέας δεν θα “κατακλύσει” τον παραλήπτη
LastByteSent - LastByteAcked <= min (CongWin, RcvWindow)
  ΟιTCP έλεγχοι συμφόρησης & ροής θέτουν το μέγεθος παραθύρου
  Πολλά πακέτα μπορούν να σταλθούν “ταυτόχρονα” και να μην γίνουν ACKed μέσα σε ένα χρονικό διάστημα
Buffers αποστολής & παραλαβής
Ποιά είναι η επίδραση μικρών τιμών στα CongWin & RcvWindow?
Πώς επηρεάζουν τον ρυθμό αποστολής των δεδομένων ?
Παράμετροι που πρσδιορίζονται…

## Slide 35: TCP: Επισκόπηση
Ελεγχόμενη ροή: αποστολέας δεν θα “κατακλύσει” τον παραλήπτη
Ο αποστολέας ελέγχει το παρακάτω:
LastByteSent - LastByteAcked <= min (CongWin, RcvWindow)
  ΟιTCP έλεγχοι συμφόρησης & ροής θέτουν το μέγεθος παραθύρου
  Πολλά πακέτα μπορούν να έχουν σταλθεί “ταυτόχρονα” και να μην έχουν γίνει ACKed
Η ροή αποστολής ελέγχεται από αυτές τις δύο παραμέτρους
αναλύει «δικτυακά» δεδομένα, προσπαθεί να συμπεράνει για τις δικτυακές
συνθήκες, και αποφασίζει για τις τιμές αυτών των παραμέτρων.
Ερώτηση: πώς καθορίζει την κατάσταση του δικτύου?
Προσπαθεί να τη μαντεύσει μετρώντας τις απώλειες των πακέτων
& καθυστερήσεις!!!

## Slide 36: TCP: Επισκόπηση (4/4)
  Three important concepts:
  Additive-increase, multiplicative-decrease
  Slow start
  Reaction to timeouts

## Slide 37: Δομή TCP segment
source port #
dest port #
32 bits
Δεδομένα εφαρμογής
(μεταβλητό μήκος)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Επιλογές(variable length)
URG: επείγοντa
δεδομένα
(γενικά δεν
χρησιμοποιείται)
ACK: ACK #
έγγυρο
PSH: σπρώξε data τώρα
(γενικά δεν
χρησιμοποιείται)
RST, SYN, FIN:
Εγκατάσταση σύνδεσης
(εντολές εγκατάστασης,
τερματισμού)
# bytes
που ο παραλήπτης
διατίθεται να
παραλάβει
Μέτρηση με βάση
τα bytes των
δεδομένων
(όχι τα segments!)
Internet
checksum
(όπως στο UDP)

## Slide 38: Sequence Number Space
Κάθε byte στη ροή των bytes είναι αριθμημένο
  32 bit τιμή
  Κάνει wrap around
  Η αρχική τιμή επιλέγεται τη στιγμή εκκίνησης
Το TCP διασπάει τη ροή δεδομένων σε πακέτα
Το μέγεθος πακέτου περιορίζεται από το μέγιστο μέγεθος segment (MSS)
Κάθε πακέτο έχει ένα sequence number (αριθμό σειράς)
  Προσδιορίζει που βρίσκεται στη ροή δεδομένων
packet 8
packet 9
packet 10
13450
14950
16050
17550
Το TCP βλέπει τα δεδομένα σαν μια ροή δεδομένων, σειρά από bytes
Ο αποστολέας στέλνει τα πακέτα σύμφωνα με τη σειρά αυτή
Ο παραλήπτης θα προσπαθήσει να την “ξαναδημιουργήσει”

## Slide 39: Σημαντικές έννοιες του TCP
Σημαντική παράμετρος: το Παράθυρο συμφόρησης (Congestion window)
   Δυναμική ρύθμιση του μεγέθους του κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των πακέτων της ροής (αdaptation of its size)
Υπάρχει κι άλλη μια παράμετρος που λέγεται Threshold
  Και δείχνει πότε σταματά η slow start φάση & ξεκινά η congestion avoidance φάση
Timeouts
 not receiving the ACK of a packet within a time interval
  Estimating RTT
Συμπεραίνει τις απώλειες των πακέτων (Inferring packet loss)
Slow start
Fast retransmission

## Slide 40: TCP seq. #’s and ACKs (1/2)
Seq. #’s:
«Αριθμός» ροής byte του πρώτου byte στα δεδομένα του segment
ACKs:
seq # του επόμενου byte που αναμένεται από την άλλη πλευρά
συσσωρευτικό (cumulative) ACK

## Slide 41: TCP seq. #’s and ACKs (2/2)
Q: Πώς διαχειρίζεται ο παραλήπτης segments που φτάνουν με λάθος σειρά
  A: Δεν περιγράφεται στις «προδιαγραφές» TCP – επιλέγεται κατά βούληση σε κάθε υλοποίηση
  Ο παραλήπτης έχει τις παρακάτω δύο γενικές επιλογές:
  αμέσως “πετά” τα segments που έφτασαν με λάθος σειρά, ή
  “κρατά” τα segments που ήρθαν με λάθος σειρά και περιμένει τα λάβει πακέτα με τα bytes που “χάθηκαν/δεν έφτασαν” ώστε να καλύψει τα κενά

## Slide 42: TCP σύνδεση: χειραψία σε 3 βήματα
Βήμα 1: ο client host στέλνει τοTCP SYN segment στον server
  Προσδιορίζει τον αρχικό αριθμό σειράς (seq #)
  Δεν περιέχει δεδομένα
Βήμα 2: ο server host λαμβάνει το SYN, απαντάει με SYNACK segment
  Ο server δεσμεύει buffers !
  Προσδιορίζει τον αρχικό αριθμό σειράς
Βήμα 3: ο client λαμβάνει SYNACK, απαντάει με ACK segment, που μπορεί να περιέχει και δεδομένα

## Slide 43: Εγκαθίδρυση σύνδεσης: χειραψία σε 3 βήματα
Κάθε πλευρά ειδοποιεί την άλλη για τον αρχικό αριθμό σειράς (seq #) που θα χρησιμοποιήσει για την αποστολή
  Γιατί να μην επιλέξουμε απλά το 0;
    Πρέπει να αποφύγει την επικάλυψη με προηγούμενο πακέτο
    Θέματα ασφάλειας
Κάθε πλευρά επιβεβαιώνει τον αριθμό σειράς της άλλης
  SYN-ACK: αριθμός σειράς επιβεβαίωσης + 1
Μπορεί να συνδυάσει το δεύτερο SYN με το πρώτο ACK
SYN: SeqC
ACK: SeqC+1
SYN: SeqS
ACK: SeqS+1
Client
Server

## Slide 44: Διαχείριση TCP σύνδεσης
Υπενθύμιση:
Οι TCP sender & receiver εγκαθιδρύουν σύνδεση πριν ανταλλάξουν segments δεδομένων
αρχικοποίηση μεταβλητών τουTCP :
  seq. #s
  Buffers & πληροφορίες ελέγχου ροής (e.g. RcvWindow)
client: ξεκινάει τη σύνδεση
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
server: αποδέχεται επικοινωνία από τον client
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Βήμα 1: ο client host στέλνει τοTCP SYN segment στον server
  Προσδιορίζει τον αρχικό αριθμό σειράς (seq #)
  καθόλου δεδομένα
Βήμα 2: ο server host λαμβάνει το SYN, απαντάει με SYNACK segment
  Ο server δεσμέυει buffers
  Προσδιορίζει τον αρχικό αριθμό σειράς
Βήμα 3: ο client λαμβάνει SYNACK, απαντάει με ACK segment, που μπορεί να περιέχει και δεδομένα

## Slide 45: Διαχείριση TCP σύνδεσης (συνέχεια)
Κλείσιμο μίας σύνδεσης:
Ο client κλείνει το socket: clientSocket.close();
Βήμα 1: το τερματικό σύστημα του client στέλνει TCP FIN segment ελέγχου στον server
Βήμα 2: το τερματικό σύστημα του server λαμβάνει το FIN, απαντάει με ACK. Κλείνει την σύνδεση, στέλνει FIN
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
close
close
closed
timed wait

## Slide 46: Διαχείριση TCP σύνδεσης (συνέχεια)
Βήμα 3: ο client λαμβάνει το FIN, απαντάει με ACK
  Μπαίνει σε χρονισμένη αναμονή - θα απαντήσει με ACK στα FINs που λαμβάνει
Βήμα 4: ο server, λαμβάνει το ACK.
Η σύνδεση έκλεισε.
Σημείωση: με μικρές μετατροπές, μπορεί να γίνει διαχείριση ταυτόχρονων FINs.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
closing
closing
closed
timed wait
closed

## Slide 47: Διαχείριση TCP σύνδεσης(συνέχεια)
Κύκλος ζωής
TCP client
Κύκλος ζωής
TCP server

## Slide 48: Παράδειγμα εγκαθίδρυσης TCP σύνδεσης
Client SYN
  SeqC: Seq. #4019802004, window 65535, max. seg. 1260
Server SYN-ACK+SYN
  λαμβάνει: #4019802005 (= SeqC+1)
  SeqS: Seq. #3428951569, window 5840, max. seg. 1460
Client SYN-ACK
  λαμβάνει: #3428951570 (= SeqS+1)
09:23:33.042318 IP 128.2.222.198.3123 > 192.216.219.96.80: S
4019802004:4019802004(0) win 65535 <mss 1260,nop,nop,sackOK> (DF)
09:23:33.118329 IP 192.216.219.96.80 > 128.2.222.198.3123: S
3428951569:3428951569(0) ack 4019802005 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
09:23:33.118405 IP 128.2.222.198.3123 > 192.216.219.96.80: . ack
3428951570 win 65535 (DF)

## Slide 49: Διάγραμμα κατάστασηςTCP: εγκαθίδρυσης σύνδεσης
CLOSED
SYN
SENT
SYN
RCVD
ESTAB
LISTEN
active OPEN
create TCB
Snd SYN
create TCB
passive OPEN
delete TCB
CLOSE
delete TCB
CLOSE
snd SYN
SEND
snd SYN ACK
rcv SYN
Send FIN
CLOSE
rcv ACK of SYN
Snd ACK
Rcv SYN, ACK
rcv SYN
snd ACK
Client
Server

## Slide 50: Κλείσιμο σύνδεσης
Οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να ξεκινήσει το κλείσιμο της σύνδεσης
  Στέλνει FIN
  “Δε θα στείλω άλλα δεδομένα”
Η άλλη πλευρά μπορεί να συνεχίσει να στέλνει δεδομένα
  «Ημι-ανοιχτή» σύνδεση
  Πρέπει να συνεχίσει να επιβεβαιώνει
Επιβεβαίωση του FIN
  Επιβεβαίωση με sequence number + 1
A
B
FIN, SeqA
ACK, SeqA+1
ACK
Data
ACK, SeqB+1
FIN, SeqB

## Slide 51: Παράδειγμα κλεισίματος TCP σύνδεσης
Session
  Echo client on 128.2.222.198, server on 128.2.210.194
Client FIN
  SeqC: 1489294581
Server ACK + FIN
  Ack: 1489294582 (= SeqC+1)
  SeqS: 1909787689
Client ACK
  Ack: 1909787690 (= SeqS+1)
09:54:17.585396 IP 128.2.222.198.4474 > 128.2.210.194.6616: F
1489294581:1489294581(0) ack 1909787689 win 65434 (DF)
09:54:17.585732 IP 128.2.210.194.6616 > 128.2.222.198.4474: F
1909787689:1909787689(0) ack 1489294582 win 5840 (DF)
09:54:17.585764 IP 128.2.222.198.4474 > 128.2.210.194.6616: . ack
1909787690 win 65434 (DF)

## Slide 52: Διάγραμμα κατάστασης:Κλείσιμο σύνδεσης
CLOSING
CLOSE
WAIT
FIN
WAIT-1
ESTAB
TIME WAIT
snd FIN
CLOSE
send FIN
CLOSE
rcv ACK of FIN
LAST-ACK
CLOSED
FIN WAIT-2
snd ACK
rcv FIN
delete TCB
Timeout=2msl
send FIN
CLOSE
send ACK
rcv FIN
snd ACK
rcv FIN
rcv ACK of FIN
snd ACK
rcv FIN+ACK
ACK
Active Close
Passive Close

## Slide 53: TCP Timeout
Μηχανισμός που καθορίζει πόσο να περιμένει ο αποστολέας μέχρι να ξαναστείλει το πακέτο
Ο timer (εάν ήδη δεν “τρέχει” για κάποιο άλλο segment) ξεκινά όταν το segment “παραδίδεται” στο IP επίπεδο
Όταν ο timer λήξει, το segment ξαναστέλνεται και το TCP ξεκινά ξανά τον timer
 Το TCP του sender διατηρεί πληροφορία για το παλιότερο unacknowledged byte

## Slide 54: Sliding window of TCP
Το TCP είναι ένα πρωτόκολλο κυλιόμενου παραθύρου (sliding window
Αποστολέας:
Για μέγεθος παραθύρου n, μπορεί να στείλει έως και n bytes χωρίς να λάβει επιβεβαίωση
  Όταν τα δεδομένα επιβεβαιωθούν τότε το παράθυρο μετακινείται προς τα μπρος
Παραλήπτης:
Στο κάθε πακέτο “σημειώνεται” το μέγεθος παραθύρου, δηλαδή ο αριθμός των bytes για τα οποία έχει χώρο o παραλήπτης

## Slide 55: Έλεγχος ροής με παράθυρο Aποστέλλουσα πλευρά
Στάλθηκαν
αλλά δεν
επιβεβαιώθηκαν
Δεν στάλθηκαν
ακόμα
window
Επόμενα για αποστολή
Στάλθηκαν και
επιβεβαιώθηκαν

## Slide 56: Μηχανισμός γρήγορης επαναποστολής
 To TCP χρησιμοποιεί τα sequence numbers για να βρει ποια πακέτα έχουν χαθεί
Η παραλαβή 3 ομοίων ACKs για ένα συγκεκριμένο segment παίζει το ρόλο ενός “έμμεσου” NACK (negative ACK – αρνητικής επιβεβαίωσης) για το segment που ακολουθεί, προκαλώντας την επαναποστολή του segment πριν γίνει timeout

## Slide 57: Έλεγχος ροής με παράθυρο: αποστέλουσσα πλευρά
επιβεβαιωμένα
σταλμένα
πρόκειται
να σταλούν
εκτός παραθύρου
Source Port
Dest. Port
Sequence Number
Acknowledgment
HL/Flags
Window
D. Checksum
Urgent Pointer
Options…
Source Port
Dest. Port
Sequence Number
Acknowledgment
HL/Flags
Window
D. Checksum
Urgent Pointer
Options...
Packet Sent
Packet Received
App write

## Slide 58: Έλεγχος ροής με παράθυρο λαμβάνουσα πλευρά
Επιβεβαιωμένα αλλά
δεν έχουν παραδοθεί
ακόμα
Δεν έχουν
επιβεβαιωθεί
ακόμα
Buffer παραλήπτη
window
New
Τι πρέπει να κάνει ο παραλήπτης;

## Slide 59: TCP Round Trip Time και Timeout
Q: πώς να θέσουμε την τιμή του TCP timeout?
Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το round-trip-time (RTT)
   ναι, αλλά το RTT ποικίλλει!
Αν είναι πολύ μικρό …  πρόωρο timeout, που δημιουργεί
   επαναποστολές που δεν είναι απαραίτητες!
Πολύ μεγάλο?  αργή και μικρή αντίδραση στην απώλεια segment !!!
Q: πώς να υπολογίσουμε το RTT?
SampleRTT: ο χρόνος που μετρήθηκε από την αποστολή του segment ως την παραλαβή του ACK
  Αγνοεί segments που έχουν φτάσει με επαναποστολές
SampleRTT θα ποικίλλει, θέλουμε “ομαλότερο” το υπολογισμένο RTT
  Βρίσκουμε το μέσο όρο από τις πρόσφατες μετρήσεις
  όχι μόνο το τωρινό SampleRTT

## Slide 60: TCP Round Trip Time και Timeout
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
Μ.Ο. με εκθετικά βάρη (exponential weighted moving average)
Η επίδραση των παλαιότερων δειγμάτων φθίνει εκθετικά
Τυπική τιμή:  = 0.125

## Slide 61: TCP Round Trip Time και Timeout
Θέτοντας το timeout
EstimtedRTT συν “περιθώριο ασφαλείας”
  Μεγάλη μεταβλητότητα στο EstimatedRTT -> μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας
Πρώτα υπολογίζεται η τυπική απόκλιση του SampleRTT από το EstimatedRTT:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 * DevRTT
DevRTT = ( 1 -  )* DevRTT +
 * | SampleRTT – EstimatedRTT |
(τυπικά,  = 0.25)
Μετά η τιμή του χρονικού διαστήματος τίθεται σε:

## Slide 62: TCP reliable data transfer
TCP creates service on top of IP’s unreliable service
pipelined segments (e.g., sending several segments, back-to-back)
cumulative acks
TCP uses single retransmission timer
retransmissions are triggered by:
  timeout events
  duplicate acks

## Slide 63: TCP sender events:
data received from application:
Create segment with seq #
seq # is byte-stream number of first data byte in segment
start timer if not already running
(think of timer as for oldest unacked segment)
expiration interval: TimeOutInterval

## Slide 64: TCP sender events:
timeout:
retransmit segment that caused timeout
restart timer
ACK packet received:
If acknowledges previously unacked segments
  update what is known to be acked
  start timer if there are outstanding segments

## Slide 65: TCP sender («βασικός αλγόριθμος»)
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (forever) {
switch(event)
event: data received from application above
create TCP segment with sequence number NextSeqNum
if (timer currently not running)
start timer
pass segment to IP
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
event: timer timeout
retransmit not-yet-acknowledged segment with
smallest sequence number
start timer
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
} /* end of loop forever */
Comment:
SendBase-1:τελευταίο
byte για το οποίο
επιβεβαιώθηκε
συσσωρευτικά η λήψη του
NextSeqNum-1:
το τελευταίο
Byte που μεταδόθηκε
συσωρευτικά

## Slide 66: TCP Round Trip Time and Timeout
Q: how to set TCP timeout value?
longer than RTT
   but RTT varies!
too short: premature timeout
   unnecessary retransmissions
too long: slow reaction to segment loss
Q: how to estimate RTT?
SampleRTT: μέτρησε τον χρόνο από την μετάδοση του segment μέχρι τη λήψη του ACK
  Αγνόησε τις επαναμεταδόσεις
SampleRTT will vary, want estimated RTT “smoother”
  average several recent measurements, not just current SampleRTT

## Slide 67: TCP Round Trip Time and Timeout
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
Exponential weighted moving average
influence of past sample decreases exponentially fast
typical value:  = 0.125

## Slide 68: Example RTT estimation:

## Slide 69: TCP: retransmission scenarios
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
premature timeout
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
lost ACK scenario
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100

## Slide 70: TCP retransmission scenarios (more)
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
Cumulative ACK scenario
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 71: TCP congestion control: control of sending rate
 Sender:
Reduces the sending rate via reducing the congestion window, when a loss event occurs
Increase the sending rate, when congestion is reduced
But how much should a sender reduce its congestion window ?
LastByteSent- LastByteAcked ≤ min {Congestion Window, Receive Window}
flow control
timeout or 3 DUP ACKs
congestion
Observation: Large Congestion Windows → Large Number of non-ACKed packets trx → Large Sending Rate

## Slide 72: Κεντρικά χαρακτηριστικά του ελέγχου συμφόρησης του TCP (congestion control)
Γραμμική αύξηση, πολλαπλασιαστική μείωση (additive increase, multiplicative decrease):
Increase transmission rate (window size), probing for usable bandwidth, until loss occurs
  additive increase: increase Congestion Window by 1 MSS every RTT, until loss detected
  multiplicative decrease: cut Congestion Window in half after loss
Slow start
Reaction to timeout events
time

## Slide 73: TCP congestion control: additive increase, multiplicative decrease (AIMD)
Approach: increase transmission rate (window size), probing for usable bandwidth until loss occurs
   additive increase: increase Congestion Window by 1 MSS every RTT until loss detected
  multiplicative decrease: cut Congestion Window in half after loss
time
congestion window size
Saw tooth
behavior: probing for bandwidth
Using the additive increase
It probes the network to
Check if the congestion has
Been alleviated
congestion avoidance

## Slide 74
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments
Host A
Host B
Additive Increase
Exponential Increase
How fast the window size of the sender increases affects the TCP sending rate
Source
Destination

## Slide 75: Αποφυγή συμφόρησης (Congestion Avoidance)
Η γραμμική αύξηση του παραθύρου τουTCP congestion control λέγεται φάση αποφυγής συμφόρησης
Source
Destination
Add one packet
each RTT
Source
Destination
Add one packet
each RTT

## Slide 76: TCP Congestion Control – key ideas
sender limits transmission:
LastByteSent-LastByteAcked
 CongWin
(για απλότητα ας «αγνοήσουμε» προς στιγμή τον έλεγχο ροής)
Roughly:
Congestion Window is dynamic, function of perceived network congestion
How does sender perceive congestion?
loss event = timeout or 3 duplicate acks
TCP sender reduces rate (Congestion Window) after loss event
three mechanisms:
  AIMD
  slow start
  conservative after timeout events
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec
Observation: Large Congestion Windows → Large Sending Rates
in the slides, sometimes we talk about increase/decrease of the rate and
other times about increase/decrease of CongWindow

## Slide 77: TCP Slow Start (1/3)
Όταν ξεκινά η σύνδεση το CongestionWindow είναι 1 MSS
επειδή το congestion window είναι πολύ μικρό λέγεται “slow start”
  Example: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
  initial rate = 20 kbps
note: Ωστόσο το διαθέσιμο bandwidth μπορεί να είναι >>MSS/RTT
Γι αυτό το λόγο αυξάνουμε γρήγορα το ρυθμό μετάδοσης
Δηλαδή τον αυξάνουμε εκθετικά
Μέχρι όμως την πρώτη απώλεια πακέτου
The increase (CongestionWindow++) takes place at the reception of
1 ACK …
 why the rate increases exponentially fast?

## Slide 78: Example of TCP Slow start (2/3)
TCP sends the first segment and waits for the ACK
If this segment is acked before a loss event,
  the TCP sender increases the congestion window by 1 MSS, and
  sends out two maximum-sized segments.
If these segments are acked before loss events,
the sender increase the congestion window by 1 MSS for each of the ACK segments,
(giving a congestion window of 4 MSSS), and
sends out 4 maximum sized segments.
The value of CongWindow effectively doubles every RTT during the slow-start phase.

## Slide 79: TCP Slow Start (3/3)
When connection begins, increase rate exponentially until first loss event:
  double CongWin every RTT
  done by incrementing CongWin for every ACK received
Summary: initial rate is slow but ramps up exponentially fast
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 80: Fast Retransmit
time-out period often relatively long:
  long delay before resending lost packet
detect lost segments via duplicate ACKs
  sender often sends many segments back-to-back
  if segment is lost, there will likely be many duplicate ACKs
 if sender receives 3 ACKs for the same data, it supposes that segment after ACKed data was lost:
  fast retransmit: resend segment before timer expires
  TCP Reno supports Fast Retransmit while TCP Tahoe does not.

## Slide 81: Προσοχή: διαφορετικές περιπτώσεις απώλειας πακέτου
 Διαφορετική αντίδραση αν έχουμε timeout και διαφορετική αν έχουμε 3 DUPACKs !!!!
3 dup ACKs (duplicate acknowledgements) δείχνουν μια πιο ήπια κατάσταση συμφόρησης από ότι η περίπτωση του timeout
Γιατί στην πρώτη περίπτωση καταφέρνει ο παραλήπτης και λαμβάνει κάποια segments
timeout indicates a more alarming congestion scenario
Δικαιολόγηση:

## Slide 82: Refinement: inferring loss
Μετά από τη λήψη 3 dup ACKs:
  Congestion window (cwnd) is cut in half
  Και μετά αυξάνεται γραμμικά
Αλλά μετά από timeout:
  Το congestion window (cwnd) γίνεται 1 MSS
  Αυξάνει εκθετικά μέχρι ένα threshold (που είναι ίσο με το μισό όσο ήταν πριν το timeout), και μετά αυξάνει γραμμικά
3 dup ACKs indicates network capable of delivering some segments
timeout indicates a “more alarming” congestion scenario
Philosophy:

## Slide 83: Reaction to Congestion Events
 Distinguish the approach based on the type of event: timeout or 3-DUP-ACKs
In the case of 3-DUP-ACKs:
  Congestion window / 2 and then increase linearly
In the case of timeout:
   The sender enters the slow-start phase!!!
  Congestion window = 1MSS
  exponential increase until the congestion window reaches half the value it had before the timeout, and then
  continue with linear increase (as in the case of 3-DUP-ACK)

## Slide 84: TCP Congestion Control
When CongWin <= Threshold:
sender in slow-start phase, congest. window grows exponentially
When CongWin > Threshold:
sender in congestion-avoidance phase, congest. window grows linearly
When triple duplicate ACK occurs:
  Threshold=CongWin/2
  CongWin=Threshold
When timeout occurs:
  Threshold=CongWin/2
  CongWin= 1 MSS
Threshold: determines the window size at which the
slow start will end and the congestion avoidance will begin
Slow start phase
Congestion Avoidance phase

## Slide 85: TCP CongestionControl: details
sender limits transmission:
LastByteSent-LastByteAcked  cnwd
roughly,
cwnd is dynamic, function of perceived network congestion
How does sender perceive congestion?
loss event = timeout or 3 duplicate acks
TCP sender reduces rate (cwnd) after loss event
three mechanisms:
  AIMD
  slow start
  conservative after timeout events
rate =
cwnd
RTT
Bytes/sec

## Slide 86
Host A
timeout
Host B
time
X
resend 2nd segment
Resending a segment after triple duplicate ACK

## Slide 87: Fast retransmit algorithm:
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
else {
increment count of dup ACKs received for y
if (count of dup ACKs received for y = 3) {
resend segment with sequence number y
}
a duplicate ACK for
already ACKed segment
fast retransmit

## Slide 88: Chapter 3 outline
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 89: TCP Flow Control
TCP is a sliding window protocol
  For window size n, can send up to n bytes without receiving an acknowledgement
  When the data is acknowledged then the window slides forward
Each packet advertises a window size
  Indicates number of bytes the receiver has space for
Original TCP always sent entire window
  Congestion control now limits this

## Slide 90: Window Flow Control: Send Side
Sent but not acked
Not yet sent
window
Next to be sent
Sent and acked

## Slide 91: Window Flow Control: Receive Side
Acked but not
delivered to user
Not yet
acked
Receive buffer
window
New
What should receiver do?

## Slide 92: TCP Flow Control
Receive side of TCP connection has a receive buffer:
speed-matching service: matching the send rate to the receiving app’s drain rate
app process may be slow at reading from buffer
sender won’t overflow
receiver’s buffer by
transmitting too much,
too fast
flow control

## Slide 93: TCP Flow control: how it works
suppose TCP receiver discards out-of-order segments)
spare room in buffer
RcvWindow = RcvBuffer - [LastByteRcvd - LastByteRead]
receiver advertises spare room by including value of RcvWindow in segments
sender limits unACKed data to RcvWindow
  guarantees receive buffer doesn’t overflow

## Slide 94: TCP congestion control: summary
 Sender:
Reduces the sending rate via reducing the congestion window, when a loss event occurs
Increase the sending rate, when congestion is reduced
But how much should a sender reduce its congestion window ?
LastByteSent- LastByteAcked ≤ min {Congestion Window, Receive Window}
flow control
timeout or 3 DUP ACKs
congestion
Observation: Large Congestion Windows → Large Number of non-ACKed packets trx → Large Sending Rate