## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 22η
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα φίλτρων που υλοποιούνται ως IIR φίλτρα διακριτού χρόνου
  Βασιζόμαστε ιδιαίτερα στις γνώσεις μας από το συνεχή χρόνο
Αντιθέτως, για τα FIR φίλτρα βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στο διακριτό χρόνο!
Αυτό σημαίνει ότι στη σχεδίαση FIR φίλτρων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κατάλληλη απόκριση σε συχνότητα κατευθείαν στο διακριτό χρόνο
Η πιο απλή μέθοδος σχεδίασης ονομάζεται η μέθοδος του παραθύρου
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις σχέσεις
για μια ιδανική κρουστική απόκριση
Τα ιδανικά φίλτρα ξέρετε ότι έχουν άπειρης διάρκειας κρουστική απόκριση και είναι και μη αιτιατά!
Μπορούμε να πάρουμε μια καλή προσέγγισή τους «κόβοντας» σε μικρότερο τμήμα την ιδανική κρουστική απόκριση
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Το νέο σύστημα θα έχει κρουστική απόκριση
Δηλ. έχουμε κρατήσει δείγματα από την ιδανική κρουστική απόκριση
Το παραπάνω μπορεί να ιδωθεί ως ο πολλαπλασιασμός της ιδανικής κρουστικής απόκρισης με ένα τετραγωνικό παλμό («παράθυρο») διάρκειας , δηλ.
με
Στο χώρο του Fourier το γινόμενο γίνεται συνέλιξη:
Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχ. Fourier του ιδανικού φίλτρου συνελίσσεται  στη συχνότητα (περιοδικά) με το μετασχ. Fourier του παραθύρου
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD
Ένα μικρό σε διάρκεια τετραγωνικό παράθυρο στο χρόνο θα έχει μετασχ. Fourier όπως στο Σχήμα (μπλε καμπύλη)
Ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια τετραγωνικό παράθυρο στο χρόνο θα έχει μετασχ. Fourier όπως στο Σχήμα (μπλε καμπύλη)

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ιδανικά, αν τότε ο μετ. Fourier του θα ήταν
Θα θέλαμε λοιπόν το επιλεχθέν παράθυρο να πλησιάζει όσο γίνεται το ιδανικό
Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετασχ. Fourier του θα πλησιάζει όλο και πιο πολύ στη συνάρτηση Δέλτα
Άρα θέλουμε ένα παράθυρο όσο το δυνατόν μικρότερο σε διάρκεια στο χρόνο για να μην έχουμε πολλές πράξεις κατά την υλοποίηση…
… και ταυτόχρονα να έχει όσο γίνεται στενότερο φάσμα, δηλ. να έχει συγκεντρωμένο όλο το φασματικό περιεχόμενο γύρω από μια συχνότητα
  Γιατί αυτό? Ώστε η συνέλιξη στο πεδίο της συχνότητας να αναπαράγει όσο γίνεται πιστότερα την επιθυμητή απόκριση συχνότητας
Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι αντικρουόμενες προδιαγραφές! 
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ας δούμε λίγο το τετραγωνικό παράθυρο
Γνωρίζουμε ότι
Φάσμα πλάτους
© Καφεντζής Γιώργος, PhD
Δω
Κεντρικός λοβός
Εύρος
Πλευρικοί λοβοί

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Δω
Κεντρικός λοβός
Εύρος
Πλευρικοί λοβοί
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Όταν το Μ αυξάνει, το «ύψος» του κεντρικού λοβού μεγαλώνει και το εύρος του μικραίνει
Οι πλευρικοί λοβοί έχουν «ύψος» που δεν εξαρτάται ουσιαστικά από το Μ αλλά από το σχήμα του παραθύρου
Όμως το εμβαδό κάτω από τους λοβούς παραμένει σταθερό με την αύξηση του Μ!
Η συνέλιξη θα παράγει ισχυρές ταλαντώσεις κάθε φορά που οι πλευρικοί λοβοί περνούν από την ασυνέχεια του !
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Δω
Κεντρικός λοβός
Εύρος
Πλευρικοί λοβοί
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Αν όμως χρησιμοποιήσουμε κάποιο παράθυρο που δεν είναι τόσο «απότομο» στα άκρα του όπως το τετραγωνικό, τότε μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα φαινόμενα
  Οι ασυνέχειες του τετραγωνικού παραθύρου χρειάζονται υψηλές συχνότητες για να «συντεθούν»
Τέτοια παράθυρα «σβήνουν» σταδιακά προς το μηδέν στα άκρα τους στο χρόνο (περιορίζουν την ασυνέχεια)
Κόστος? «Φαρδύτερος» κεντρικός λοβός «μακρύτερη» μετάβαση γύρω από την ασυνέχεια του ιδανικού φίλτρου
Κέρδος? Χαμηλότεροι πλευρικοί λοβοί μικρότερες ταλαντώσεις γύρω απ’ την ασυνέχεια
Ας δούμε μερικά τέτοια γνωστά παράθυρα…
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τετραγωνικό
Τριγωνικό (Bartlett)
Hanning
Hamming
Blackman
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τετραγωνικό παράθυρο
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Τριγωνικό (Bartlett) παράθυρο
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Hanning
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Hamming
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Blackman
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ιδιότητες Παραθύρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD
Τύπος Παραθύρου | Σχετικό πλάτος πλευρικών λοβών | Εύρος κεντρικού λοβού (προσέγγιση)
Τετραγωνικό | -13 dB | 
Τριγωνικό (Bartlett) | -25 dB | 
Hanning | -31 dB | 
Hamming | -41 dB | 
Blackman | -57 dB | 
Τύπος Παραθύρου | Σχετικό πλάτος πλευρικών λοβών | Εύρος κεντρικού λοβού (προσέγγιση)
Τετραγωνικό | -13 dB | 
Τριγωνικό (Bartlett) | -25 dB | 
Hanning | -31 dB | 
Hamming | -41 dB | 
Blackman | -57 dB | 

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Μιλήσαμε πολύ για τα συστήματα γραμμικής φάσης
Όλα τα προηγούμενα παράθυρα ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση
Προσέξτε ότι σε όλα ισχύει
Έστω ότι η επιθυμητή κρουστική απόκριση είναι γραμμικής φάσης, δηλ.
Στο χώρο του Fourier
Αν το παράθυρο είναι συμμετρικό (αντίστοιχα για αντισυμμετρικό), τότε
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα trade-off μεταξύ εύρους κεντρικού λοβού και περιοχής πλευρικών λοβών
Το trade-off αυτό μπορεί να ποσοτικοποιηθεί αναζητώντας το παράθυρο που είναι “βέλτιστα” συγκεντρωμένο γύρω από τη συχνότητα
Ο Kaiser βρήκε μια σχεδόν βέλτιστη λύση που υλοποιείται από μια γνωστή και εύκολη στην υλοποίηση συνάρτηση
  Την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel , μηδενικής τάξης και 1ου είδους
Παράθυρο Kaiser:
με την περίφημη συνάρτηση Bessel που αναφέρθηκε
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Παράθυρο Kaiser:
Δυο παράμετροι: μήκος σήματος παραθύρου , παράμετρος σχήματος
«Παίζοντας» με τις τιμές των παραμέτρων μπορούμε να ελέγξουμε το εύρος του λοβού και το πλάτος των πλευρικών λοβών
Ας δούμε μερικές τιμές του παραθύρου
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ο Kaiser έκανε εκτενή πειράματα και κατέληξε σε κλειστούς τύπους που επιτρέπουν στο σχεδιαστή να προβλέψει τις τιμές των που απαιτούνται για συγκεκριμένες προδιαγραφές ενός φίλτρου επιλογής συχνοτήτων
Έστω η προδιαγραφή του παρακάτω χαμηλοπερατού φίλτρου (δεδομένη)
Τότε η ορίζεται ως η μέγιστη συχνότητα που ικανοποιεί:
Τότε η ορίζεται ως η μικρότερη συχνότητα που ικανοποιεί:
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Το εύρος ζώνης μετάβασης είναι
Αν , τότε ο Kaiser βρήκε την τιμή του για δεδομένες τιμές του
Η τιμή του πρέπει να είναι τότε
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Ας δούμε ένα πλήρες παράδειγμα σχεδίασης lowpass φίλτρου γραμμικής φάσης με συχνότητα αποκοπής με παράθυρο Kaiser
Βήμα 1: Ορίζουμε τις προδιαγραφές
Βήμα 2: Βρίσκουμε τη συχνότητα αποκοπής
Βήμα 3: ,
Βήμα 4:
Βήμα 5: Η τιμή του πρέπει να είναι τότε
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
Βήμα 6: Υπολογίζουμε την κρουστική απόκριση του φίλτρου μας, πολλαπλασιάζοντας το παράθυρο με την κρουστική απόκριση ενός ιδανικού φίλτρου γραμμικής φάσης
Μπορείτε να δείξετε ότι το ιδανικό φίλτρο γραμμικής φάσης της μορφής
έχει κρουστική απόκριση
Άρα
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 24: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD
…
…

## Slide 25: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 26: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 27: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 28: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 29: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 30: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 31: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδίαση FIR Ψηφιακών Φίλτρων
© Καφεντζής Γιώργος, PhD

## Slide 32: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
© Καφεντζής Γιώργος, PhD