## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 7η
Ο Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Προς το Μετασχηματισμό Fourier Διακριτού Χρόνου…
  Είδαμε με λεπτομέρεια πως επηρεάζει ένα ΓΧΑ σύστημα ένα μιγαδικό εκθετικό σήμα (ή ένα ημίτονο) συχνότητας που εμφανίζεται στην είσοδό του
    Το πλάτος της εισόδου πολλαπλασιάζεται με μια σταθερά
    Στη φάση της εισόδου προστίθεται μια σταθερά
  Όμως τα περισσότερα σήματα που μας ενδιαφέρουν δεν έχουν τη μορφή ενός μιγαδικού εκθετικού (ή ημιτονοειδούς) σήματος
  Η ανάλυση που κάναμε θα μας ήταν πολύ χρήσιμη αν μπορούσαμε να εκφράσουμε ένα οποιοδήποτε σήμα ως συνάρτηση κάποιων μιγαδικών εκθετικών σημάτων που το καθένα θα έχει κάποια συγκεκριμένη συχνότητα
    Τότε θα γνωρίζαμε πως επηρεάζεται κάθε συχνότητα από το ΓΧΑ σύστημα
  Αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό!! 
  Το μαθηματικό εργαλείο που μας δίνει αυτήν την πληροφορία ονομάζεται – έκπληξη!  – Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (discrete time Fourier Transform – DTFT)

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Μια πιο εύλογη εξαγωγή του DTFT προέρχεται από τις Σειρές Fourier διακριτού χρόνου, ευθέως ανάλογα με την εξαγωγή του Μετασχηματισμού Fourier συνεχούς χρόνου από τις Σειρές Fourier συνεχούς χρόνου
  Θα παραλείψουμε εδώ αυτήν την παρουσίαση και θα δώσουμε απευθείας τον ορισμό
  Ο DTFT ενός σήματος ορίζεται ως
  και ο αντίστροφός του ως

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Κατ’ αρχάς είναι εμφανές ότι ο DTFT είναι μια μιγαδική, εν γένει, συνάρτηση του :
  με
  και
Φάσμα Πλάτους
(Magnitude Spectrum)
Φάσμα Φάσης
(Phase Spectrum)

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι εκφράζει ο DTFT και τι ο αντίστροφός του
  Θα σας βοηθήσει αν θυμηθείτε τον αντίστοιχο μετασχηματισμό συνεχούς χρόνου

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Αν το σήμα που αναλύεται είναι πραγματικό, τότε μπορεί να δείξει κανείς εύκολα ότι
  Η παραπάνω ιδιότητα συνεπάγεται ότι
  Τότε μπορούμε να δείξουμε (Άσκηση ) ότι
  Πράγματι λοιπόν ο DTFT περιέχει πληροφορία πλάτους και φάσης με την οποία μπορούμε να συνθέσουμε ένα σήμα ως συνεχές άθροισμα (ολοκλήρωμα) ημιτόνων κάθε συχνότητας στο διάστημα [0, π] !!!
Άρτιο Φάσμα Πλάτους
Περιττό Φάσμα Φάσης

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου - Ύπαρξη
  Για να υπάρχει ο DTFT αρκεί
  Η συνθήκη αυτή δεν είναι αναγκαία, εγγυάται όμως την ομοιόμορφη σύγκλιση του αθροίσματος
  Μια πιο γενική συνθήκη είναι η
  αν χαλαρώσουμε λίγο την απαίτηση της ομοιόμορφης σύγκλισης και μας αρκεί η μέση τετραγωνική σύγκλιση

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο DTFT του σήματος .

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο DTFT του σήματος .

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο DTFT του σήματος .

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο DTFT του σήματος που φαίνεται στο σχήμα.

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο αντίστροφος DTFT του σήματος που φαίνεται στο σχήμα.

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:
  Να βρεθεί ο αντίστροφος DTFT του σήματος που φαίνεται στο σχήμα.

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου
  Παραδείγματα:

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεχίζεται….