## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 16η
ΓΧΑ συστήματα στο χώρο του Ζ

## Slide 2: Τι περιέχει το ΗΥ370?
Μετασχηματισμός Z
Συστήματα στο χώρο του Z
Δομές Συστημάτων
Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων
Φασματική Ανάλυση
2ο Κομμάτι
Βασικά Σήματα
Συστήματα και Ιδιότητες
Εξισώσεις Διαφορών ως συστήματα
Μετασχηματισμός Fourier
Συστήματα στο χώρο του Fourier
1ο Κομμάτι

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
FIR συστήματα (επανάληψη…)
Συμπεράσματα
Ένα αιτιατό FIR σύστημα δεν έχει πόλους στο άπειρο (μόνο στο μηδέν)
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής
Ένα αντι-αιτιατό FIR σύστημα δεν έχει πόλους στο μηδέν (μόνο στο άπειρο)
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής
Ένα μη-αιτιατό FIR σύστημα θα έχει πόλους και στο μηδέν και στο άπειρο
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
IIR συστήματα (επανάληψη…)
Τα IIR συστήματα αποτελούνται από άπειρες σε διάρκεια κρουστικές αποκρίσεις
Η συνάρτηση μεταφοράς γράφεται ως λόγος πολυωνύμων του
Πόλοι και μηδενικά οπουδήποτε στο μιγαδικό επίπεδο
Με παρόμοια διαδικασία μπορούμε να δείξουμε ότι
Ένα αιτιατό IIR σύστημα δεν έχει πόλους στο άπειρο
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής
Ένα αντι-αιτιατό IIR σύστημα δεν έχει πόλους στο μηδέν
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής
Ένα μη-αιτιατό IIR σύστημα μπορεί να έχει πόλους οπουδήποτε
  Πεδίο σύγκλισης της μορφής

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών (επανάληψη…)
  Γνωρίζουμε ότι ένα ΓΧΑ σύστημα μπορεί να περιγραφεί ως μια εξίσωση διαφορών με μηδενικές αρχικές συνθήκες
  Ας εφαρμόσουμε τον μετασχ. Ζ σε μια γενική εξίσωση διαφορών
  Έτσι

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:
  Έστω το ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών
  Βρείτε τη συνάρτηση μεταφοράς του, την κρουστική απόκριση, και σχεδιάστε πόλους και
  μηδενικά, καθώς και την απόκριση πλάτους του

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:
Απόκριση Πλάτους

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:
  Έστω το μη-αιτιατό ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών
  Βρείτε τη συνάρτηση μεταφοράς του, την κρουστική απόκριση, και σχεδιάστε πόλους και
  μηδενικά, καθώς και την απόκριση πλάτους του

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Διατάξεις Συστημάτων

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ευστάθεια στο χώρο του Ζ
Έχουμε δείξει ότι αν τότε το σύστημα είναι ευσταθές
Αν , όπου οι χαρακτηριστικές ρίζες του συστήματος, τότε το σύστημα είναι ευσταθές
Αν ισχύει ότι
τότε το σύστημα είναι ευσταθές
Αν ισχύει η παραπάνω σχέση, τότε ο μετασχ. Fourier του συγκλίνει ομοιόμορφα
Αν ο μετασχ. Fourier συγκλίνει ομοιόμορφα, τότε μπορούμε να τον υπολογίσουμε από το μετασχ. Ζ, αν το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Ζ περιέχει το μοναδιαίο κύκλο

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Εξισώσεις διαφορών
  Παράδειγμα:
  Έστω την κρουστική απόκριση του συστήματος που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς
  στην περίπτωση που το σύστημα είναι (α) ευσταθές, (β) αιτιατό. Γράψτε την εξίσωση
  διαφορών που το περιγράφει.

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Ευστάθεια
  Παράδειγμα:

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Ευστάθεια
  Παράδειγμα:
  Έστω το ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς
  Βρείτε την κρουστική απόκριση για κάθε πιθανό πεδίο σύγκλισης, σχεδιάστε πόλους και μηδενικά, και χαρακτηρίστε το ως προς την ευστάθεια και την αιτιατότητα

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΓΧΑ Συστήματα στο Χώρο του Ζ – Ευστάθεια
  Παράδειγμα:

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ