## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 21η
Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου (επανάληψη…)
Βασικοί δομικοί λίθοι:
  Πρόσθεση
  Πολλαπλασιασμός
  Καθυστέρηση (αποθήκευση στη μνήμη)
Direct Form I
Direct Form II

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου (επανάληψη…)
Μορφή σε σειρά
με
Εναλλακτικά
με
Παράλληλη Μορφή
με
Εναλλακτικά
με

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Ανάστροφη μορφή (transposed form)
Τα διαγράμματα που σχεδιάζουμε ως τώρα μπορούν εναλλακτικά να αναπαρασταθούν ως γράφοι
Για παράδειγμα, ο γράφος ενός γενικού IIR συστήματος σε Direct Form II

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Ανάστροφη μορφή (transposed form)
Η θεωρία γράφων μας προσφέρει μια διαδικασία που ονομάζεται αναστροφή (reversal) που μας δίνει μερικές εναλλακτικές μορφές δομών, με ενδιαφέρουσες ιδιότητες
Σχεδίαση Ανάστροφης Μορφής
Αναστρέφουμε τη φορά όλων των κλάδων του διαγράμματος
  Κάθε αθροιστής μετατρέπεται σε διακλάδωση, και το αντίστροφο
Αλλάζουμε θέση μεταξύ εισόδου και εξόδου
Επανασχεδιάζουμε το διάγραμμα, αναστρέφοντάς το ώστε να παρουσιάζεται η είσοδος στα αριστερά και η έξοδος στα δεξιά
Ας το δούμε στην πράξη

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Βήμα 3
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Ανάστροφη μορφή (transposed form)
Έστω ότι μας δίνεται ο Direct Form II γράφος όπως παρακάτω
Αν εφαρμόσουμε τα βήματα που περιγράφτηκαν πριν, παίρνουμε το νέο διάγραμμα που φαίνεται στα δεξιά
Προσέξτε ότι καταφέραμε χωρίς προσθήκη μνήμης να υλοποιήσουμε πρώτα τα μηδενικά και μετά τους πόλους!! 
Βήμα 1&2

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Ως τώρα υλοποιούμε εξισώσεις διαφορών ή συναρτήσεις μεταφοράς με χρήση διάφορων δομών
Είναι πολύ ενδιαφέρον και το αντίστροφο!
  Δηλ. να αναλύουμε μια δεδομένη υλοποίηση και να βρίσκουμε την εξίσωση διαφορών ή τη συνάρτηση μεταφοράς που υλοποιεί
Προς αυτό υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που μας διευκολύνουν
Τοποθετούμε ενδιάμεσες μεταβλητές στην έξοδο κάθε αθροιστή (πλην αυτού που σχετίζεται με την έξοδο)
Γράφουμε τις εξισώσεις διαφορών στο πεδίο του χρόνου
Μετατρέπουμε τις εξισώσεις στο χώρο του Ζ
Λύνουμε ως προς

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:
Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από το διάγραμμα. Βρείτε το σύστημα το οποίο υλοποιεί.

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:
Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από το διάγραμμα. Βρείτε το σύστημα το οποίο υλοποιεί.

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Για τα FIR συστήματα, καταλαβαίνετε ότι λόγω της απουσίας πόλων, τα Direct Form I και II που γνωρίσαμε «ενώνονται» σε μια μορφή, Direct Form
Η γενική εξίσωση διαφορών είναι
Η Direct Form υλοποίηση είναι η παρακάτω

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Μορφή σε Σειρά (cascade form)
με
Μια γενική υλοποίηση σε σειρά φαίνεται παρακάτω

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Συστήματα Γραμμικής Φάσης
Για να σχεδιάσουμε αποδοτικές δομές για συστήματα γραμμικής φάσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συμμετρίες τους
Οποιαδήποτε συμμετρία κι αν ισχύει, μπορούμε να μειώσουμε το πλήθος των πολλαπλασιασμών σχεδόν στο μισό!
Ας δούμε πως μπορούμε να τα γράψουμε με κατάλληλο τρόπο

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Συστήματα Γραμμικής Φάσης
Έστω Μ άρτιος, οπότε ξεκινάμε με τα τύπου Ι και ΙΙΙ
Τύπου Ι:
Τύπου ΙΙΙ:
Έστω Μ περιττός, οπότε μιλάμε για τύπου ΙΙ, IV
Τύπου II:
Τύπου IV:

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Συστήματα Γραμμικής Φάσης

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Συστήματα Γραμμικής Φάσης

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
Παράδειγμα:
Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από την κρουστική απόκριση
Συζητήστε και σχεδιάστε τη βέλτιστη υλοποίηση

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ