## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 25η
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Ο Η/Υ είναι μια μηχανή που αποθηκεύει διακριτές τιμές
Ιδανικά θα θέλαμε να μπορούμε να επεξεργαστούμε όχι μόνο το πεδίο του χρόνου αλλά και το πεδίο της συχνότητας!
  Όμως η τελευταία είναι συνεχής μεταβλητή () και μπορούμε μόνο αριθμητικά να την προσεγγίσουμε
    …όπως κάναμε στα παραδείγματα Octave του μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου
Ερώτημα: τι θα συμβεί άραγε αν δειγματοληπτήσουμε το μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου ?
Ξέρουμε από το θεώρημα της Δειγματοληψίας του Shannon ότι δειγματοληψία στον ένα χώρο (χρόνο) οδηγεί σε περιοδικότητα στον άλλο χώρο (συχνότητα)
Γνωρίζουμε επίσης από τη θεωρία Fourier συνεχούς χρόνου ότι περιοδικότητα στον ένα χώρο (χρόνο) οδηγεί σε «δειγματοληψία» στον άλλο (διακριτές συχνότητες)
Αν τώρα δειγματοληπτήσουμε το χώρο της συχνότητας (ο οποίος είναι από τη φύση του περιοδικός!), λογικά θα πρέπει να λάβουμε ένα περιοδικό σήμα στο χώρο του χρόνου (ο οποίος είναι διακριτός)!
Ας μιλήσουμε για όλα αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια 

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Μετασχ. Fourier Διακριτού Χρόνου:
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ακολουθία διακριτών τιμών του μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου, δειγματοληπτώντας τον σε συχνότητες , με :
Λόγω της περιοδικότητας του , και τα δείγματα του, , θα επαναλαμβά-νονται κι αυτά ανά
Άρα έχουμε ένα περιοδικό διακριτό φάσμα
  Επιβεβαιώστε το!
Δειγματοληπτούμε ομοιόμορφα φορές μέσα σε μια περίοδο

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Τέτοια φάσματα αντιστοιχούν σε περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου
Είναι λογικό, καθώς πήραμε (δειγματοληπτήσαμε σε) πεπερασμένες συχνότητες οι οποίες είναι όλες ακέραια πολλαπλάσια της
Άρα θα υπάρχει κάποιο περιοδικό σήμα διακριτού χρόνου που θα έχει ως φάσμα την περιοδική ακολουθία τιμών
Ας βρούμε ποιο είναι αυτό το περιοδικό σήμα διακριτού χρόνου

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Η περιγραφή περιοδικών σημάτων διακριτού χρόνου μπορεί να περιγραφεί μέσω των Σειρών Fourier Διακριτού Χρόνου
Θα κάνουμε μια παράκαμψη 
Δεδομένου ότι θέλουμε να ανακατασκευάσουμε το σήμα στο χρόνο μόνο από δείγματα, το ολοκλήρωμα του μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου θα μετατραπεί ως
Έτσι, το σήμα στο χρόνο που αντιστοιχεί σε αυτές τις , το πλήθος, συχνότητες γράφεται ως
Το παραπάνω αποτελεί το ανάπτυγμα σε Σειρά Fourier διακριτού χρόνου (αλλά ας κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε )
Παρατηρήστε ότι
  Πράγματι το σήμα μας είναι περιοδικό στο χρόνο!
  Θα το συμβολίζουμε με

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Έστω λοιπόν
με
Αντικαθιστώντας το :

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Μπορούμε να δείξουμε ότι
Το παραπάνω σήμα γράφεται με χρήση συναρτήσεων Δέλτα, ως
Άρα το περιοδικό σήμα γράφεται ως
Ξεκάθαρα  βλέπουμε ότι το περιοδικό σήμα μας είναι μια επανάληψη του απεριοδικού σήματος (του οποίου το μετασχ. Fourier δειγματοληπτήσαμε σε σημεία) ανά δείγματα, με να αποτελεί την περίοδο του περιοδικού σήματος αλλά και την περίοδο δειγματοληψίας του μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου!! 
Μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει για διάφορες τιμές του ?
  Δηλ. ποιο περιοδικό σήμα στο χρόνο συνθέτουμε για διάφορες τιμές του ?

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Καταλαβαίνετε ότι μια «κακή» επιλογή του μπορεί να οδηγήσει σε time-aliasing
  … που είναι το ακριβώς αντίστοιχο του frequency aliasing που γνωρίζετε από το θεώρημα της δειγματοληψίας
    Επικάλυψη των γειτονικών επαναλήψεων του
Μπορούμε να αποφύγουμε το time-aliasing μόνο στην περίπτωση που το σήμα έχει πεπερασμένη διάρκεια
Αν το σήμα έχει διάρκεια τότε αρκεί να επιλέξουμε τέτοιο ώστε
Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος δειγματοληψίας του μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο αυτό αν θέλουμε να μπορούμε να συσχετίσουμε το απεριοδικό σήμα με τους συντελεστές
Πως το συσχετίζουμε? Απομονώνοντας μια περίοδο από το περιοδικό σήμα
  Η διάρκεια της θα είναι
Ας συνοψίσουμε…

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Διακριτός Μετασχ. Fourier:
Αντίστρ. Διακριτός Μετασχ. Fourier:

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Είναι εμφανές ότι μπορούμε να πάρουμε το Μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου από τα δείγματα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier
  Η διαδικασία μοιάζει πολύ με την ανακατασκευή ενός σήματος συνεχούς χρόνου από τα δείγματα του (θεώρημα δειγματοληψίας)
Η αποκοπή μιας περιόδου από το περιοδικό σήμα το οποίο έχει τους συντελεστές Fourier ισοδυναμεί με τον πολλαπλασιασμό του με ένα τετραγωνικό παράθυρο διάρκειας
με
Ο μετασχ. Fourier του γινομένου ισοδυναμεί με συνέλιξη των μετασχ. Fourier:
Γνωρίζουμε ότι

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
με
Ποιος είναι ο μετασχ. Fourier του περιοδικού σήματος ?
Έχουμε ήδη εκφράσει το περιοδικό σήμα σε ανάπτυγμα σε Σειρά Fourier διακριτού χρόνου, οπότε:
Συνολικά:

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Δεδομένου ότι τηρούμε τον περιορισμό για , ίσως σκεφτείτε ότι για αρκετά μεγάλη επιλογή του , τα δείγματα του Διακριτού Μετασχ. Fourier θα είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που θα μπορούμε να έχουμε μια καλή προσέγγιση του φάσματος του Μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου
Αυτό είναι προφανώς σωστή σκέψη! Αλλά σε ποιο σήμα στο χρόνο αντιστοιχεί ο Διακριτός Μετασχ. Fourier με τα «παραπανίσια» δείγματα?

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Εύκολα μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι για , έχουμε το περίφημο zero-padding στο πεδίο του χρόνου
  Εμφανίζονται μηδενικά μετά το τέλος του σήματος. Πόσα όμως?
  Όσα και τα «παραπανίσια» δείγματα (σε σχέση με τη διάρκεια του απεριοδικού σήματος) που πήραμε κατά τη δειγματοληψία στο χώρο της συχνότητας
Το zero-padding στο χρόνο προσφέρει απλώς ένα Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier που είναι πιο «ευπαρουσίαστος» (πλησιάζει περισσότερο σαν γραφική παράσταση στο Μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου)
Το zero-padding ΔΕΝ προσθέτει καμιά επιπλέον πληροφορία για το σήμα
  Άλλωστε απλώς βάζουμε μηδενικά στο τέλος του…
Είναι κοινό λάθος να θεωρείται πως το zero-padding «βελτιώνει την ανάλυση του Διακριτού Μετασχ. Fourier»
Ανάλυση σημαίνει διακριτική ικανότητα, κάτι που δε συμβαίνει με το zero-padding
Ο λόγος αυτής της παρανόησης οφείλεται εν πολλοίς σε παραδείγματα όπως το παρακάτω

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Έστω ο μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου του σήματος
Ας υπολογίσουμε το Διακριτό Μετασχ. Fourier για διάφορες τιμές του και ας συγκρίνουμε με το φάσμα (πλάτους και φάσης) του
Ενδεικτικός κώδικας:

## Slide 17: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα πλάτους

## Slide 18: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα πλάτους

## Slide 19: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα πλάτους

## Slide 20: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα φάσης

## Slide 21: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα φάσης

## Slide 22: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Φάσμα φάσης

## Slide 23: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Παρατηρήσατε ότι τα περισσότερα σημεία του Διακριτού Μετασχ. Fourier μας δίνουν πράγματι καλύτερη εικόνα για το Μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου
Έχουμε δηλ. πιο πυκνή δειγματοληψία του για μεγάλα
Ποια σήματα στο χρόνο (βασικές περίοδοι του περιοδικού σήματος) αντιστοιχούν μέσω του Αντίστρ. Διακριτού Μετασχ. Fourier στις δειγματοληψίες που είδατε πριν?
Θα επανέλθουμε αργότερα στο θέμα της ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας)

## Slide 24: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεχίζεται… 