## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Διαλεξη 28η
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform

## Slide 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform - review
Τμηματικός Μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου (Short Time Discrete Time Fourier Transform – ST-DTFT)
Ορισμός:
Μια «συλλογή μετασχηματισμών Fourier» διακριτού χρόνου σε παραθυροποιημένα τμήματα σήματος που ξεκινούν από το δείγμα , με παράθυρο
Το σήμα ολισθαίνει ένα δείγμα κάθε φορά κάτω από το παράθυρο, παραθυρο-ποιείται, και λαμβάνεται ο DTFT του
σταθερό

## Slide 3: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform - review
STDTFT:
Βλέπετε ότι ο μετασχηματισμός αυτός είναι ο DTFT του σήματος
Αντίστροφος:
αν
Ο STDTFT διαβάζεται ως «ο μετασχ. Fourier διακριτού χρόνου ενός παραθυ-ροποιημένου τμήματος ενός σήματος με αρχή το δείγμα »
  Θεωρητικά, ένα σήμα έχει άπειρα δείγματα οπότε ο STDTFT αποτελεί μια «άπειρη» συλλογή από DTFTs, έναν για κάθε δείγμα του σήματος

## Slide 4: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Ο STDTFT δεν μπορεί να υλοποιηθεί απευθείας σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον καθώς η μεταβλητή είναι συνεχής
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον DFT αντί του DTFT
  Ο μετασχηματισμός ονομάζεται Short Time Fourier Transform - STFT
Τότε για ένα παράθυρο διάρκειας
Το σήμα αποτελεί τον DFT του σήματος
Μπορούμε – όπως και πριν – να ανακτήσουμε το σήμα στο χρόνο, υπό την πρoϋπόθεση ότι , ως
με

## Slide 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Θα δείξουμε ότι ο STFT είναι ένας μετασχηματισμός πλεονασματικός
Θεωρήστε τετραγωνικό παράθυρο διάρκειας
Ο αντίστροφος μετασχηματισμός
υπολογίζει το παραθυροποιημένο σήμα διάρκειας ξεκινώντας από το δείγμα
  Δηλ. στο διάστημα
Αντίστοιχα, ο αντίστροφος μετασχηματισμός
υπολογίζει το παραθυροποιημένο σήμα διάρκειας ξεκινώντας από το δείγμα
  Δηλ. στο διάστημα
Βλέπετε ότι τα δυο σήματα στο χρόνου που ανακατασκευάζονται από διαδοχικούς STFTs διαφέρουν μόλις κατά ένα δείγμα!

## Slide 6: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Με την ίδια λογική, μπορούμε να κατασκευάσουμε διαδοχικά παράθυρα σήματος στο χρόνο (κι έτσι, όλο το σήμα) με βάση το ακόλουθο μοτίβο:
Ο αντίστροφος μετασχηματισμός
υπολογίζει το παραθυροποιημένο σήμα διάρκειας ξεκινώντας από το δείγμα
  Δηλ. στο διάστημα
Αντίστοιχα, ο αντίστροφος μετασχηματισμός
υπολογίζει το παραθυροποιημένο σήμα διάρκειας ξεκινώντας από το δείγμα
  Δηλ. στο διάστημα
Βλέπετε ότι τα δυο σήματα στο χρόνου που ανακατασκευάζονται είναι ακριβώς διαδοχικά
  Χρησιμοποιήσαμε μόνο τους μετασχηματισμούς !!

## Slide 7: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Για ποιο λόγο θα θέλαμε να κάνουμε μια ανακατασκευή στο χρόνο?
Στην περίπτωση φυσικά που «πειράξουμε» το σήμα μας φασματικά σε κάθε τμήμα του, και θέλουμε να επανασυνθέσουμε το αποτέλεσμα μας στο χρόνο!!
Άρα, από την προηγούμενη συζήτηση, επιτρέπουμε στο σήμα μας να ολισθαίνει κάτω από το παράθυρο ανάλυσης περισσότερο από ένα δείγμα κάθε φορά
  Στην περίπτωση της φασματικής ανάλυσης, η ολίσθηση μπορεί να είναι οσοδήποτε θέλουμε για να παρατηρήσουμε φασματικά το σήμα μας (ακόμα και ολίσθηση ενός δείγματος)
  Στην περίπτωση της φασματικής ανάλυσης και σύνθεσης, μπορούμε να επιτρέψουμε στην ολίσθηση να είναι μεγαλύτερη – όχι όμως όσο θέλουμε (θα μιλήσουμε για αυτό σε λίγο)
Αυτή η «μεγαλύτερη ολίσθηση» μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν δειγματοληψία στο διακριτό χρόνο 
  Με άλλα λόγια, επιλέγουμε τα αρχικά δείγματα του σήματος στα οποία θα εφαρμόσουμε παράθυρο και DFT
Αυτός ο STFT μπορεί να γραφεί ως

## Slide 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
με και
Η μεταβλητή αποτελεί το «άλμα» δειγμάτων μεταξύ δυο δειγμάτων που με αρχή αυτά εφαρμόζουμε παράθυρα και υπολογίζουμε DFTs
Πιο τεχνικά, θα λέγαμε ότι είναι η περίοδος δειγματοληψίας στο διακριτό χρόνο, ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το hop size (πόσα δείγματα «πηδάμε» στο χρόνο μεταξύ δυο διαδοχικών DFTs)
Για απλοποίηση, ας συμβολίσουμε τον παραπάνω μετασχηματισμό
  Έτσι βλέπουμε ότι ο μετασχηματισμός δεν είναι άλλος από τον -point DFT του , με το σήμα να «πηδά» δείγματα τη φορά
Συνολικά, έχουμε τρεις παραμέτρους να λάβουμε υπόψη μας
  Ας τις δούμε…

## Slide 9: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Τρεις παραμέτρους:
  Διάρκεια παραθύρου ανάλυσης στο χρόνο,
  Πλήθος δειγμάτων του DFT στη συχνότητα,
  Hop size στο χρόνο,
Ποιος συνδυασμός των παραπάνω μας επιτρέπει να ανασυνθέσουμε το σήμα στο χρόνο από τον STFT του?
Έστω τετραγωνικό παράθυρο
Αν επιλέξουμε , σίγουρα μπορούμε να ανακατασκευάσουμε τα τμηματικά, παραθυροποιημένα σήματα
  Από τη συζήτηση μας για τον DFT
Αν επιλέξουμε , τα γειτονικά τμήματα σήματος επικαλύπτονται
Για σημαίνει ότι τα «άλματα» (η δειγματοληψία μας στο χρόνο) δειγμάτων είναι μεγαλύτερα από ένα παράθυρο, οπότε κάποια από τα δείγματα του σήματος «μένουν απ’έξω», δηλ. δεν καλύπτονται από κάποιο τμήμα σήματος
  Σίγουρα η ανακατασκευή δεν είναι εφικτή έτσι
    Κάποια δείγματα δεν μετασχηματίζονται καν!

## Slide 10: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Τρεις παραμέτρους:
  Διάρκεια παραθύρου ανάλυσης στο χρόνο,
  Πλήθος δειγμάτων του DFT στη συχνότητα,
  Hop size στο χρόνο,
Οπότε ένας συνδυασμός είναι ο
Έστω
Με αυτόν τον τρόπο, ανακτούμε το σήμα , για μέσω του IDFT του
  Πώς?
Θα είναι:
Με άλλα λόγια, ανακτούμε τα παραθυροποιημένα σήματα στο χρόνο, διαιρούμε με το παράθυρο ανάλυσης, και βάζουμε το αποτέλεσμα σε σειρά, διαδοχικά

## Slide 11: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Στις περιπτώσεις όμως – τις ενδιαφέρουσες  – που θέλουμε να επεξεργα- στούμε φασματικά το σήμα μας σε τμήματα, η προηγούμενη μεθοδολογία δε βοηθά
  Η διαίρεση με ένα μη-τετραγωνικό παράθυρο μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλα σφάλματα στις άκρες του, όπου οι τιμές του παραθύρου είναι μικρές
  Τα τμήματα μπορεί να μην «ταιριάζουν» καλά μεταξύ τους
Μπορούμε να αποφύγουμε τη διαίρεση με παράθυρο?
  Ναι! Αν επιτρέψουμε στα παραθυροποιημένα τμήματα μας να επικαλύπτονται!! Ꙭ
Τα παραθυροποιημένα τμήματα μας έχουν ως σημείο αναφοράς την αρχή του παραθύρου
Μια πιο εύρωστη – στις μεταβολές του φάσματος – διαδικασία σύνθεσης είναι να μετατοπίσουμε το παραθυροποιημένο σήμα μας στο δείγμα και να τα προσθέσουμε μεταξύ τους:
Ισχύει ότι ???

## Slide 12: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Ισχύει ότι ???
Αντικαθιστώντας:
Προφανώς πρέπει
Δηλ. τα μετατοπισμένα παράθυρα πρέπει να αθροίζουν σε σταθερό αριθμό!

## Slide 13: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
άρτιος,

## Slide 14: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Φαίνεται λοιπόν ότι για κάποια , το τετραγωνικό παράθυρο μπορεί να δώσει πλήρη και ακριβή ανακατασκευή του σήματος
Σπάνια όμως χρησιμοποιούμε το τετραγωνικό παράθυρο για φασματική ανάλυση
Ευτυχώς κι άλλα παράθυρα έχουν τιμές των που ικανοποιούν την πλήρη (ή σχεδόν πλήρη) ανακατασκευή
Δυο από αυτά:

## Slide 15: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Φασματική Ανάλυση με το Short Time Fourier Transform
Για άρτιο, , και , το παράθυρο Bartlett ικανοποιεί την πλήρη ανακατασκευή με
Για και , το ίδιο κάνει και το παράθυρο Hann
Παρόμοιες μεταβλητές ικανοποιούν την πλήρη (ή σχεδόν πλήρη) ανακατασκευή και για το παράθυρο Hamming και για άλλα παράθυρο

## Slide 16: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ